## Slide 1
자동차/자동차 검사/계측 통신 사양서 (Battery Factory Version 1.30)

## Slide 2
No | Date | Version | Requester | Reason for Changes
1 | 2021.11.02 | V1.0 | 공정PI | LGES 검사정보 통신사양서 정의
2 | 2021.12.16 | V1.1 | 검사기술팀/공정PI | 전극 PARA MSG 내 PARA 항목 추가(PARA1 ~ PARA9) 전극 IQ 이미지 파일 포맷 변경 (INSP_POSITION, CAM No. 추가) Mismatch 항목 추가(FOIL_TOP_RIGHT_EDGE) R/W - 검사기 간 거리 Offset 정보 ROL/SLT 공정에 동일 적용 검사정보 수집 시, 코팅 시작시점부터 검사정보 수집
3 | 2021.12.24 | V1.2 | 검사기술팀/공정PI | [전극] 1. 전극 IQ MSG 내 Camera No. 항목 Bar-Type인 경우 Edge No. 기입 2. SPEC MSG 항목 변경 1) INSP_TIME 항목 제거 2) INSP_POSITION 항목 추가(내부 기준정보용) 3) INSP_SW_VERSION 항목 추가 3. INSP_POSITION 항목 中 MASTER_PC 항목 삭제 [조립/활성화] 1. 조립 ALARM 사양 수정 (VALUE 값 생성 기준변경) 2. 조립 검사기 비전타입 명칭 수정 : “_”를 “-”로 변경 3. 조립/활성화 FAIL CASE 추가
4 | 2022.01.18 | V.1.23 | 공정PI | [조립-VCT] 1.VCT_RST : TRACKING_CELL_ID 항목 추가 2.VCT_INSP : SUB_FLAG 항목 추가 3.VCT_INSP : ACB_SH1, ACB_SH2 추가
5 | 2021.01.28 | V.1.24 | 검사기술팀/공정PI | [공통] 1. ALRAM MSG Value Format 변경 ALARM_OUTTO_DATE [활성화] 1. INSP MSG Value Format 변경 DIMENSION_END_POINT_Y DIMENSION_START_POINT_Y DIMENSION_START_POINT_X TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT TOTAL_APPEARANCE_ORIGIN_NG_COUNT REWORK_COUNT SCRAP_REASON REF_TOP_CELL_RT_Y REF_TOP_CELL_RT_X REF_BTM_CELL_LB_Y REF_BTM_CELL_LB_X REF_TOP_CELL_LT_X REF_TOP_CELL_LT_Y REF_BTM_CELL_RB_X REF_BTM_CELL_RB_Y REF_BTM_CELL_RT_X REF_BTM_CELL_RT_Y REF_TOP_CELL_LB_X REF_TOP_CELL_RB_X REF_TOP_CELL_LB_Y REF_TOP_CELL_RB_Y REF_BTM_CELL_LT_X REF_BTM_CELL_LT_Y CELL_FINAL_NG_REASON DIMENSION_REASON_MAIN DEFECT_AREA_PIXELS IQ_RESOL_X_VALUE
변경 이력

## Slide 3
No | Date | Version | Requester | Reason for Changes
6 | 2022.01.29 | V1.25 | 공정PI/검사기술팀 | [조립] 1.공초점 센서 항목추가 - MEASURE_MASTER_OFFSET,MEASURE_MASTER_MAIN 2. 검사기 Vision Type 상세 분리 - 검사기 명칭 내 “_”를 “-”로 변경 - 검사기 별 치수/와관/ALIGN 해당 항목 수정 - FOL : SEALING TOP/BACK으로 분리 - STK : HALF ALIGN/SEPA/STACK 분리
7 | 2022.02.10 | V.1.26 | 검사기술팀 | [활성화] 1. SPEC_PARA 항목명 변경 - INSP_LOCATION  PARA_INSP_LOCATION 2. IQ_RESOL_X_VALUE, IQ_RESOL_Y_VALUE 값 Format 변경 - 정수  소수점 2자리
8 | 2022.02.14 | V.1.27 | 검사기술팀 | [조립] 1. SPEC_PARA 항목명 변경 -LOT ID 삭제, INSP_RECIPE  RECIPE ID 변경 -PARA_INFO/SPEC_INFO/SYSTEM_INFO 필수항목 추가 2. ALIGN Vision 필수항목 변경
9 | 2022.02.21 | V.1.28 | 공정PI/검사기술팀 | [조립/활성화] 1. 셀 물류진행방향/ 셀투입방향 항목 : 기준정보 관리  데이터 전송 2. SPEC_PARA MAKER 항목 : 데이터 전송  기준정보 관리
10 | 2022.02.23 | V.1.29 | 검사기술팀 | [조립] 1. Image 파일명 속성 변경 : VISION INPUT TIME  IMG 생성시간 2. SPEC_PARA : Process Direction 항목 삭제
11 | 2022.02.23 | V.1.30 | 공정PI/검사기술팀 | [전극] 1. Insulation – TOP/BACK 구분하여 검사기별 MSG 생성 2. PROCESS_GROUP / PROCESS_NAME / INSP_POSITION / VISION_TYPE / TOP_BACK 항목 모든 메시지에서 삭제 3. IQ IMG 샘플 내 이미지 파일명 변경 4. IQ IMG 사양 내 1번 용어 고정(IMGQL) 5. INSP_RECIPE : Recipe ID 부여
12 | 2022.03.25 | V.1.31 | 검사기술팀 | [조립] 1. IMG 파일명에 시뮬레이션 용 가상ID 추가 (SPC+와 무관) [활성화] 1. 치수좌표 정보 -DIMENSION_START_POINT_X/Y, DIMENSION_END_POINT_X/Y
13 | 2022.04.06 | V.1.32 | 활성화기술팀 | [활성화] 1. Contact Map 좌표항목 추가 - DEFECT_CONTACT_MAP_X/Y : ContactMap 기준 원본 좌표 추가 (좌상단 0,0 기준)
14 | 2022.04.20 | V.1.33 | 공정PI/검사기술팀 | [조립] 1. Virtual CT RST MSG 추가 : SUB_FLAG [활성화] 1. Value 값 조건 변경 : 정수,소수점 포함
15 | 2022.05.27 | V.1.35 | 검사기술팀 | [활성화] 1. Value 값 조건 변경 : 정수,소수점 포함 2. DEFECT_CONTACT_MAP_LOCATION 항목 추가
16 | 2022.06.18 | V.1.36 | 검사기술팀 | [조립] 1.TAPE_INFO X,Y좌표값 항목 분리 [활성화] 1. 필수값 여부 변경

## Slide 4
No | Date | Version | Requester | Reason for Changes
17 | 2022.07.22 | V.1.37 | 공정PI | [조립] 1.EQP_INSP 도입에 따른 삭제항목 취소 2.필수항목 표시 수정 [활성화] 1.IMG_FILE_NAME : 파일생성시간 기준변경 (1st VISION INPUT TIME  이미지생성시간)
18 | 2022.08.10 | V1.38 | 검사정보기술 | [활성화] 1. REVIEW_JUDGE_RESULT 값 추가 : OK,NG,OK(UNUSED),NG(UNUSED),AUTONG,NA 2. DEFECT_REVIEWER_ID, REVIEWER_ID_TOTAL : 소문자 허용
19 | 2022.09.13 | V1.39 | 검사정보기술 | [조립] 1. THICKNESS 검사항목 추가 : MEASURE_STDDEV
20 | 2022.09.15 | V.1.40 | 검사정보기술 | [조립] THICKNESS 검사항목 필수값 제외 : VISION_INPUT_TIME, INSP_TACTTIME, INSP_PROCESSING_TIME, RECIPE_ID
21 | 2022.09.21 | V.1.41 | 검사정보기술 | [활성화] 1.DEFECT_TYPE_INDEX Value 형식 변경 : 숫자  숫자/문자
22 | 2022.09.22 | V.1.42 | 검사기술 | [조립/활성화] 1.현업에서 사용하는 명칭 데이터 추가 - DIMENSION_REASON_MAIN_REAL - DIMENSION_REASON_MAIN_REAL - DIMENSION_NAME_REAL - APPEARANCE_REASON_ALL_REAL - APPEARANCE_REASON_MAIN_REAL - DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME_REAL - DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL - DEFECT_TYPE_NAME_REAL
23 | 2022.09.29 | V.1.43 | 검사정보기술 | [조립] 1.공초점 두께측정기 항목추가 : MEASURE_MASTER_MAX 2.공초점 두께측정기 Null 값 적용 : VISION_INPUT_TIME, INSP_TACTTIME, INSP_PROCESSING_TIME, RECIPE_ID
24 | 2022.10.06 | V.1.44 | 검사기술 | [조립] 1. PKG Welding Vision 용 - APPEARANCE_JUDGE_RESULT 결과값 : DLNG 추가 - IMG_FILE_NAME : DLNG 추가
25 | 2022.10.17 | V.1.45 | 검사정보기술 | [조립] 1, THICKNESS 항목 추가 : INSP_SW_VERSION [활성화] 1. 항목별 값 범위 변경
26 | 2022.11.14 | V.1.45 | 검사정보기술 | [조립] 1. FOL – Vision Type 분리 Sealing -> Sealing Top, Sealing Back 2. 이미지 파일명 네이밍 룰 3. DEFECT_CAMERA_LOCATION : SIDE 추가 4. DEFECT_INOUT 추가 [조립-VCT] 1. SUB_FLAG: 0(OK) 변경
27 | 2022.11.21 | V.1.46 | 기반구축 1팀 | [조립] 1. NND 롤맵 – SEQ_METER/PRE_LOT_ID/PRE_LOT_SEQ_METER 추가
28 |  |  |  | 
29 |  |  |  | 
30 |  |  |  | 
31 |  |  |  | 
32 |  |  |  | 
33 |  |  |  | 
34 |  |  |  | 

## Slide 5
목차
1.공통
1) 정의 ------------------------------------------------------------------------------------ 11
2) 적용 ------------------------------------------------------------------------------------ 11
2-1. Communication Log ---------------------------------------------------------------- 11
2-2. 금칙 문자 ---------------------------------------------------------------------------- 11
3) 검사/계측 정보 수집 아키텍처 (구조) ---------------------------------------------------- 11
3-1 Data/Image 전송방식 ----------------------------------------------------------------11
4) Message 전송 ------------------------------------------------------------------------- 12
4-1. Message 형식 ---------------------------------------------------------------------- 12
4-2. Message 구조 ---------------------------------------------------------------------- 12
4-3. JSON 기호 설명 -------------------------------------------------------------------- 12
4-4. JSON 형식 ------------------------------------------------------------------------- 13
4-5 Message 예시 ----------------------------------------------------------------------- 14
5) Message 전송 환경 Setup ------------------------------------------------------------- 15
5-1. Library 다운로드 -------------------------------------------------------------------- 15
5-2. Library API Code 작성 -------------------------------------------------------------- 15
6) FTP 전송 ------------------------------------------------------------------------------- 19
6-1. 공정별 File Server 내 폴더 구성 ----------------------------------------------------- 19
6-2. 공정별 폴더 생성 및 File 전송 -------------------------------------------------------- 21
7) 검사/계측 SW 개발 및 적용 절차 ------------------------------------------------------- 22
7-1. 검사/계측기 SW 개통 Test ---------------------------------------------------------- 23
7-2. 검사/계측기 IP 설정 가이드 ---------------------------------------------------------- 24
7-3. PC 시간 동기화 가이드 -------------------------------------------------------------- 25
8) 보안 ------------------------------------------------------------------------------------ 26
8-1. 보안 SW Installation ---------------------------------------------------------------- 26

## Slide 6
9) Abnormal Situation --------------------------------------------------------------------- 27
9-1. 전송Error 발생 ------------------------------------------------------------------------ 27
9-2. 응답 지연 ----------------------------------------------------------------------------- 27
10) 공통 용어 정의 -------------------------------------------------------------------------- 28
10-1. PROCESS_GROUP ------------------------------------------------------------------ 28
10-2. PROCESS_NAME ------------------------------------------------------------------- 28
10-3. VISION_TYPE ----------------------------------------------------------------------- 29
10-4. EQP_ID ------------------------------------------------------------------------------ 31
10-5. INSP_TIME / DATETIME / TRANSFER_TIME / INSULATION_INSP_TIME --------- 31
10-6. KEY / VALUE ----------------------------------------------------------------------- 31
11) 검사기 SW 기능 요구 사항 --------------------------------------------------------------- 32
11-1. 검사 Data 전송 주기 ----------------------------------------------------------------- 32
11-2. 검사기 Off/On , 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시 Data 전송 우선 순위 ------------ 32
11-3. 검사 Image 전송 --------------------------------------------------------------------- 32
2.전극 IQ ------------------------------------------------------------------------------------- 33
0) 전극 공정 용어 정의 ---------------------------------------------------------------------- 33
0-1. LOT_ID ------------------------------------------------------------------------------- 33
0-2. SEQ_METER / INSULATION_SEQ_METER ------------------------------------------ 33
0-3. DIMENSION_POSITION -------------------------------------------------------------- 35
0-4. X_AXIS_MM/Y_AXIS_M (표면검사 좌표 정보) ---------------------------------------- 37
0-5. DEFECT_TYPE : 불량유형 ------------------------------------------------------------ 38
1) 검사기 종류 및 위치별 수집 Data/Image -------------------------------------------------- 39
2) Message List ----------------------------------------------------------------------------- 39
3) Message --------------------------------------------------------------------------------- 40
3-1. INSPECTION ------------------------------------------------------------------------- 40
3-2. INSULATION_WIDTH ---------------------------------------------------------------- 46
3-3. SPEC -------------------------------------------------------------------------------- 49

## Slide 7
3-4. IQ ------------------------------------------------------------------------------------- 51
3-5. PARA --------------------------------------------------------------------------------- 53
3-6. MONITORING ------------------------------------------------------------------------ 55
3-7. ALARM ------------------------------------------------------------------------------- 57
4) Image ------------------------------------------------------------------------------------ 59
4-1. 표면검사 ------------------------------------------------------------------------------ 59
4-2. IQ ------------------------------------------------------------------------------------- 59
4-3. Image 전송 경로 IQ ------------------------------------------------------------------- 60
3.조립 IQ -------------------------------------------------------------------------------------- 61
0) 조립 공정 용어 정의 IQ -------------------------------------------------------------------- 62
0-1. LOT_ID IQ ---------------------------------------------------------------------------- 62
0-2. CELL_ID ------------------------------------------------------------------------------ 62
0-3. VIRTUAL_CELL_ID ------------------------------------------------------------------- 62
0-4. CELL_COUNT_NUMBER ------------------------------------------------------------- 62
0-5. CAMERA_NUMBER 규칙 ------------------------------------------------------------ 62
0-6. LANE_NUMBER 규칙 ---------------------------------------------------------------- 63
0-7. DEFECT_INSP_POSITION 정의------------------------------------------------------- 64
0-8. DIMENSION POSITION 정의--------------------------------------------------------- 64
0-9. Virtual CT ACK CODE --------------------------------------------------------------- 65
0-10. 치수 측정 FAIL CASE --------------------------------------------------------------- 66
1) 검사기 종류 및 위치별 수집 Data/Image -------------------------------------------------- 67
1-1. 각 검사기 종류별 검사기 위치 및 Data/Image 수집 대상 -------------------------------- 67
2) Message List ---------------------------------------------------------------------------- 68
3) Message --------------------------------------------------------------------------------- 69
3-1. INSPECTION(치수/외관/ALIGN)------------------------------------------------------- 69
3-2. INSPECTION(치수) -------------------------------------------------------------------- 72
3-3. INSPECTION(외관) -------------------------------------------------------------------- 73
3-4. Virtual CT ----------------------------------------------------------------------------- 82

## Slide 8
3-5. SPEC_PARA ------------------------------------------------------------------------- 108
3-6. ALARM ------------------------------------------------------------------------------ 112
3-7 STATUS ------------------------------------------------------------------------------ 114
4) Image ---------------------------------------------------------------------------------- 116
4-1. 파일명 형식 -------------------------------------------------------------------------- 116
4-2 Image 전송 경로 --------------------------------------------------------------------- 117
5) 셀추적 API ------------------------------------------------------------------------------ 118
5-1. 프로그램 구성도 (C# 우선) ----------------------------------------------------------- 118
5-2. 프로그램 기능별 구분 ---------------------------------------------------------------- 118
5-3. Dll Socket C# 프로그램 적용 방법(Visual Studio 2019) ----------------------------- 118
5-4. IP 주소 설정 파일과 로그 저장 파일 위치 ---------------------------------------------- 123
5-5. Dll Socket 예제 코드 ----------------------------------------------------------------- 124
5-6. 대리자(Delegate) 함수 예제 코드 ---------------------------------------------------- 127
5-7. Dll Socket 통신 기타 정의 ----------------------------------------------------------- 127
6) 계측기
6-1. LAMI 공초점 두께측정기 ------------------------------------------------------------ 129
4.활성화 ------------------------------------------------------------------------------------ 131
0) 활성화 공정 용어 정의 ------------------------------------------------------------------ 132
0-1. EOL --------------------------------------------------------------------------------- 133
0-2. 치수 측정 FAIL CASE ----------------------------------------------------------------134
1) 검사기 종류 및 위치별 수집 Data/Image -------------------------------------------------135
2) Message List ---------------------------------------------------------------------------135
3) Message ------------------------------------------------------------------------------- 136
3-1 INSPECTION ------------------------------------------------------------------------- 136
3-2 SPEC_PARA ------------------------------------------------------------------------- 143
3-3 ALARM ------------------------------------------------------------------------------ 147

## Slide 9
3-4 STATUS ------------------------------------------------------------------------------ 149
4) Image
4-1. 파일명 형식 -------------------------------------------------------------------------- 151
4-2 Image 전송 경로 ----------------------------------------------------------------------151

## Slide 10
1.공통

## Slide 11
경 고 (Caution)
본 사양서는 LG Energy Solution 에 검사기 또는 계측기를 납품할 대상 업체에게 배포 될 장비
통신 공통 사양서로서 대상 장비 업체의 공통적인 통신제어 대응을 목적으로 배포한다.
본 사양서는 LG Energy Solution 에서 지정한 특정 업체 및 인원만이 열람할 수 있다.
본 사양서에 대해서 사외에 유출하거나 LG Energy Solution 의 담당자의 허가 없이 배포 및
공유하여 LG Energy Solution 에 손해를 끼친 경우, 해당 업체는 LG Energy Solution의 규정에
의한 처벌 및 손해배상은 물론 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 및 기타 관련 법 규정에
의거하여 민.형사상 어떤 책임도 감수해야 한다.
본 사양서의 판권 및 저작권은 LG Energy Solution의 소유이며 LG Energy Solution의 사전
허가 없이 복사, 수정 및 배포할 수 없다.

## Slide 12
1. 정의 (Definition)
본 사양은 자동차 Battery 제조를 위한 각 검사/계측기와 Host 사이의 통신에 적용된다.
2. 적용 (Application)
2-1. Communication Log
검사/계측기 통신 Log는 7일 동안 보관하며, 이 기간이 지나면 자동으로 Log를 삭제하는
기능을 갖춘다.
2-2. 금칙 문자 [Prohibited Character]
아래의 문자를 제외한 특수 문자는 통신 시 사용을 금한다
일반 영어, 숫자 및 (_) 외 (-), (+), (*), (`), (!), (?)등의 문자 사용을 금지한다.
3. 검사/계측 정보 수집 아키텍처 (구조)
Data/Image 전송은 아래와 같이 MSG 전송과 FTP 전송 방식을 따른다.
3-1 Data/Image 전송방식
MSG 전송방식 : JSON 형식의 정보를 Message로 상위에 전송하는 방식
FTP 전송방식 : File 형태의 정보를 지정된 File Server로 전송하는 방식
File Server
시스템
File(FTP)
Message
검사/계측기

## Slide 13
4. Message 전송
4-1. Message 형식
상위 시스템으로 Data를 전송하는 경우는 JSON(JavaScript Object Notation)으로 전송한다.
4-2. Message 구조 System, Head, Detail 3가지 영역으로 구분하며 정의는 아래와 같다.
4-3. JSON 기호 설명
구분 | 설명
System 영역 | System 운영에 필요한 정보
Head 영역 | Data 공통 정보 (검사/계측기 별)
Detail 영역 | Data 상세 정보
[표 4-1]
기호 | 기호명 | 설명
{ } | 중괄호 | Data 객체 표현을 위한 기호
“ | 쌍따옴표 | Key와 Value를 문자열로 나타내기 위한 기호
: | 콜론 | Key와 Value 사이를 연결하는 기호
, | 콤마 | Data 나열을 위한 기호
[ ] | 대괄호 | 배열 표현을 위한 기호
[표 4-2]

## Slide 14
4-4. JSON 형식
아래 표와 같이 객체와 배열 구조로 나타낸다.
객체 구조는 단일 Data 정보를 나타낼 때 사용하며, 배열 구조는 가변 Data 정보를 나타낼 때
사용한다.
구조 | 설명 | 예시
객체 | 1. 시작과 끝을 { } 중괄호로 사용 2. Key : Value 형태로 하나의 Data 표시 3. (,) 콤마를 사용해 Data 구분 | { "SEQ" : "1", "ID" : "A001" }
배열 | 1. 시작과 끝을 [] 대괄호로 사용 2. (,) 콤마를 사용해 Data 구분 | ["AA", "BB"]
배열-객체 | 1. 시작과 끝을 [] 대괄호로 사용 2. { } 중괄호를 사용해 객체(Key : Value) 표시 3. (,) 콤마를 사용해 Data 구분 | [ {"SEQ" : "1", "ID" : "A001"}, {"SEQ" : “2", "ID" : “B001"} ]
객체-배열 | 1. { } 중괄호를 사용해 객체(Key : Value) 표시 2. [ ] 대괄호를 사용해 배열 형식 표시 3. (,) 콤마를 사용해 Data 구분 | { "NAME" : “AA", "INFO" : ["1", "A001"] }
객체-배열-객체 | 1. { } 중괄호를 사용해 객체(Key : Value) 표시 2. [ ] 대괄호를 사용해 배열 형식 표시 3. (,) 콤마를 사용해 Data 구분 | { "NAME" : “AA", "INFO" : [ {"SEQ" : "1", "ID" : "A001"}, {"SEQ" : “2", "ID" : "B001"} ] }
[표 4-3]

## Slide 15
4-5 Message 예시
{
“TXN_ID":“",
“inDTName＂:“IN_DATA＂,
“outDTName＂:“”,
“actID＂: “INSPECTION＂,
“refDS":{"IN_DATA":[{
"INSP_TIME":"202012210159333",
"EQP_ID":"A1ECOT001",
"LOT_ID":"DCAG1111C1"",
"SEQ_METER":"0110",
"LANE_CRITERIA":"L",
"CONDITION_MODE":"0",
"COATING_PATTERN":"COAT",
" TOPWET_WIDTH_INFO":
[
{
"COATING_PATTERN":"NON_COAT",
"TOPWET_WIDTH":"13",
"TOPWET_JUDGE":"OK",
"TOPWET_LSL":"12.5",
"TOPWET_TARGET":"",
"TOPWET_USL":"14 ", }
]
}]}
}
Sys : 시스템 식별정보
Header : 메시지 구별정보
Detail : 상세정보
구분 | 배열사용여부 | 항목 | Description
SYS | N | TXN_ID | Message 고유 번호
 |  | inDTName | In Dataset (송신메시지)
 |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지)
 |  | actID | Action ID (Message Name)
 |  | refDS | Reference Dataset (HEADER/DETAIL의 KEY:VALUE)
HEAD | N | INSP_TIME | 검출 시간
 |  | PROCESS_NAME | 공정명
 |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준)
 |  | LOT_ID | Lot ID
 |  | SEQ_METER | Lot 연속 미터 정보
 |  | LANE_CRITERIA | Lane 시작 방향 (검사기 기준)
 |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 여부
DETAIL | Y | COATING_PATTERN | 유/무지부 구분_1~N
 |  | TOPWET_WIDTH | Top Wet Width_1~N
 |  | TOPWET_JUDGE | Top Wet 판정_1~N
 |  | TOPWET_LSL | Top Wet_LSL_1~N
 |  | TOPWET_TARGET | Top Wet_Target_1~N
 |  | TOPWET_USL | Top Wet_USL_1~N
[표 4-4]

## Slide 16
5. Message 전송 환경 Setup
LGES에서 지정한 Library를 다운로드 받아 개발한다.
5-1. Library 다운로드
개발에 필요한 Library API는 아래의 경로에서 다운로드 받아 개발한다.
• Library 다운로드 URL : https://solace.com/downloads/
※ 운영체제에 맞는 Library를 찾을 수 없거나 구현상 가이드가 필요한 경우, LGES 담당자에게
확인한다.
5-2. Library API Code 작성
MSG전송을 위한 Code 작성은 아래의 4가지 정보를 설정한다.
1) 세션정보
- 세션정보 설정에 필요한 각 Site별 MoM(Message Oriented Middleware) Host 주소를
설정한다.
- MoM Host 주소는 LGES 담당자에게 확인한다.
2) 각 Site별 VPN, User Name, Client Name 정보
- 각 Site별 VPN, User Name, Client Name 정보를 설정한다
(1) VPN Name : VPN Name은 LGES 담당자에게 확인한다.
(2) User Name : User Name은 아래 Rule에 따라 생성한다.
(3) Client Name : Client Name은 EM No.를 사용하며, LGES 담당자에게 확인한다.
Site | User Name
ESOC | ESOC_EQP
ESWA | ESWA_EQP
ESNB | ESNB_EQP
ESNA | ESNA_EQP
ESNJ | ESNJ_EQP
ESMI | ESMI_EQP
[표 5-1]

## Slide 17
3) 연결 옵션 정보
Host 연결 실패 시 재 연결 옵션 정보를 아래와 같이 정의한다.
4) 목적지(Queue/Topic) 및 Message 정보
Data 전송을 위한 목적지 정보를 설정한다.
목적지 정보는 LGES 담당자에게 확인한다.
5) Code 구조
MSG 는 아래 표와 같은 구조로 이루어진다.
항목 | 설명 | Default
sessionProps.ConnectRetries | 초기 Host 연결 시도 횟수 | 1
sessionProps.ReconnectRetries | 연결 끊겼을 시 Host 연결 시도 횟수 | 1
sessionProps.ReconnectRetriesWaitInMsecs | Host 연결 끊겼을 시 대기시간 | 500
sessionProps.ConnectRetriesPerHost | 서버 연결 실패 시, Standby 서버 연결 시도 횟수 | 1
[표 5-2]
구조 |  | 설명 | 사용자 입력
① | 세션정보 선언 | 세션정보 선언 구문 | Default
② | 세션정보 입력 | 세션정보 입력 구문 | User Define
③ | 연결 옵션 정보 입력 | Host 연결 실패 시 재 연결 옵션 정보 입력 구문 | User Define
④ | 세션정보 실행 | 세션정보 입력 후 실행을 위한 구문 | User Define
⑤ | MoM 서버 연결 | MoM 서버 연결 구문 | User Define
⑥ | 목적지 정보 입력 | 목적지(Topic/Queue)정보 입력 구문 | Default
⑦ | 메시지 입력 | 메시지 입력 구문 | User Define
⑧ | 메시지 전송 후 종료 | 메시지 전송 완료 후 종료 구문 | Default
[표 5-3]

## Slide 18
6) Code 예시 : 개발 언어에 따라 전환처리가 가능하다.
class HelloWorldPub
{
public static void HandleSessionEvent(Object sender, SessionEventArgs args)
{
Console.WriteLine("Session Event Receive : '{0}'", args.Event);
}
public static void Main (string[] args)
{
#region Initialize properties from command line
ContextProperties contextProps = new ContextProperties();
SessionProperties sessionProps = new SessionProperties();
sessionProps.Host = “10.31.253.178,10.31.253.179"; 각 Site별 Host 주소 입력
sessionProps.VPNName = “DEV/LGES/ESOC”; 각 Site별 VPN Name 입력
sessionProps.UserName = “ESOC_EQP”; 각 Site별 User Name 입력
sessionProps.ClientName = “ESOC_PILOT5_LAM_DIMENSION”; Client Name 입력
sessionProps.ConnectRetries = 3; 초기 Host 연결 시도 횟수 입력
sessionProps.ReconnectRetries = 20; 연결 끊겼을 시 Host 연결 시도 횟수 입력
sessionProps.ReconnectRetriesWaitInMsecs = 1000; Host 연결 끊겼을 시 대기시간 입력
sessionProps.ConnectRetriesPerHost = 5; 서버 연결 실패 시, Standby 서버 연결 시도 횟수 입력
#endregion
IContext context = null;
ISession session = null;
ContextFactoryProperties cfp = new ContextFactoryProperties(); // Set log level.
cfp.SolClientLogLevel = SolLogLevel.Notice; // Log errors to console.
cfp.LogToConsoleError(); // Must init the API before using any of its artifacts.
ContextFactory.Instance.Init(cfp);
Console.WriteLine("HelloWorldPub initializing...");
#region Create the Context
context = ContextFactory.Instance.CreateContext(contextProps, null);
#endregion
#region Create and connect the Session
session = context.CreateSession(sessionProps, null, HandleSessionEvent);
session.Connect();
Console.WriteLine("Connected.");
① 세션정보 선언
② 세션정보 입력
④ 세션정보 실행
③ 연결 옵션정보
입력
⑤ MoM 서버
연결

## Slide 19
#endregion
#region Publish the messages
IMessage message = ContextFactory.Instance.CreateMessage();
message.Destination = ContextFactory.Instance.CreateTopic(" TOPIC/LGES_DEV_ECM_MES/VCT/OC_ASSY03 ");
message.DeliveryMode = MessageDeliveryMode.Persistent;
message.BinaryAttachment = Encoding.ASCII.GetBytes("
{
“TXN_ID":“",
  “inDTName＂:“IN_DATA＂,
  “outDTName＂:＂＂,
  “actID＂: “INSPECTION”,
  “refDS":{"IN_DATA":[{
  "INSP_TIME":"202012210159333",
  ……(중략) ……
  " TOPWET_WIDTH_INFO":
[
{
"COATING_PATTERN":"NON_COAT",
"TOPWET_WIDTH":"13",
"TOPWET_JUDGE":"OK",
"TOPWET_LSL":"12.5",
"TOPWET_TARGET":"",
"TOPWET_USL":"14 ", }
]}]}
}”);
Console.WriteLine("About to send message '{0}' to topic '{1}'", “Hello world”,"test");
session.Send(message);
message.Dispose();
Console.WriteLine("Message sent. Exiting.");
#endregion
session.Dispose();
context.Dispose();
ContextFactory.Instance.Cleanup();
}
⑦ 메시지 입력
⑧ 메시지 전송 후 종료
⑥ 목적지 정보 입력

## Slide 20
6. FTP 전송
검사/계측 Data/Image를 File 형태로 Host에 전송할 경우 FTP 전송 방식을 이용한다.
File 전송 시 LGES에서 지정한 경로로 폴더를 생성 후 File을 전송한다.
6-1. 공정별 File Server 내 폴더 구성
1) 폴더명 생성 규칙
구분 | 폴더명 | 정의 | 설명
Host 자동 생성 | Building | 동 | 형식 : 동_공정_(소형 동 정보) 1. 동 : BD + 동 Number(1자리) 2. 공정 : ELECTRODE/ASSEMBLY/FORMATION/PACK 3. 소형 동 : 소형 동일 경우 M 구분자 추가 Ex) BD1_ASSEMBLY, BD2_ELECTRODE_M
 | 연월 | 연도, 월 | 형식 : 연도(4자리)+월(2자리) Ex) 202107
 | 일 | 일자 | 형식 : 일자(2자리) Ex) 05
검사/계측기 생성 | EQP_GR | 공정명 | 형식 : 공정약어(3자리) Ex) COT, ROL, …. ※ 10-1. PROCESS_NAME 참조
 | EQP_ID | 장비ID | ※ 10-3. VISION_TYPE 참조
 | LOT_ID | Lot ID | 공정별 Lot ID
 | INSP_TYPE | 검사/계측 항목 | ※ [표 6-2,3] 내용 참조
 | 시간대 | 시간 | 형식 : 시간 2자리 Ex) 00, 01, … , 22, 23
[표 6-1]

## Slide 21
INSP_TYPE 상세
공정 | 세부 공정 | 폴더명 | 설명
전극 | COT/ROL/SLT | SURFACE | 전극 표면검사 Image
 | COT/ROL/SLT | IMAGE_QUALITY | Image Quality Image
조립 | NTC | INTEGRATION | 통합비전
 | LAM | LAMI-FINAL | Final 비전
 | LAM | HABCHI | 합치 비전
 | LAM | HALF-CELL | Half-Cell 비전
 | LAM | THICKNESS | 두께 비전
 | FOL | GAP | Gap 비전
 | FOL | TAB | Tab 비전
 | FOL | SEPA | Sepa 비전
 | FOL | SEALING | Sealing 비전
 | STK | MONO-ALIGN | Mono Align 비전
 | STK | MONO-STACK | Mono Stack 비전
 | STK | MONO-SEPA | Mono Sepa 비전
 | STK | MONO-TAB | Mono Tab 비전
 | STK | HALF-ALIGN | Half Align 비전
 | STK | HALF-SEPA | Half Sepa 비전
 | STK | TAPE | Tape 비전
 | STK | APPEARANCE | 외관 비전
 | STK | 4SIDE | 4측면 검사 비전
 | PKG | WELDING-PLUS | 용접(양극) 비전
 | PKG | WELDING-MINUS | 용접(음극) 비전
 | PKG | WELDING | 용접 비전(MEB 모델)
 | PKG | LEAD | Lead 비전
활성화 | EOL | VISUAL_ORIGINAL | 활성화 EOL 외관검사 원본 Image
 | EOL | VISUAL_CROP | 활성화 EOL 외관검사 Crop Image
[표 6-2]

## Slide 22
Host 자동 생성 |  | 검사/계측기 생성
1) 전극 폴더 구조 |  | 
2) 조립 폴더 구조 |  | 
3) 활성화 폴더 구조 |  | 
6-2. 공정별 폴더 생성 및 File 전송
File 서버 내 폴더 생성 및 File 전송을 위한 경로 설정 시 INSPECTOR 폴더 상위 경로를 포함한
전체 경로를 입력한다.
INSPECTOR 상위 경로 : /ifs/data/data002/INSPECTOR
INSPECTOR
202101
202112
연월
01
31
일
Building
COT
ROL
SLT
EQP_ID
RATJ1231
SURFACE
IMAGE_QUALITY
LOT_ID
INSP_TYPE
EQP GR
EQP_ID
INSPECTOR
202101
202112
01
31
EOL(WRP)
EQP_ID
VISUAL_ORIGINAL
BD1_FORMATION
VISUAL_CROP
00
01
02
22
23
연월
일
Building
INSP_TYPE
EQP GR
EQP_ID
시간대
202101
202112
01
31
EQP_ID
BD1_ASSEMBLY
…
NTC
LAM
FOL
STK
PKG
RATJ1231
INTEGRATION
LEAD
LAM-_FINAL
00
01
02
22
23
WELDING
연월
일
Building
LOT_ID
INSP_TYPE
EQP GR
EQP_ID
시간대
INSPECTOR
…
…
…
…
…
BD2_ELECTRODE
BD1_ELECTRODE
BD2_ASSEMBLY
BD2_FORMATION
01
LANE
01
04
…
04
…

## Slide 23
7. 검사/계측 SW 개발 및 적용 절차
적용 절차 | 설명 | 주관부서
 | 표준 통신 사양서를 검사/계측기 업체에 배포 및 설명 | 공정PI팀
 | 검사/계측정보 생성 및 전송 SW 개발 | 검사기술팀
 | 자사 입고 전 SW Test 기능 및 Data 검증 진행 1) Test 환경 설정 (공정PI팀) 2) Data 구조 검증 (검사기술팀) | 공정PI팀 검사기술팀
 | LAN 포설 및 IP 발급 신청 (검사기술팀) LAN 포설 (오창 : 정보지원팀 / 해외 : 법인 IT) | 검사기술팀 법인 IT
 | 통신을 위한 방화벽 해제 : MoM, File Server, DNS, NTP, Test 서버 | 공정PI팀
 | IP 및 URL 접속 설정 검사/계측 시간 정합화를 위한 시간동기화 | 검사기술팀
 | 생산 부동 일정에 맞춰 검사 양산 라인에 검사/계측기 S/W 설치 | 검사기술팀
 | Test Server에 검사기 연동하여 기능, 성능, Data 정합성 검증 | 공정PI팀 검사기술팀
 | 운영 Server에 연결 후 기능, 성능, Data 정합성 검증 및 모니터링 | 공정PI팀 검사기술팀
[표 7-1]
OK
사양서 배포 설명회
LAN 신청
및 포설
검사/계측기
SW 개발
입고 전 사전 Test
방화벽 해제
검사/계측기
환경 설정
현장 Test
양산 적용 및 모니터링
OK?
검사/계측기
S/W 설치
S/W
수정
NO
NO
YES
YES

## Slide 24
단계 | Test 환경
1 | 
2 | 
3 | 
7-1. 검사/계측기 SW 개통 Test
검사/계측기 SW 개발 이후 Data 정합성 및 전송 기능을 검증하기 위해 개통 Test 및 적용 절차에
따라 3단계로 진행한다.
검사/계측기 개통 Test 및 적용 단계
단계 |  | 구분 | 설명 | 대상
1 | 입고 전 사전 Test | 설명 | 검사/계측기 업체에서 개발한 SW를 자사 입고 전에 기능 및Data 구조에 대해 사전 검증을 진행한다. | 공정/Maker별 검사/계측기 SW
 |  | Test 환경 | 개발PC - 오창 Test 서버 | 
2 | 현장 Test | 설명 | 입고 전 사전 Test가 완료된 SW를 검사/계측기에 설치하여, 각 Site의 Test Server에 연결 후 기능, 성능, Data 정합성을 검증한다. | 전 호기 검사/계측기
 |  | Test 환경 | 검사/계측기 - 각 Site Test 서버 | 
3 | 양산 적용 및 모니터링 | 설명 | 현장 Test를 완료한 SW를 설치하여, 각 Site의 운영 Server에 연결 및 기능, 성능, Data정합성을 검증 및 모니터링 한다. | 
 |  | Test 환경 | 검사/계측기 - 각 Site 운영 서버 | 
[표 1.7-2]
[Test 단계별 SW 적용 환경]
각 Site Test 서버
검사/계측기
각 Site 운영 서버
검사/계측기
오창 Test 서버
개발 PC

## Slide 25
단계 | 대상 | 설명 | 부서
IP 설정 | MSG FTP | 1. 시작 > 실행 ( 단축키 : Windows + R ) 2. ncpa.cpl 실행 > 이더넷 설정 변경 3. IP 주소/서브넷 마스크/기본 게이트웨이/보조 DNS서버 입력 ※ Site별 File Server IP 정보 설정은 LGES 담당자에게 확인한다. | 검사기술팀
URL 접속 설정 | FTP | Windows 탐색기에서 FTP 접속 FTP User/Password 입력 및 Log in 연결 확인 ※ Site별 FTP URL 및 User/Password 정보는 LGES 담당자에게 확인한다. | 검사기술팀
작성 후 확인버튼 클릭
7-2. 검사/계측기 IP 설정 가이드
MSG 및 File 전송을 위해 IP 설정을 진행한다.
[표 7-3]

## Slide 26
7-3. PC 시간 동기화 가이드
검사/계측기 및 NTP서버 간 시간 동기화 작업을 아래와 같이 진행한다.
① 제어판 실행 – [날짜 및 시간] 클릭
    ② [인터넷 시간] 탭 클릭 – [설정 변경] 클릭
    ③ 서버 입력 칸에 각 Site NTP서버 IP입력 후, [지금 업데이트] 및 [확인] 버튼 클릭
    ※ Site별 NTP 서버 IP정보는 LGES 담당자에게 확인한다.

## Slide 27
8. 보안
8-1. 보안 SW Installation
보안 SW의 Download 및 설치는 보안 가이드를 따른다. 보안 SW는 항상 PC 에 Install 되어
있어야 하며 LGES 보안 정책에 따라 운영되어야 한다.

## Slide 28
9. Abnormal Situation
9-1. 전송Error 발생
1) 통신Error 발생시에는 송신하려고 한 Message를 파기하고 다음 Message를 전송한다.
2) 통신Error가 발생하더라도, 자동으로 Off-Line으로 전환하지 않는다. 또한, 통신 이상
발생시에도 검사/계측기는 정지해서는 안되고, 이 경우 검사/계측기는 화면상에 그 내용을
표시하고 Operator를 Call 하여 Operator로 하여금 해당 Error를 확인 및 조치할 수 있도록
한다.
3) 전송에 실패한 Message는 별도 폴더에 보관한다.
9-2. 응답 지연
검사/계측기에서 Sequence상 기대되는 Host측의 Message가 Host로부터 일정시간 이내에
수신되지 않았을 경우 Timeout을 선언하며, 이 경우 검사/계측기는 화면상에 그 내용을 표시하고
Operator를 Call 하여 Operator로 하여금 해당 Error를 확인 및 조치할 수 있도록 한다.

## Slide 29
10. 공통 용어 정의
10-1. PROCESS_GROUP
PROCESS_GROUP은 검사/계측 Data와 Image 파일명에서 대공정명을 식별하기 위한
Code이며, 아래 [표 10-1]을 따른다.
10-2. PROCESS_NAME (3Byte)
PROCESS_NAME은 검사/계측 Data와 Image 파일명에서 세부 공정명 식별을 위한 Code이며,
아래 [표 10-2]을 따른다.
구분 | 세부 공정명 | 약어 | 비고
전극 | Coater | COT | 
 | Roll Press | ROL | 
 | Slitter | SLT | 
 | V/D | VCD | 
조립 | Notching | NTC | 
 | Lamination | LAM | 
 | Stacking | STK | 
 | Folding | FOL | 
 | Packaging | PKG | 
활성화 | EOL(End Of Line) | EOL | 
[표 10-2]
구분 | PROCESS_GROUP
전극 | ELECTRODE
조립 | ASSEMBLY
활성화 | FORMATION
팩 | PACK
[표 10-1]

## Slide 30
구분 | 공정 | 검사기종류 | MSG 내 용어 | 비고
전극 | COT | Bar Type | BAR_TYPE | 코터 Top/Back Head 바타입 비전
 |  | Coater Surface | COATER_SURFACE | Oven부 표면검사기
 |  | Insulation Overlay | INSULATION_OVERLAY | 절연코팅 오버레이 비전
 |  | Insulation Align | INSULATION_ALIGN | 절연코팅 얼라인 비전
 |  | Coating Thickness | COATING_THICKNESS | 코팅 두께 측정기
 |  | Insulation Thickness | INSULATION_THICKNESS | 절연 두께측정기
 |  | Final Mismatch | FINAL_MISMATCH | 최종 미스매치 비전
 |  | Half Slitting | HALF_SLITTING | 하프슬리팅 비전
 |  | Non Coating Pinhole | NON_COATING_PINHOLE | 무지부 핀홀 비전
 | ROL | Insulation Overlay | INSULATION_OVERLAY | 절연코팅 오버레이 비전
 |  | Roll Press Surface | ROLLPRESS_SURFACE | 롤프레스 표면검사기
 |  | Coating Thickness | COATING_THICKNESS | 코팅 두께 측정기
 | SLT | Slitter Surface | SLITTER_SURFACE | 슬리터 표면검사기
 |  | Insulation Overlay | INSULATION_OVERLAY | 절연코팅 오버레이 비전
[표 10-3]
10-3. VISION_TYPE
VISION_TYPE은 검사/계측 Data와 Image 파일명에서 검사기 종류를 식별하기 위한 Code이며,
아래 [표 10-3]를 따른다.
1) 전극

## Slide 31
구분 | 공정 | 검사기종류 | MSG 내 용어 | 비고
조립 | NTC | Integration | INTEGRATION | 노칭 통합비전
 | LAM | Lami Final | LAMI-FINAL | LAMI 치수비전, Lami Final
 | LAM | Habchi | HABCHI | LAMI 합치, Merge
 | LAM | Half Cell | HALF-CELL | Half-cell 비전
 | LAM | Thickness | THICKNESS | 두께 비전
 | FOL | Gap | GAP | Gap 비전
 | FOL | Tab | TAB | Tab 비전
 | FOL | Sepa | SEPA | Sepa 비전
 | FOL | Sealing | SEALING | Sealing 비전
 | STK | Mono Align | MONO-ALIGN | Mono-cell Align 비전
 | STK | Mono Stack | MONO-STACK | Mono-cell Stack 비전
 | STK | Mono Sepa | MONO-SEPA | Mono-cell Sepa 비전
 | STK | Mono Tab | MONO-TAB | Mono-cell Tab 비전
 | STK | Half Align | HALF-ALIGN | Half-cell 정렬 비전
 | STK | Half Sepa. | HALF-SEPA | 하부 Sepa 외관
 | STK | Tape | TAPE | 상,하부 치수
 | STK | Appearance | APPEARANCE | 상, 하 외관검사
 | STK | 4Side | 4SIDE | 측면 외관검사
 | PKG | Welding Plus | WELDING-PLUS | 양극 Welding
 | PKG | Welding Minus | WELDING-MINUS | 음극 Welding
 | PKG | Welding | WELDING | 양/음극 Welding 동시 검사
 | PKG | Lead | LEAD | Lead Tab 비전
활성화 | EOL | EVI | EVI | 치수, 외관 비전
2) 조립 / 활성화
[표 10-4]

## Slide 32
10-4. EQP_ID
설비의 호기 정보를 식별하기 위한 ID로, MMD 기준정보에 따라 작성하며 작성 정보는 LGES
담당자에게 확인한다.
10-5. INSP_TIME / DATETIME / TRANSFER_TIME / INSULATION_INSP_TIME
검사 시간을 나타내는 항목이며, 아래 규칙에 따라 17자리로 시간 Data를 발생한다.
형식 : YYYY(연) + MM(월) + DD일 + HH(시) + MM(분) + SS(초) + MMM(밀리초)
Ex) 20210820183126979
10-6. KEY / VALUE
검사 Data 내 KEY, VALUE 값은 숫자, 영문 대문자로만 작성하고 공백은 “_”로 대체하며
VALUE 는 String 으로 표시한다.
Ex) "DIMENSION_NAME":"CELL_WIDTH_W1“, "DIMENSION_VALUE":"13"

## Slide 33
11. 검사기 SW 기능 요구 사항
11-1. 검사 Data 전송 주기
1) 검사 정보 Data 전송 시점은 아래 가이드에 따른다.
11-2. 검사기 Off On , 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시 Data 전송 우선 순위
1) 검사기 Off On, 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시 Data는 검사기 상태, 알람, Spec/Para,
검사 정보 순으로 전송한다.
11-3. 검사 Image 전송
1) Image 전송 시 기본 설정은 전체 전송이며, 조건에 따라 전송 할 수 있도록 Option 기능을
제공하며 복수 선택을 지원한다.
Data | 전송 시점
검사 | 검사 완료 시
Spec/Para | 검사기 Off On 시 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시(변경사항 있는 경우) 정보 변경 시
Status | 검사기 Off On 시 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시 10초 주기
Alarm | 검사기 Off On 시 검사 정보 전송 프로그램 재실행 시 (알람 신규 생성이 된 경우) 알람 발생 시
공정 | Option | 비고
전극 조립 활성화 | 시간(시/분/초) | Ex) 16시10분30초부터 17시05분30초까지 전송
 | OK/NG | Ex) OK 또는 NG Image만 전송
 | 검사 수(Sampling) | Ex) XX개 검사 중 Y개 Image 전송

## Slide 34
2.전극

## Slide 35
0. 전극 공정 용어 정의
0-1. LOT_ID
전극 공정 생산 단위별로 R/W 기준의 완공 Lot ID를 사용하며, 완공 Lot ID가 없을 시 LGES
담당자에게 확인하여 가이드를 받는다.
0-2. SEQ_METER / INSULATION_SEQ_METER
주행거리 정보 : [R/W PLC 기준 미터 정보] + [검사기 ~ R/W 간 거리]
Ex) 0001, 0002, …
※ [검사기 ~ R/W 간 거리]의 경우 실측 값 기준으로 입력한다.
[MSG 내 Data 표시 방법]
공정 | 자리수 | 상세 내용
COT | 8자리 | 대 Lot(7자리) + Cut ID(1자리)
ROL | 10자리 | COT Lot ID(8자리) + ROL ID(2자리, Ex).R1)
SLT | 10자리 | COT Lot ID(8자리) + Cut ID(1자리) + Lane(1자리) (단, 슬리터의 경우 IQ/PARA 등 Lane 정보를 생성할 수 없는 경우에 한하여 Lane 정보 제외 9자리로 생성한다.)
MSG | 형식 | 예시
폭 치수/미스매치 | 4자리 Meter 정보 | “0001”, “0002”, …
절연/Overlay 폭 | 소수점 셋째자리까지 표현 (Meter 기준) | “0.069”, “0.138”, …
[표 0-1]
[표 0-2]

## Slide 36
0-3. DIMENSION_POSITION
치수 측정항목 형식 : 검사항목명_양/음극 + Top/Back + 측정 순서 + (Left/Right 구분)
MIMA _ C C 1 L
1) 검사항목명 상세
2) 측정 순서/Lane 정보 상세
각 항목의 치수 항목은 Lane 순서에 맞추어 순차적으로 생성한다.
순번 | 세부 Code | 자리수 | 상세 내용
1 | 검사항목명 | 3~4자리 | 아래 [표 0-3] 참조
2 | 양/음극 | 1자리 | Cathode : C / Anode : A
3 | Top/Back/Common | 1자리 | Top : T / Back : B / Common(Top/Back 공통) : C
4 | 측정 순서/Lane 정보 | 1자리 | 아래 2) 항목 참조
5 | Left/Right | 1자리 | Left : L / Right : R(무/유지부 폭은 미해당) – 주행방향 기준 방향
[표 0-3]
검사항목명 | Code | Full Name | MSG Category
무지부 폭 | NCTW | Non-Coating Width | WIDTH
유지부 폭 | CTW | Coating Width | 
미스매치 | MIMA | Mismatch | MISMATCH
절연 코팅폭 | INW | Insulation Coating Width | INSULATION
절연 오버레이 폭 | OLW | Insulation Overlay Width | 
[표 0-4]
 | (2Lane Model 예시)
OS
진행방향
1LANE
2LANE
Top
Back
Data 생성 방향
OS
진행방향
2LANE
1LANE
Data 생성 방향
➊
➋
➌
➍
➎
[Code 예시]
OS(Operation Side) : 작업자 위치

## Slide 37
3) DIMENSION_POSITION 항목 작성 예시 (양극 Top 2Lane 모델)
- 무/유지부 폭 치수 측정 항목
- 미스매치 측정 항목
- 절연 폭 측정 항목
OS
DS
진행방향
1LANE
2LANE
Top
Data 생성 방향
Data 생성 순서 | 번호 | Code Name | 설명
1 | ① | NCTW_CT1 | 첫번째 무지부 폭
2 | ② | CTW_CT1 | 첫번째 유지부 폭
3 | ③ | NCTW_CT2 | 두번째 무지부 폭
4 | ④ | CTW_CT2 | 두번째 유지부 폭
5 | ⑤ | NCTW_CT3 | 세번째 무지부 폭
Data 생성 순서 | 번호 | Code Name | 설명
1 | ⑥ | MIMA_CC1L | 1Lane의 Left 방향 미스매치
2 | ⑦ | MIMA_CC1R | 1Lane의 Right 방향 미스매치
3 | ⑧ | MIMA_CC2L | 2Lane Left 방향 미스매치
4 | ⑨ | MIMA_CC2R | 2Lane Right 방향 미스매치
Data 생성 순서 | 번호 | Code Name | 설명
1 | ⑩ | INW_CT1L | 1Lane Left 방향 절연 코팅 폭
2 | ⑪ | OLW_CT1L | 1Lane Left 방향 오버레이 폭
3 | ⑫ | INW_CT2R | 2Lane Right 방향 절연 코팅 폭
4 | ⑬ | OLW_CT2R | 2Lane Right 방향 오버레이 폭
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

## Slide 38
0-4. X_AXIS_MM/Y_AXIS_M (표면검사 좌표 정보)
1) 공통(절연 검사기 제외)
- COT/ROL
COT/ROL 공정의 경우 Slitting 여부를 고려하지 않으며, 아래 내용과 같이 좌표를 산정한다.
(1) X_AXIS_MM : 원단 기준 Lot 내 X축 위치 (Lane 시작 방향 기준 거리 측정)
(2) Y_AXIS_M : 원단 기준 Lot 내 Y축 위치 ([R/W PLC 기준 미터 정보] + [검사기 ~ R/W 간 거리])
(치수,미스매치 항목 Meter 기준과 동일)
- SLT
SLT 공정의 경우, Lane별 구분하여 Lot ID를 생성하며, Slitting 전을 기준으로 좌표를 산정한다.
(1) X_AXIS_MM : 원단 기준 Lot 내 X축 위치 (Lane 시작 방향 기준 거리 측정)
(2) Y_AXIS_M : 원단 기준 Lot 내 Y축 위치 ([R/W PLC 기준 미터 정보] + [검사기 ~ R/W 간 거리])
 | (2Lane Model 예시)
OS
DS
진행방향
X_AXIS_MM
Y_AXIS_MM
Top
OS
DS
진행방향
X_AXIS_MM
Y_AXIS_MM
Back
1LANE
2LANE
2LANE
1LANE
OS
DS
진행방향
X_AXIS_MM
Y_AXIS_MM
1LANE
2LANE
Lane별 Lot ID 개별 생성

## Slide 39
2) 절연 검사기의 경우(INSULATION_OVERLAY 검사기)
- COT/ROL/SLT
(1) X_AXIS_MM : 코팅 Edge부를 원점(O)으로 하여 무지부 방향은 (+) 유지부 방향은 (-) 부호로 거리 표현
(2) Y_AXIS_M : [R/W PLC 기준 미터정보] + [검사기 ~ R/W 간 거리]
0-5. DEFECT_TYPE : 불량유형
OS
DS
진행방향
+
-
-
+
무지부 방향
유지부 방향
O
O
무지부 방향
유지부 방향
X_AXIS_MM
Y_AXIS_M
I1L
I2R
코팅/미코팅 구분 | 불량명 | Full Name | 약어 | 비고
코팅부 | 라인 | Line | LINE | 
 | 핀홀 | Pinhole | PINH | 
 | 파인 핀홀(코팅부 파임) | Chipping Pinhole | CHIP | 
 | 분화구 | Crater | CRAT | 
 | 크랙 | Crack | CRCK | 
 | 표면불량 | Surface Defect | SURF | 
 | 돌출 | Protrusion | PRTS | 
 | 핀홀성 분화구 | Pinhole Crater | PINC | 
 | 경계 라인 | Edge Line | EDGL | 
 | 거대 라인 | Big Line | BIGL | 
 | 코팅부 주름 | Coating Wrinkle | CWRN | 
 | 열 주름 | Heating Wrinkle | HWRN | 
 | 긁힘 | Scratch | SCRT | 
 | 미 코팅 | None Coating | NOCT | 
 | 찍힘 | Dent | DENT | 
미코팅부 | 아일랜드 | Island | ISLD | 
 | 드래그 | Drag | DRAG | 
 | 주름 | Wrinkle | WRNK | 
 | 핀홀 | Non-coating Pinhole | NCPH | 
 | 뜯김 |  |  | 검사기 대응 시 정의
 | 웨이브 | wave | WAVE | 
 | 무지부 접힘/주름 불량 | Plain Wrinkle | PRNK | 
절연코팅부 | 절연 갭 | Insulation Gap | INGA | 
 | 절연 라인 | Insulation Line | INLN | 
 | 절연 핀홀 | Insulation Pinhole | INPH | 
 | 절연 아일랜드 | Insulation Island | INID | 
 | 절연 뜯김 |  |  | 검사기 대응 시 정의
 | 절연 갭 라인 | Insulation Gap Line | INGL | 
 | 절연 갭 핀홀 | Insulation Gap Pinhole | INGP | 
 | 절연 미코팅 | Insulation None coating | INNC | 
기타 | 연결테이프 | connecttion tape | CNTT | 

## Slide 40
4.NORMAL FUNCTION
1. 검사기 종류 및 위치별 수집 Data/Image
각 검사기 종류별 검사기 위치 및 Data/Image 수집 대상은 [표 1-1]를 참고한다.
2. Message List
전극 공정의 MSG는 수집 Data에 따라 총 8가지로 분류하며, [표 2-1]를 참고한다.
검사기 |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  | Image | 
공정 | 비전 타입 | 검사기 위치 | 검사결과 |  |  |  | Spec | IQ | Para | 검사기 상태 | 알람 | 표면검사 | FOCUS
 |  |  | 폭 치수 | 미스매치 | 표면검사 | 절연 폭 |  |  |  |  |  |  | 
COT | BAR_TYPE | THD/BHD | ○ | △* | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | COATER_SURFACE | TOV/BOV | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | FINAL_MISMATCH | TFM/BFM | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | INSULATION_OVERLAY | TIS/BIS | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | INSULATION_ALIGN | THD/BHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | NON_COATING_PINHOLE | UW/RW | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | HALF_SLITTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SLT | INSULATION_OVERLAY | TIS/BIS | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | ROLLPRESS_SURFACE | TSF/BSF | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ROL | INSULATION_OVERLAY | TIS/BIS | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | SLITTER_SURFACE | TSF/BSF | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
NO | MSG | 수집 Data | Category | 연계 Image | Reply 유무
1 | INSPECTION | 폭 치수 | WIDTH | - | -
 |  | 미스매치 | MISMATCH | - | -
 |  | 표면검사 | SURFACE | 표면검사 | -
2 | INSPECTION_INSULATION | 절연/오버레이 폭 | INSULATION | - | -
3 | SPEC | 검사 판정 Spec | SPEC | - | -
4 | IQ | Image 품질 | IQ | FOCUS | -
5 | PARA | 검사기 파라미터 정보 | PARA | - | -
6 | STATUS | 검사기 상태 | STATUS | - | -
7 | ALARM | 검사기 알람 정보 | ALARM | - | -
[표 1-1]
[표 2-1]
△* : 미스매치 검사기가 없는 경우, THD/BHD 폭 수집 데이터로 계산

## Slide 41
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
WIDTH |  |  |  | 1M마다 MSG 생성 및 전송 | E  H | COT | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID(Message Name) | “INSPECTION” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “WIDTH” | Y
 |  |  |  | INSP_TIME | 검사 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사 Recipe(검사PC저장정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | SEQ_METER | Lot 연속 미터 정보 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | LANE_CRITERIA | Lane 시작 기준(주행방향 기준) | “L”/“R” | 
 |  |  |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 여부 | “1”/”0” | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW Version | “2021.10.19_120” | 
 |  |  |  | PRE_LOT_ID2) | 이전 Lot ID | “이전 Lot ID” | 
 |  |  |  | PRE_LOT_SEQ_METER2) | 이전 Lot R/W Meter 정보 | “이전 Lot 미터 정보” | 
 | DETAIL | WIDTH_ INFO1) | Y | DIMENSION_POSITION | 치수 측정 위치 | 0-3 참조 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | Top Wet Width | 소수점 셋째 자리(mm단위) | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | Top Wet 판정 | OK/NG | 
Notice | 1) WIDTH_INFO : 배열 생성 규칙 Top : 주행방향 기준 좌측부터 무/유지부 폭 Data를 생성한다. Back : Top 방향과 동일한 위치 기준으로 Data를 생성하므로 주행방향 기준 우측부터 생성한다. 2) PRE_LOT_ID/PRE_LOT_SEQ_METER 위 두가지 항목의 경우 Lot Change 후 첫 Data에 한해 생성한다. |  |  |  |  |  | 
3. Message List
3-1. INSPECTION
1) WIDTH
전극 공정의 무/유지부 치수 정보에 대한 MSG이며 코팅 시작 시 수집한다.

## Slide 42
WIDTH MSG Format Sample
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "INSPECTION", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "WIDTH", "INSP_TIME": "202012210159333", "INSP_RECIPE": "DEFAULT", "EQP_ID": "A1ECOT001", "EQP_INSP_ID": "ABCDEFG", "LOT_ID": "DCAG1112", "SEQ_METER": "0110", "LANE_CRITERIA": "L", "CONDITION_MODE": "0", "INSP_SW_VERSION": "2021.10.19_120", "PRE_LOT_ID": "DCAG1112", "PRE_LOT_SEQ_METER": "2083", "WIDTH_INFO": [ { "DIMENSION_POSITION": "NCTW_CT1", "DIMENSION_VALUE": "13", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_POSITION": "CTW_CT1", "DIMENSION_VALUE": "644", "DIMENSION_JUDGE": "NG" }, { "DIMENSION_POSITION": "NCTW_CT2", "DIMENSION_VALUE": "26", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_POSITION": "CTW_CT2", "DIMENSION_VALUE": "645", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_POSITION": "NCTW_CT3", "DIMENSION_VALUE": "13", "DIMENSION_JUDGE": "OK" } ] } ] } }

## Slide 43
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
MISMATCH |  |  |  | 1M마다 MSG 생성 및 전송 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “INSPECTION” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “MISMATCH” | Y
 |  |  |  | INSP_TIME | 검사 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사Recipe(검사PC저장정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | SEQ_METER | Lot 연속 미터 정보 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | LANE_CRITERIA | Lane 시작 기준(주행방향 기준) | “L”/“R” | 
 |  |  |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 여부 | “1”/”0” | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW Version | “2021.12.01_123” | 
 |  |  |  | PRE_LOT_ID | 이전 Lot ID | “이전 Lot ID” | 
 |  |  |  | PRE_LOT_SEQ_METER | 이전 Lot R/W Meter 정보 | “이전 Lot 미터 정보” | 
 | DETAIL | MISMATCH _INFO1) | Y | DIMENSION_POSITION | 미스매치 측정 위치 | 0-3 참조 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 미스매치 측정 Value(mm단위) | 소수점 셋째 자리(mm) | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 미스매치 측정 결과 판정값 | “OK”/”NG” | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | 레인 정보 | 1, 2, 3,…, N | N
 |  |  |  | OFFSET | Mismatch 값 보정 Offset 값 | 소수점 셋째 자리(mm) | 
 |  |  |  | MEASURE_METHOD | 미스매치 측정 방식 | CENTER / FOIL | 
 |  |  |  | CENTER_TOP_DISTANCE | 센터로부터 떨어진 거리 (TOP) | 소수점 셋째 자리(mm) | 
 |  |  |  | CENTER_BACK_DISTANCE | 센터로부터 떨어진 거리 (BACK) | 소수점 셋째 자리(mm) | 
 |  |  |  | CENTER_TOP_LEFT_AXIS | TOP CENTER 좌표 | 정수 | 
 |  |  |  | CENTER_TOP_RIGHT_AXIS | TOP EDGE 좌표 | 정수 | 
 |  |  |  | CENTER_BACK_LEFT_AXIS | BACK CENTER 좌표 | 정수 | 
 |  |  |  | CENTER_BACK_RIGHT_AXIS | BACK EDGE 좌표 | 정수 | 
 |  |  |  | FOIL_TOP_WIDTH | TOP PLAIN WIDTH | 소수점 셋째자리(mm) | 
 |  |  |  | FOIL_BACK_WIDTH | BACK PLAIN WIDTH | 소수점 셋째자리(mm) | 
 |  |  |  | FOIL_TOP_LEFT_EDGE | TOP 좌측 EDGE 값 | 정수 | 
 |  |  |  | FOIL_TOP_RIGHT_EDGE | TOP 우측 EDGE 값 | 정수 | 
 |  |  |  | FOIL_BACK_LEFT_EDGE | TOP 우측 EDGE 값 | 정수 | 
 |  |  |  | FOIL_BACK_RIGHT_EDGE | BACK 우측 EDGE 값 | 정수 | 
 |  |  |  | MISMATCH_ORIGIN_VALUE | MisMatch 보정전 Value | 소수점 셋째자리 | 
 |  | DEF_COUNT _INFO4) | Y | DEF_COUNT_AREA | Cut Lane 미터수(장축 기준) | Notice 1) 참조 | Y
 |  |  |  | DEF_COUNT_LANE_NO | Lane 번호 | Notice 3) 참조 | 
 |  |  |  | DEF_COUNT_LANE | 영역 내 전체 미스매치 + 표면불량 수 | “21” | 
 |  | N | N | DEF_COUNT_SPEC | Defect 수 관리기준 | “50” | Y
 |  |  |  | DEF_COUNT_TOTAL | Lot내 전체 미스매치 + 표면불량 수 | “32” | 
 |  |  |  | DEF_COUNT_DPU | Lot내 미터별 DPU5) | 소수점 셋째자리 | 
Notice | 1) MISMATCH_INFO : 배열 생성 규칙 Top : 주행방향 기준 좌측부터 Mismatch Data를 생성한다. Back : Top 방향과 동일한 위치 기준으로 Data를 생성하므로 주행방향 기준 우측부터 생성한다. 2) DEF_COUNT_AREA : Cut Lane 미터정보를 의미하며 각 위치의 미터정보 4자리를 생성한다. (1) COT : 1000, 2000, END /(2) ROL/SLT : 600, 1200, END 3) DEF_COUNT_LANE_NO : 각 Lane 정보를 의미한다. 4) DEF_COUNT_INFO : 각 Cut Lane/Lane 별로 Array를 생성하며 그에 해당하는 정보를 기입한다. 5) Lot내 미터별 DPU : DEF_COUNT_TOTAL/LOT 전체 미터 수(미스매치 기준) |  |  |  |  |  | 
2) MISMATCH
전극 공정의 무/유지부 경계의 Mismatch 측정 정보 MSG이며, 코팅 시작 시 수집한다.

## Slide 44
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "INSPECTION", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "MISMATCH", "INSP_TIME": "202012210159333", "INSP_RECIPE": "DEFAULT", "EQP_ID": "A1ECOT001", "EQP_INSP_ID": "", "LOT_ID": "DCAG1112", "SEQ_METER": "0110", "LANE_CRITERIA": "L", "CONDITION_MODE": "0", "INSP_SW_VERSION": "2021.01.05_211", "PRE_LOT_ID": "DCAG1111", "PRE_LOT_SEQ_METER": "2095", "MISMATCH_INFO": [ { "DIMENSION_POSITION": "MIMA_CT1L", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK", "LANE_NUMBER": "2", "OFFSET": "-0.15", "MEASURE_METHOD": "CENTER_FOIL", "CENTER_TOP_DISTANCE": "-110.07", "CENTER_BACK_DISTANCE": "-127.31", "CENTER_TOP_LEFT_AXIS": "4096", "CENTER_TOP_RIGHT_AXIS": "2289", "CENTER_BACK_LEFT_AXIS": "4099", "CENTER_BACK_RIGHT_AXIS": "1968", "FOIL_TOP_WIDTH": "17.12", "FOIL_BACK_WIDTH": "18.12", "FOIL_TOP_LEFT_EDGE": "1200", "FOIL_TOP_RIGHT_EDGE": "1200", "FOIL_BACK_LEFT_EDGE": "1230", "FOIL_BACK_RIGHT_EDGE": "4030", "MISMATCH_ORIGIN_VALUE": "0.4" }, ...(가변) ], "DEF_COUNT_INFO": [ { "DEF_COUNT_AREA": "1000", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK" } ...(가변) ], "DEF_COUNT_SPEC": "50", "DEF_COUNT_TOTAL": "32", "DEF_COUNT_DPU": "0.321" } ] } }
MISMATCH MSG Format Sample

## Slide 45
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
SURFACE |  |  |  | Defect 발생 시 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “INSPECTION” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “SURFACE” | Y
 |  |  |  | INSP_TIME | 검사 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사Recipe(검사PC저장정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | SEQ_METER | Lot 연속 미터 정보 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | LANE_CRITERIA | Lane 시작 기준(주행방향 기준) | “L”/”R” | 
 |  |  |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 여부 | “1”/”0” | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW Version | “2021.03.21_134” | 
 | DETAIL |  | N | CATHODE_ANODE | Cathode/Anode 구분 | “CATHODE”/”ANODE” | Y
 |  |  |  | LOT_DEFECT_NO | Lot Start 후 Defect No. | “1”,”2”,”3” …,”N” | 
 |  |  |  | NG_TAG | NG Tag 부착 여부 | “Y”/”N” | 
 |  |  |  | DISTANCE_DIFF | 이전 Defect와의 거리 | M 단위(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | X_AXIS_MM | Lot 내 X축 위치 | 0-4 참조(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | Y_AXIS_M | Lot 내 Y축 위치 | 0-4 참조(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | DEFECT_LOCATION | 검사 불량 위치 | “COAT”/”PLAIN” /”INSULATION” | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE | 불량유형 | 0-5 참조 | 
 |  |  |  | DEFECT_COLOR | 검사 불량 색깔 | “BLACK”/”WHITE” | 
 |  |  |  | INSULATION_AREA | 검사 영역(절연 검사기만 해당) | “I+Lane+L/R”(3자리) | N
 |  |  |  | CAMERA_NO | 검사 Camera No. | “1”,”2”,”3”,…,”N” | Y
 |  |  |  | CAMERA_GAIN | 검사 Target 보조값 | 소수점 셋째자리 | 
 |  |  |  | LANE | Lane 위치 | “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
 |  |  |  | SIZE | 검사 불량 Size | mm2 단위(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | LENGTH | 검사 불량 Length | mm 단위(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | WIDTH | 검사 불량 Width | mm 단위(소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | WIDTH_LENGTH | 검사 불량 Width/Length 비 | 소수점 셋째자리 | 
 |  |  |  | MAX_GRAY_LEVEL | 검사 불량 영역 내 Gray Level Max | “0”~”255” 정수 | 
 |  |  |  | MIN_GRAY_LEVEL | 검사 불량 영역 내 Gray Level Min |  | 
 |  |  |  | AVG_GRAY_LEVEL | 검사 불량 영역 내 Gray Level Avg |  | 
 |  |  |  | GRAY_LEVEL_DIFF | 정상영역픽셀평균- 불량영역픽셀평균 의 절대값 |  | 
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | Defect Image 파일명 | 3.Image 사양 참조 | 
 |  |  |  | RESULT | 검사 불량 결과 | “OK”/”NG” | 
 |  |  |  | FRAME_NO | 비전 Image Frame 순번 | “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
3) SURFACE
전극 공정의 표면 외관 Defect 정보에 대한 MSG이며 코팅 시작 시 수집한다..

## Slide 46
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "INSPECTION", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "SURFACE", "INSP_TIME": "202012210159333", "INSP_RECIPE": "DEFAULT", "EQP_ID": "N3ECOTM01", "EQP_INSP_ID": "ABCDEFG", "LOT_ID": "DCAH9215", "SEQ_METER": "0110", "LANE_CRITERIA": "L", "CONDITION_MODE": "0", "INSP_SW_VERSION": "“", "CATHODE_ANODE": "CATHODE", "LOT_DEFECT_NO": "1", "NG_TAG": "Y", "DISTANCE_DIFF": "12", "X_AXIS_MM": "10.261", "Y_AXIS_M": "150.253", "DEFECT_LOCATION": "PLAIN", "DEFECT_TYPE": "DENT", "DEFECT_COLOR": "Y", "INSULATION_AREA": "I1L", "CAMERA_NO": "2", "CAMERA_GAIN": "0", "LANE": "1", "SIZE": "1014.981", "LENGTH": "10.283", "WIDTH": "6.238", "WIDTH_LENGTH": "38", "MAX_GRAY_LEVEL": "255", "MIN_GRAY_LEVEL": "82", "AVG_GRAY_LEVEL": "168", "GRAY_LEVEL_DIFF": "136", "IMAGE_FILE_NAME": "SURFACE_202012210159333_N3ECOTM01_DCAH9215 _THD_10.261_150.253_DENT", "RESULT": "OK", "FRAME_NO": "2" } ] } }
SURFACE MSG Format Sample

## Slide 47
3-2. INSULATION_WIDTH
1) INSULATION
절연/Overlay 폭 치수 정보 MSG이며, TOP/BACK의 치수 정보를 모두 포함한다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSULATION |  |  |  | 검사기/Site별 상이(Notice 1 참조) | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | N | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID(Message Name) | “INSPECTION_INSULATION” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “INSULATION” | Y
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사Recipe(검사PC정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 여부 | “1”/”0” | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW Version | - | 
 | DETAIL | INSULATION_INFO | N | INSULATION_INSP_TIME | 검사 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | INSULATION_SEQ_METER | 측정위치 미터 정보 | 0-2 참조 | 
 |  | INSULATION _WIDTH _INFO | Y | DIMENSION_TOP_BACK | Top/Back | “TOP”/”BACK” | Y
 |  |  |  | DIMENSION_LANE_CRITERIA | Lane 시작 기준(주행방향) | “L”/”R” | 
 |  |  |  | DIMENSION_POSITION | 절연 폭 측정 위치 | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE2) | 절연 폭 Value | 소수점 셋째 자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 절연 폭 판정값 | “OK”/”NG” | 
 |  | OVERLAY _WIDTH _INFO | Y | DIMENSION_TOP_BACK | Top/Back | “TOP”/”BACK” | Y
 |  |  |  | DIMENSION_LANE_CRITERIA | Lane 시작 기준(주행방향) | “L”/”R” | 
 |  |  |  | DIMENSION_POSITION | 오버레이 폭 측정 위치 | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE2) | 오버레이 폭 Value | 소수점 셋째 자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 오버레이 판정값 | “OK”/”NG” | 
Notice | 1) MSG 생성 주기 |  |  |  |  |  | 
Site | 검사기 업체 | 표면해상도(mm) | Data 생성주기(M) | MSG 내 Data 수 | MSG 생성주기(M)
ESWA | N-Sys | 0.069 | 0.138 | 8 | 1.104
 |  | 0.059 | 0.118 | 8 | 0.944
ESNB |  | 0.069 | 0.138 | 4 | 0.552
ESNJ |  | 0.076 | 0.152 | 4 | 0.608
ESNA |  | 0.069 | 0.138 | 4 | 0.552
오창 |  | 0.09 | 0.09 | 10 | 0.9

## Slide 48
Notice | 2) DIMENSION_VALUE
A
B
배열명 | 측정 위치 | 설명
OVERLAY_WIDTH_INFO | A | Overlay 제외 절연 코팅 폭
INSULATION_WIDTH_INFO | B | 절연 코팅 오버레이 폭

## Slide 49
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": “INSPECTION_INSULATION", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "INSULATION_WIDTH", "INSP_RECIPE": "DEFAULT", "EQP_ID": "A1ECOT001", "EQP_INSP_ID": "ABCDEFG", "LOT_ID": "DCTDM16111", "CONDITION_MODE": "0", "INSP_SW_VERSION": "2021.03.21_121", "INSULATION_INFO": [ { "INSULATION_INSP_TIME": "20210815104328672", "INSULATION_SEQ_METER": "60.138", "INSULATION_WIDTH_INFO": [ { "DIMENSION_TOP_BACK": "TOP", "DIMENSION_LANE_CRITERIA": "L", "DIMENSION_POSITION": "INW_CT1L", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_TOP_BACK": "TOP", "DIMENSION_LANE_CRITERIA": "L", "DIMENSION_POSITION": "INW_CT2R", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_TOP_BACK": "BACK", "DIMENSION_LANE_CRITERIA": "R", "DIMENSION_POSITION": "INW_CB1L", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK" }, { "DIMENSION_TOP_BACK": "BACK", "DIMENSION_LANE_CRITERIA": "R", "DIMENSION_POSITION": "INW_CB2R", "DIMENSION_VALUE": "0.07", "DIMENSION_JUDGE": "OK" } …(가변) ], ＂OVERLAY_WIDTH_INFO＂: [ { ＂DIMENSION_TOP_BACK＂: ＂TOP＂, ＂DIMENSION_LANE_CRITERIA＂: ＂L＂, ＂DIMENSION_POSITION＂: ＂OLW_CT1L＂, ＂DIMENSION_VALUE＂: ＂0.07＂, ＂DIMENSION_JUDGE＂: ＂OK＂ }, { ＂DIMENSION_TOP_BACK＂: ＂TOP＂, ＂DIMENSION_LANE_CRITERIA＂: ＂L＂, ＂DIMENSION_POSITION＂: ＂OLW_CT2R＂, ＂DIMENSION_VALUE＂: ＂0.07＂, ＂DIMENSION_JUDGE＂: ＂OK＂ }, { ＂DIMENSION_TOP_BACK＂: ＂BACK＂, ＂DIMENSION_LANE_CRITERIA＂: ＂R＂, ＂DIMENSION_POSITION＂: ＂OLW_CB1L＂, ＂DIMENSION_VALUE＂: ＂0.07＂, ＂DIMENSION_JUDGE＂: ＂OK＂ }, { ＂DIMENSION_TOP_BACK＂: ＂BACK＂, ＂DIMENSION_LANE_CRITERIA＂: ＂R＂, ＂DIMENSION_POSITION＂: ＂OLW_CB2R＂, ＂DIMENSION_VALUE＂: ＂0.07＂, ＂DIMENSION_JUDGE＂: ＂OK＂ } …(가변) ] } …(가변) ] } ] } }
INSULATION_WIDTH MSG Format Sample

## Slide 50
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
SPEC |  |  |  | (1)Spec 변경 시 (2)Lot 변경 시 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “SPEC” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | MSG 세부 유형 | “SPEC” | Y
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사Recipe(검사PC저장정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | MAKER | 검사기 업체 | “N_SYS” | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | MODIFY_TIME | 검사 Para 변경 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | MODIFIER | 변경자 G-portal ID | “G-portal ID” | 
 |  |  |  | MODIFY_REASON | 변경 사유 | “OUTFLOW” | 
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW 버전 | - | 
 | DETAIL | SPEC _INFO | Y | DIMENSION_CATEGORY | 측정 항목 CATEGORY | “WIDTH”/”MISMATCH”/… | Y
 |  |  |  | DIMENSION_POSITION | 폭 측정 위치 | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | DIMENSION_LSL | 폭 LSL | mm 단위 (소수점 셋째자리) | 
 |  |  |  | DIMENSION_TARGET | 폭 Target |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_USL | 폭 USL |  | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 
3-3. SPEC
1) SPEC
검사기 SPEC 정보에 대한 MSG이다.
.

## Slide 51
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "SPEC", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "ELECTRODE", "INSP_RECIPE": "DEFAULT", "EQP_ID": "N3ECOTM01", "EQP_INSP_ID": "ABCDEFG", "LOT_ID": "UATKA171", “INSP_SW_VERSION”: ”181", "SPEC_INFO": [ { "DIMENSION_CATEGORY": "WIDTH", "DIMENSION_POSITION": "NCTW_CT1", "DIMENSION_LSL": "12.5", "DIMENSION_TARGET": "13", "DIMENSION_USL": "14" }, { "DIMENSION_CATEGORY": "WIDTH", "DIMENSION_POSITION": "NCTW_CB1", "DIMENSION_LSL": "644.5", "DIMENSION_TARGET": "645.5", "DIMENSION_USL": "646.5" }, { "DIMENSION_CATEGORY": "MISMATCH", "DIMENSION_POSITION": "MIMA_CT1L", "DIMENSION_LSL": "-0.08", "DIMENSION_TARGET": "0", "DIMENSION_USL": "0.08" }, { "DIMENSION_CATEGORY": "MISMATCH", "DIMENSION_POSITION": "MIMA_CT1R", "DIMENSION_LSL": "-0.08", "DIMENSION_TARGET": "0", "DIMENSION_USL": "0.08" } ] } ] } }
SPEC Format Sample

## Slide 52
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
IQ |  |  |  | 300M 마다 MSG 전송 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “IQ” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | MSG 세부 유형 | “IQ” | Y
 |  |  |  | LOT_ID | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사 Recipe (검사PC 저장 정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | Y_AXIS_M | LOT 내 Y축 위치(원단기준, Meter) | 4자리 Meter 정보 Ex) ”0010” | 
 |  |  |  | INSP_TIME | 검사 시간 | 10-5 참조 | 
 | DETAIL | GL_INFO | Y | GL_DEFECT_LOCATION | Gray Level 검사 위치 | “COAT”/”NON_COAT” | Y
 |  |  |  | GL_GRAY_LEVEL_VALUE | 검사 위치의 Gray Level Value | “0”~”255” 정수 | 
 |  |  |  | GL_CAMERA_NO | 검사 Camera No. (Bar Type 카메라 : Edge No. 정보) | Ex) “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
 |  |  |  | GL_LANE | Lane 위치 | Ex) “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
 |  | FC_INFO | Y | FC_FOCUS_VALUE | 검사 위치의 Sharpness 값 | 정수 | Y
 |  |  |  | FC_IMAGE_FILE_NAME | Focus Image 파일명 | 3.Image 사양 참조 | 
 |  |  |  | FC_CAMERA_NO | 검사 Camera No. (Bar Type 카메라 : Edge No. 정보) | Ex) “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
 |  |  |  | FC_LANE | Lane 위치 | Ex) “1”,”2”,”3”,…,”N” | 
 |  | CAM _INFO | Y | CAM_CAMERA_NO | 검사 Camera No. | Ex) “1”,”2”,”3”,…,”N” | Y
 |  |  |  | CAM_CAMERA_GAIN | 검사 Target 보조값(Digital) | “1.214” | 
 |  |  |  | CAM_EXPOSURE_TIME | 검사 Target 보조값(Cam 노출 시간) | 정수(단위:μsec) | 
 |  |  |  | CAM_RESOL_X_VALUE | Image 해상도 X축 Value | 소수점 셋째자리 | 
 |  |  |  | CAM_RESOL_Y_VALUE | Image 해상도 Y축 Value | 소수점 셋째자리 | 
 |  |  |  | CAM_ANGLE_VALUE | Edge부 Normal 대비 틀어진 각도 | 소수점 셋째자리 | 
Notice | 1) LOT_ID SLT 공정의 경우 IQ Data를 Lane별로 구분할 수 없으므로 Lane정보를 제외한 9자리로 생성한다. 2) GL_CAMERA_NO / FC_CAMERA_NO Bar-Type 카메라의 경우 카메라의 물리적인 구분이 없으므로 진행방향 기준 왼쪽 부터의 Coating Edge No.를 기입한다. |  |  |  |  |  | 
3-4. IQ
1) IQ (Image Quality)
전극 공정의 카메라별 Gray Level 및 Focus Value를 수집하는 Image 품질 정보 MSG이다.

## Slide 53
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "IQ", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "ELECTRODE", "LOT_ID": "UATKA171", "INSP_RECIPE": "E63A", "EQP_ID": "N3ECOTM01", "EQP_INSP_ID": "N3ECOTM01-11", "Y_AXIS_M": “0600", "INSP_TIME": "202212050322497394", "GL_INFO": [ { "GL_DEFECT_LOCATION": "COAT", "GL_GRAY_LEVEL_VALUE": "", "GL_CAMERA_NO": "1", "GL_LANE": "1" }, { "GL_DEFECT_LOCATION": "NON_COAT", "GL_GRAY_LEVEL_VALUE": "13", "GL_CAMERA_NO": "1", "GL_LANE": "2" }, { "GL_DEFECT_LOCATION": "NON_COAT", "GL_GRAY_LEVEL_VALUE": "10", "GL_CAMERA_NO": "3", "GL_LANE": "3" } ], "FC_INFO": [ { "FC_FOCUS_VALUE": "13", "FC_IMAGE_FILE_NAME": "IMGQL_THD_20200630150030500_N3ECOTM01 _UATKA171_0600_1.jpg", "FC_CAMERA_NO": "1", "FC_LANE": "1" }, { "FC_FOCUS_VALUE": "", "FC_IMAGE_FILE_NAME": "IMGQL_THD_20200630150030500_N3ECOTM01 _UATKA171_0600_2.jpg", "FC_CAMERA_NO": "1", "FC_LANE": "1" }, { "FC_FOCUS_VALUE": "", "FC_IMAGE_FILE_NAME": "IMGQL_THD_20200630150030500_N3ECOTM01 _UATKA171_0600_3.jpg", "FC_CAMERA_NO": "3", "FC_LANE": "2" } ], "CAM_INFO": [ { "CAM_CAMERA_NO": "1", "CAM_CAMERA_GAIN": "1.2", "CAM_EXPOSURE_TIME": "260", "CAM_RESOL_X_VALUE": "0.042", "CAM_RESOL_Y_VALUE": "0.09", "CAM_ANGLE_VALUE": "0.012" }, …(중략) { ＂CAM_CAMERA_NO＂: ＂3＂, ＂CAM_CAMERA_GAIN": "1.3", "CAM_EXPOSURE_TIME": "310", "CAM_RESOL_X_VALUE": "0.149", "CAM_RESOL_Y_VALUE": "3.24", "CAM_ANGLE_VALUE": "0.017" } ] } ] } }
카메라 개수만큼 객체 배열 생성
- GL_CAMERA_NO : 3개
IQ MSG Format Sample
총 (카메라 개수X2)개 객체 배열 생성
- GL_CAMERA_NO : 카메라 개수
- DEFECT_LOCATION(Coat/Non-Coat) : 2개
총 3개 객체 배열 생성
- CAMERA_NO (1/2/3) : 3개

## Slide 54
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
PARA |  |  |  | 파라미터 변경 시 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “IQ” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | 
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | MSG 세부 유형 | “PARA” | Y
 |  |  |  | LOT_ID2) | Lot ID | 0-1 참조 | 
 |  |  |  | INSP_RECIPE | 검사 Recipe (검사PC 저장 정보) | 검사 Recipe(모델명) | 
 |  |  |  | MAKER | 검사기 업체명 | 0-6 참조 | 
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | MODIFY_TIME | Para. 변경시 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | MODIFIER | 변경자 G-portal ID | “G-portal ID” | 
 |  |  |  | MODIFY_REASON | 변경 사유 | “변경 사유＂ | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW 버전 | - | 
 | DETAIL | INSP _PARA _CONFIG1) | Y | PARA_1 | PARA 1 항목 값 | - | Y
 |  |  |  | PARA_2 | PARA 2 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_3 | PARA 3 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_4 | PARA 4 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_5 | PARA 5 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_6 | PARA 6 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_7 | PARA 7 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_8 | PARA 8 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_9 | PARA 9 항목 값 | - | 
Notice | 1) INSP_PARA_CONFIG Para별 세부 항목 작성에 대해서는 LGES 담당자에게 확인한다. 2) LOT_ID SLT 공정의 경우 Para Data를 Lane별로 구분할 수 없으므로 Lane정보를 제외한 9자리로 생성한다. |  |  |  |  |  | 
3-5. PARA
1) PARA (Parameter)
검사기 Parameter 정보에 대한 MSG이다.

## Slide 55
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "PARA", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "PARA", "LOT_ID": "DCTDM161", "INSP_RECIPE": "E63A", "MAKER": "N_SYS", "PROCESS_GROUP": "ELECTRODE", "PROCESS_NAME": "COATING", "INSP_POSITION": "COATING", "EQP_ID": "N3ECOTM01", "EQP_INSP_ID": "12312", "CATHODE_ANODE": "CATHODE", “MODIFY_TIME": "20201103140120127", "EMPLOYEE_NUMBER": "00231478", "MODIFY_REASON": "OUTFLOW", "INSP_PARA_CONFIG": [ { "INSP_AREA": "OVEN_INSPECTION", ＂PARA_NO": "1", ＂PC_NUMBER＂: "1", "INSP_AREA_DETAIL": "TOP_SURFACE", "DETECTION_POSITION": "CAM1", "DEFECT_LOCATION": "COAT", "DETECTION_TYPE": "AREA1", "PARA_NAME": "DARK_THRESHOLD", "SETTING_VALUE": "50" }, …(중략) { ＂INSP_AREA＂: ＂OVEN_INSPECTION＂, ＂PARA_NO＂: ＂145＂, ＂PC_NUMBER＂: "1", ＂INSP_AREA_DETAIL＂: ＂SURFACE_MASTER＂, ＂DETECTION_POSITION＂: ＂ALARM＂, ＂DEFECT_LOCATION＂: ＂COAT＂, ＂DETECTION_TYPE＂: ＂＂, ＂PARA_NAME＂: ＂PINHOLE_ALARM_METER COUNT＂, ＂SETTING_VALUE＂: ＂200＂ }, { ＂INSP_AREA＂: ＂HEAD_INSPECTION＂, ＂PARA_NO＂: ＂1＂, ＂PC_NUMBER＂: "1", ＂INSP_AREA_DETAIL＂: ＂SURFACE_MASTER＂, ＂DETECTION_POSITION＂: ＂ALARM＂, ＂DEFECT_LOCATION＂: ＂Coat＂, ＂DETECTION_TYPE＂: ＂＂, ＂PARA_NAME＂: ＂PINHOLE_VALUE＂, ＂SETTING_VALUE＂: ＂50＂ }, …(가변) ] } ] } }
PARA MSG Format Sample

## Slide 56
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
STATUS |  |  |  | 10초 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “STATUS” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | MSG 세부 유형 | “STATUS” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | TRANSFER_TIME | MSG 전송 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | AGENT_SW_VERSION | 전송 프로그램 S/W Version | “1.2” | 
 |  |  |  | INSP_STATUS | 검사기 On(1) / Off(0) | “1”/”0” | 
 |  |  |  | CONDITION_MODE | 공정조건조정 On(1) / Off(0) | “1”/”0” | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 
3-6. MONITORING
1) STATUS
검사기별 On/Off 정보를 모니터링하는 MSG이다.

## Slide 57
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": ＂STATUS", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "STATUS", "EQP_ID": "A1ECOT001", "EQP_INSP_ID": "123421", "TRANSFER_TIME": "20210826120426329", "AGENT_SW_VERSION": "1.2", "INSP_STATUS": "1", "CONDITION_MODE": "1" } ] } }
STATUS MSG Format Sample

## Slide 58
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
ALARM |  |  |  | 알람 발생 시 | E  H | ALL | 
Description | 구분 | GROUP | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | “IN_DATA” | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | “ELECTRODE_IQ” | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “ALARM” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 장비ID | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” | 
 |  |  |  | ALARM_FLAG | 알람 발생 or 해제 MSG Flag | “TRUE” or “FALSE” | 
 |  |  |  | ALARM_INTO_DATE | 알람 발생 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | ALARM_HOST | 알람 발생 주체 (PLC, VISION) | “알람 발생 주체＂ | 
 |  |  |  | ALARM_LEVEL | 알람 구분 (경알람, 중알람) | “LIGHT”/“HEAVY” | 
 |  |  |  | ALARM_CODE | 알람 코드 | “코드명” | 
 |  |  |  | ALARM_NAME | 알람 명 | “알람명” | 
 |  |  |  | ALARM_ALL_RESET_FLAG | 모든 알람 해제 신호(검사기 OffOn) | “TRUE”/“FALSE” | 
 |  |  |  | ALARM_OUTTO_DATE | 알람 해제 시간 | ALARM_FLAG 1.FALSE : NULL 2.TRUE : 10-5 참고 | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 
3-7. ALARM
1) ALARM
검사기 관련 알람에 대한 MSG이다.

## Slide 59
{ "TXN_ID": "", "inDTName": "IN_DATA", "outDTName": "", "actID": "ALARM", "refDS": { "IN_DATA": [ { "CATEGORY": "ALARM", "EQP_ID": "A1ECOT001", "EQP_INSP_ID": "ABCDEFG", "ALARM_FLAG": "TRUE", "ALARM_INTO_DATE": "20201103140120127", "ALARM_HOST": "VISION", "ALARM_LEVEL": "HEAVY", "ALARM_CODE": "ABCDEFG", "ALARM_NAME": "PLC_READ_ERROR", "ALARM_ALL_RESET_FLAG": "FALSE", "ALARM_OUTTO_DATE": "20201103150120127" } ] } }
ALARM MSG Format Sample

## Slide 60
4. Image
각 검사기 종류별 검사기 위치 및 Data/Image 수집 대상은 [표 1-1]를 참고한다.
파일명을 구성하는 항목에 대한 Value는 공백 및 “_” 사용을 금지하여 아래 형식에 따른다.
(“_”는 시스템에서 항목 구분 용도)
4-1. 표면검사
NO | Image | 관련 MSG명 | Category Code | 설명
1 | 표면검사 | INSPECTION | SURFACE | 표면검사 Crop Image
2 | IQ | IQ | IQ | 카메라 위치별 Focus Image
Image |  | 형식 |  | 
표면검사 |  | ①검사항목 구분_②파일생성시간_③설비ID_④Lot ID_⑤검사위치_⑥X좌표_⑦Y좌표_⑧불량유형.jpg Ex) SURFACE_20210824011127364_N3ECOTM02_UAAHN134_BFM_831.51_00.00_LINE.jpg |  | 
구성 항목 설명 |  |  |  | 
구성 항목 |  |  | INSPECTION MSG 내 Data 항목 | 비고
 | ① 검사항목 구분 |  | SURFACE | -
 | ② 파일생성시간 |  | INSP_TIME | Ex) 2020081311365080
 | ③ 설비ID |  | EQP_ID | Ex) A1ECOT001
 | ④ Lot ID |  | LOT_ID | Ex) DCAM132
 | ⑤ 검사 위치 |  | INSP_POSITION | Ex) THD
 | ⑥ Defect 좌표 X |  | X_AXIS_MM | Ex) 10.231
 | ⑦ Defect 좌표 Y |  | Y_AXIS_M | Ex) 51.253
 | ⑧ 불량유형 |  | DEFECT_TYPE | Ex) LINE

## Slide 61
4-2. IQ
4-3. Image 전송 경로
“6-1 공정별 폴더 생성 및 File 전송” 가이드 참고하여 지정된 경로에 Image를 전송한다.
Image |  | 형식 |  | 
FOCUS |  | ①검사항목 구분_②검사기 위치_③파일생성시간_④설비ID_⑤Lot ID_⑥장축 Meter 표시_⑦카메라 번호.jpg Ex) IMGQL_THD_20200630150030500_N3ECOTM01_UATKA171_0600_1.jpg |  | 
구성 항목 설명 |  |  |  | 
구성 항목 |  |  | INSPECTION MSG 내 Data 항목 | 비고
 | ① 검사항목 구분 |  | IMGQL | -
 | ② 검사 위치 |  | INSP_POSITION | Ex) THD
 | ③ 파일생성시간 |  | INSP_TIME | Ex) 2020081311365080
 | ④ 설비ID |  | EQP_ID | Ex) A1ECOT001
 | ⑤ Lot ID |  | LOT_ID | Ex) DCAM132
 | ⑥ 장축 Meter 표시 |  | SEQ_METER | Ex) 0600
 | ⑦ 카메라 번호 |  | FC_CAMERA_NO | Ex) 1,2,…

## Slide 62
3.조립

## Slide 63
0. 조립 공정 용어 정의
0-1. LOT_ID
셀추적 PLC에서 전달받은 LOT ID를 받아 10자리로 사용한다. LOT ID번호를 전달받지 못한
경우는 NA로 보고한다.
0-2. CELL_ID
셀추적 PLC에서 전달받은 CELL ID를 받아 10자리로 사용한다. CELL ID를 전달받지 못한 경우는
NA로 보고한다.
0-3. VIRTUAL_CELL_ID
셀추적 PLC에서 전달받은 CELL ID를 받아 10자리로 사용한다. CELL ID를 전달받지 못한 경우는
NA로 보고한다.
0-4. CELL_COUNT_NUMBER
셀추적 PLC에서 LOT ID, CELL ID, VITUAL CELL ID를 전달받지 못한 경우를 대비하여 CELL
COUNT NUMBER를 항상 생성한다.
※ CELL_COUNT_NUMBER는 자정을 기준으로 초기화 한다.
0-5. CAMERA_NUMBER 규칙
카메라 번호 형식은 1자리 숫자로 정의한다. Ex) 1(O), 01(X)
1) 고속 라인 검사가 카메라 두 개소로 진행이 되는 경우
→ Front, Rear의 구분자와 같이 카메라가 진행 방향의 앞쪽의 카메라를 1번, 뒤쪽의 카메라를
2번으로 한다. Ex) 1,2
→ 대상 공정 : Lamination
LAMI
2
1
F
R
진행방향

## Slide 64
2) 한 셀을 두 개의 카메라로 촬영이 되는 경우(Long 셀 타입)
→ 한 셀에서 양극과 음극을 별도로 촬영하며, 카메라 번호는 양극을 1번 음극을 2번으로 한다.
→ 대상 공정 : Stacking(Long/MEB)
3) Stage별로 검사가 구분되어 진행되는 경우
→ 두 개의 Stage에서 같은 검사가 구분되어 진행이 되는 경우, Stage의 Numbering 규칙을 따라서
생성한다.
→ 대상 공정 : Package
0-6. LANE_NUMBER 규칙
1) 물류가 가로방향으로 나누어 진 후 합쳐지는 경우
PKG(Lead)
1
2
STK.(Long/MEB)
2
-
1
+
진행방향
진행방향
STK.(Long/MEB)
진행방향
Half Cell 투입
4
1
2
3

## Slide 65
2) 물류가 세로방향으로 나누어 진 후 합쳐지는 경우
0-7. DEFECT_INSP_POSITION 정의
0-8. DIMENSION POSITION 정의
1) 치수 측정항목 형식 : 검사항목 명 + 측정위치
SM _ A 1 U 1
➊
➋
➌
➍
순번 | 세부 Code | 자리수 | 상세 내용
➊ | 검사항목 명 | 1~2자리 | 
➋ | 측정위치 | 1자리 | 측정 영역 구분자 (M,O,A,C,T,N,P,D 및 아라비아 숫자)
➌ | 측정위치 | 1자리 | Vision 검사기 상/하부 카메라 구분자 (상부 : U, 하부 : L)
➍ | 측정위치 | 1자리 | 동일 측정영역에서 Multi Point 측정 시 위치 구분자
STK.(Nor)
OP
1
2
3
4
5
2
1
1. OUTSIDE
2. TAB-A
3. TAB-C
4. ELECTRODE
5. SEPA
6. SEPA-SIDE (4측면)
7. TAB (구분이 안되는 경우)

## Slide 66
2)치수 검사항목
0-9. Virtual CT ACK CODE
순번 | 명칭 | 정의 | 비고
1 | CS | Gap between Cathode and Seperator(Side) | 
2 | AS | Gap between Anode and Separator | 
3 | TS_A | Anode Tab position from cathode Side | 
4 | TH | Tab_Height | 
5 | M | Gap between sepa to sepa | Mismatch for normal vision type
6 | SM | Gap between Anode to shortest sepa | Mismatch for transmission vision type
7 | AC | Gap between Anode to Cathode | 
8 | TP | Tab Position from Cathode side | 
9 | TW | Tab Width | 
10 | TS_C | Cathode Tab position from anode Side | 
CODE | 내용 | 비고
0 | 정상 | 
1 | 설비 ID 오류 | 설비 ID 이상
2 | TYPE 오류 | 정의된 형식(문자,숫자) 이외 값
3 | VERSION 오류 | 숫자 이외 값 보고된 VERSION이 기존VERSION보다 낮은 경우
4 | POSITION_NAME 오류 | POSITION_NAME 오류
5 | CALC_LOGIC 오류 | 연산식에 포함된 측정항목 오류 연산식 연산 문자(Ex. +, -) 오류
6 | USL 값 이상 | Spec 범위를 벗어난 값 숫자 이외 값
7 | LSL 값 이상 | 
8 | USL/LSL 값 이상 | USL이 LSL보다 크지 않음
99 | MSG 형식 오류 | SYS 항목 및 포맷 오류

## Slide 67
0-10. 치수 측정 FAIL CASE
- 검사기/제품 상태에 따라 치수 측정 FAIL 된 경우, 아래 정의에 따라 데이터를 전송한다.
구분 | 항목 | 항목 설명 | DATA FORMAT
치수 | DIMENSION_NAME | 치수 Name | -
치수 | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치_Top, Bottom | -
치수 | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | Camera Number | -
치수 | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 1개 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자 | -
치수 | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | -9999
치수 | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 Value | Fail된 위치의 좌표는 X : -9999 Y : -9999
치수 | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | FAIL
치수 | DIMENSION_CELL_POSITION | Front/ Rear (1장 Image에 Cell 2EA 있을 경우 생성) | -
치수 | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무(OUT or IN) | -
치수 | DIMENSION_GL | ROI 별 Gray Level | -
치수 | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | -
치수 공통 | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 OK/NG 여부 | NG(=FAIL) > OK 측정항목이 -.OK,FAIL인 경우 : NG -.OK,NG,FAIL인 경우 : NG -.NG,FAIL인 경우 : NG
치수 공통 | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 해당 Cell의 치수 NG 개수 | NG된 항목수만 COUNT(FAIL항목은 제외)
치수 공통 | TOTAL_DIMENSION_FAIL_COUNT | 해당 Cell의 치수 FAIL 개수 | FAIL된 항목수만 COUNT
치수 공통 | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량명 전체 기입 | NG+FAIL항목 전부 나열
치수 공통 | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량명 | NG > FAIL
치수 공통 | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표불량의 NG된 치수의 값 | NG or FAIL REASON_MAIN값
IQ | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | NG(=FAIL) > OK Image내 측정항목이 -.OK,FAIL인 경우 : NG -.OK,NG,FAIL인 경우 : NG -.NG,FAIL인 경우 : NG
공통 | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG(=FAIL) > OK 치수공통판정,외관공통판정이 -.OK,NG인 경우 : NG

## Slide 68
4.NORMAL FUNCTION
1. 검사기 종류 및 위치별 수집 Data/Image
1-1. 각 검사기 종류별 검사기 위치 및 Data/Image 수집 대상은 [표 1-1] 를 참고한다.
.
검사기 |  |  | Data |  |  |  |  |  |  | Image | 
공정 | 비전 타입(영문) | 비전 타입(국문) | 검사결과 |  |  | 계측결과 | 검사기 상태 | Alarm | Spec_Para | 치수 | 외관
 |  |  | 치수 | 외관 | ALIGN |  |  |  |  |  | 
NTC | INTEGRATION | 노칭통합비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
LAM | LAMI_FINAL | 라미비전 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | HABCHI | 합치비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | HALF_CELL | 하프셀 비전 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | THICKNESS | 두께측정기 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -
FOL | GAP | 갭 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | TAB | 탭 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
 | SEPA | 분리막 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
 | SEALING-TOP | 실링 상부 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
 | SEALING-BACK | 실링 하부 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
STK | MONO-ALIGN | 모노셀-얼라인 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | MONO-SEPA | 모노셀-분리막 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
 | MONO-STACK | 모노셀-스택 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | HALF-ALIGN | 하프셀-얼라인 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
 | HALF-SEPA | 하프셀-분리막 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
 | TOP-BACK -APPEARANCE | 스택셀-상/하부 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 4SIDE-APPEARANCE | 스택셀-4측면 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○
PKG | WELDING-PLUS | 용접테이프(+) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | WELDING-MINUS | 용접테이프(-) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | WELDING | 용접 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | LEAD | 리드 비전 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | -
VCT | SHOULDER | 어깨선 주행비전 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | -
 | LAMI-FINAL | 라미비전 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | -
 | MONO-STACK | 모노셀-스택 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | -
[표 1-1]

## Slide 69
4.NORMAL FUNCTION
2. Message List
2-1. 조립 공정의 MSG는 수집 Data에 따라 총 4가지로 분류하며, [표 2-1]를 참고한다.
NO | MSG | 수집 Data | Category | 연계 Image | Reply 유무
1 | INSPECTION | 검사정보(치수+외관) | INSP/VCT/MEAS | 치수/외관 | -
 |  | 검사정보(치수 Only) |  |  | -
 |  | 검사정보(외관 Only) |  |  | -
2 | STATUS | 검사기 상태 | STATUS | - | -
3 | ALARM | 검사기 알람 정보 | ALARM | - | -
4 | SPEC_PARA | 검사 Spec, Para 정보 | SPEC_PARA | - | -
5 | INSPECTION | 검사정보 (치수) | VCT | EQP → SPC+/VCT | -
6 | LAM_SHORT_NG | 검사정보 (Short NG 정보) |  | EQP → SPC+/VCT | -
7 | INSP_INFO_REQ | 검사정보 Request |  | VCT → SPC+ | Y
8 | INSP_INFO_REP | 검사정보 Reply |  | SPC+ → VCT | -
9 | VIRTUAL_CT_RST | Virtual CT 판정 결과 |  | VCT → SPC+ | -
10 | RESTORE_CELL | LAM Cell ID 복원 |  | ECS → SPC+ | -
11 | JUDGE_LOGIC_REQ | 판정로직 Request |  | VCT → SPC+ | Y
12 | JUDGE_LOGIC_REP | 판정로직 Reply |  | SPC+ → VCT | -
13 | JUDGE_LOGIC_SEND | 판정로직 Download |  | SPC+ → VCT | Y
14 | JUDGE_LOGIC_ACK | 판정로직 Acknowledge |  | VCT → SPC+ | -
15 | VCT_STATE_INFO | VCT 상태모니터링 |  | VCT → SPC+ | -
[표 2-1]

## Slide 70
3. Message
3-1. INSPECTION(치수/외관/ALIGN)
조립 NTC,LAM,FOL,STK, PKG 공정의 치수,외관 검사정보 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset(송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT, MEAS | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Ex) ACHP2005I-A1 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG배출 Cell 대상 여부 (PLC에서 받아서 기입) | Y,N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  | PROCESS_DIRECTION | 물류방향 | LEFT, RIGHT | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 |  |  |  | SEQ_METER | 미터정보(단위 M) |  | 
 |  |  |  | PRE_LOT_ID | 이전 LOT_ID |  | 
 |  |  |  | PRE_LOT_SEQ_METER | LOT CHANGE METER | NG, OK | 
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | Y
 |  |  |  | IQ_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X | 카메라 취득영상의 X Size [pxl] | Ex) 30 | Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y | 카메라 취득영상의 Y Size [pxl] | Ex) 40 | Y
 |  |  |  | IQ_FOCUS_VALUE | Cell Image Focus 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_BRIGHT_VALUE | Cell Image Bright 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_RESOL_X_VALUE | Cell Image 해상도 x축 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_RESOL_Y_VALUE | Cell Image 해상도 y축 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_CAM_ANGLE_VALUE | Cell Image 직진도 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_CAMERA_GAIN | 카메라 Gain 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_EXPOSURE_TIME | Exposure Time 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | OK,NG | Y
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | Original Image 파일명 | “4.Image 참조” | Y
 |  | TAPE_INFO | N | LEAD_FILM_SX_VALUE_PXL | Lead Film 시작 기준점의 X좌표(pxl) | PKG 전용, 소수점 3자리 | N
 |  |  |  | LEAD_FILM_SY_VALUE_PXL | Lead Film 시작 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | LEAD_FILM_EX_VALUE_PXL | Lead Film 끝 기준점의 X좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | LEAD_FILM_EY_VALUE_PXL | Lead Film 끝 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_SX_VALUE_PXL | Tape 시작 기준점의 X좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_SY_VALUE_PXL | Tape 시작 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_EX_VALUE_PXL | Tape 끝 기준점의 X좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_EY_VALUE_PXL | Tape 끝 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_SX_VALUE_PXL | Sepa 시작 기준점의 X좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_SY_VALUE_PXL | Sepa 시작 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_EX_VALUE_PXL | Sepa 끝 기준점의 X좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_EY_VALUE_PXL | Sepa 끝 기준점의 Y좌표(pxl) |  | 

## Slide 71
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL |  | N | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK | Y
 |  |  |  | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 해당 Cell의 치수 NG 개수 | 0,1,2…N | Y
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량명 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”] | Y
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량명 | Ex) TAB_WIDTH_A1 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표 검사값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL_REAL | 치수 불량명 전체 기입 (현업부서 사용) | [“불량명1”,”불량명2”] | Y
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN_REAL | 치수 대표 불량명(현업부서 사용) | Ex) TAB_A1 | Y
 |  | DIMENSION_INFO | Y | DIMENSION_NAME | 치수 Name | Ex) TAB_A1 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_NAME_REAL | 치수 Name(현업부서 사용) | Ex) TAB_A1 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | NG, OK | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무 | IN, OUT | Y
 |  |  |  | DIMENSION_GL | ROI 별 Gray Level | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | 소수점 3자리 | Y
 |  | - | N | APPEARANCE_JUDGE_RESULT | 외관 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK, DLNG | Y
 |  |  |  | TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT | 해당 Cell의 외관 NG 개수 | 0,1,2…N | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL | 외관 불량명 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”…] | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL_REAL | 외관 불량명 전체 기입(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN | 외관 대표 불량명 | Ex) ISLAND | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN_REAL | 외관 대표 불량명(현업부서 사용) | Ex) ISLAND | 
 |  | DEFECT_INFO | Y | DEFECT_INDEX | 총 Defect 중 해당 Defect의 순서 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_DL_CLASS | Deep Learning Class | Ex) 99 | N
 |  |  |  | DEFECT_DL_SCORE | Deep Learning 매칭률 점수 | 소수점 3자리 | N
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME | Deep Learning Base 불량명 | Ex) PARTICLE | N
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME | Rule Base 불량명 | Ex) CRATER… | Y
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME_REAL | Deep Learning Base 불량명 (현업부서 사용) | 상동 | Y
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL | Rule Base 불량명 (현업부서 사용) | 상동 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_TYPE | 카메라 종류 | Ex) AREA, LINE | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP, BTM, SIDE | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_INSP_POSITION | 외관불량 측정위치 | 0-7 참조 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_X | 외관검사 기준 좌표 X축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_Y | 외관검사 기준 좌표 Y축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_R_PX | 불량 발생위치와 기준좌표간 거리 R [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_ANGLE | 불량 발생 위치와 기준좌표간 각도 [°] | 소수점 3자리 | Y

## Slide 72
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | DEFECT_INFO | Y | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X | Image 기준 불량 발생 위치 X [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y | Image 기준 불량 발생 위치 Y [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_IMG_WIDTH | Image 기준 Width [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_IMG_LENGTH | Image 기준 Length [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_AREA_PIXELS | Image 기준 불량 발생 면적 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_AVG | 불량 검사 영역 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MAX | 불량 검사 영역 최고 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MIN | 불량 검사 영역 최저 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_RANGE | 불량 검사 영역 내 Gray Level 범위 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_STDDEV | 불량 검사 영역 폭:길이 비율 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH | 불량 장축의 기울기[°] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ANGLE | 불량 각도[°] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ELONGATION | 불량의 휨 정도 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH | Defect 윤곽 둘레 길이 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MAX | ROI 내 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_AVG | ROI 내 최대 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MIN | ROI 내 최소 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MEDIAN | ROI 내 중앙값 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_STDDEV | ROI 내 표준편차 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | DEFECT_INOUT | 외관 판정 유무 | OUT, IN | N
 |  |  |  | DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME | 외관 불량 Crop 이미지 | “4.Image 참조” | Y
 |  | - | N | ALIGN_JUDGE_RESULT | 얼라인 판정 결과 OK/NG 여부 | OK, NG | Y
 |  |  |  | ALIGN_REASON_ALL | 측정실패 Align Name 전체 | 배열 | 
 |  | ALIGN_INFO | Y | ALIGN_NAME | Align 명칭 | ALIGN/PRE-ALIGN | 
 |  |  |  | ALIGN_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | 
 |  |  |  | ALIGN_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | ALIGN_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | ALIGN_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_JUDGE | 좌표 판정값 | OK, NG | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_NAME | 이미지 기준 좌표명 | Ex) CELL_LT | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_X_PXL | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 X (pxl) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_Y_PXL | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 Y (pxl) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_X_MM | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 X (mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_Y_MM | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 Y (mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_T | 좌표 위치 T (˚) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_X | 좌표의 Offset X(mm) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_Y | 좌표의 Offset Y(mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_T | 좌표의 Offset T(˚) | 소수점 3자리 | 
Notice | 1. VALUE 값 ARRAY 처리 항목 : DIMENSION_REASON_ALL, APPEARANCE_REASON_ALL 2. 2장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우 IQ 정보 : 각 Image 별 생성, 치수 좌표정보 : 1번 Image 는 START 정보만, 2번 Image는 END 정보만 기입한다. “ INSP MSG Format Sample “ 참조 3. CELL_COUNT_NO는 자정을 기준으로 초기화한다. 4. 치수측정 Fail Case : 0-10 참조하여 데이터 생성한다. 5. 아래 항목은 JSON 내 확인용이며, 화면 수집용이 아님 PROCESS_GROUP, PROCESS_NAME, LINE_NUMBER, MACHINE_NUMBER, LANE_NUMBER, VISION_TYPE 6. APPEARANCE_JUDGE_RESULT 값 DLNG 발생 : PKG Welding Vision에 한함 7. DEFECT_INOUT: 외관 판정 유무(OUT or IN) IN=Bypass, OUT=배출/Marking 8. PRE_LOT_ID/PRE_LOT_SEQ_METER 위 두가지 항목의 경우 Lot Change 후 첫 Data 에 한해 생성한다. |  |  |  |  |  | 

## Slide 73
3-2. INSPECTION(치수)
조립 NTC,LAM,FOL,STK, PKG 공정의 치수 검사정보 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset(송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT, MEAS | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Ex) ACHP2005I-A1 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG배출 Cell 대상 여부 (PLC에서 받아서 기입) | Y,N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  | PROCESS_DIRECTION | 물류방향 | LEFT, RIGHT | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | Y
 |  |  |  | IQ_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X | 카메라 취득영상의 X Size [pxl] | Ex) 30 | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y | 카메라 취득영상의 Y Size [pxl] | Ex) 40 | 
 |  |  |  | IQ_FOCUS_VALUE | Cell Image Focus 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_BRIGHT_VALUE | Cell Image Bright 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_X_VALUE | Cell Image 해상도 x축 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_Y_VALUE | Cell Image 해상도 y축 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_CAM_ANGLE_VALUE | Cell Image 직진도 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_CAMERA_GAIN | 카메라 Gain 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_EXPOSURE_TIME | Exposure Time 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | OK,NG | 
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | Original Image 파일명 | “4.Image 참조” | 
 |  | TAPE_INFO | N | LEAD_FILM_SX_SY_VALUE_PXL | Lead Film 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) | PKG 전용 | N
 |  |  |  | LEAD_FILM_EX_EY_VALUE_PXL | Lead Film 끝 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_SX_SY_VALUE_PXL | Tape 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_EX_EY_VALUE_PXL | Tape 끝 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_SX_SY_VALUE_PXL | Sepa 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_EX_EY_VALUE_PXL | Sepa 끝 기준점의 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  | - | N | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK | Y
 |  |  |  | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 해당 Cell의 치수 NG 개수 | 0,1,2…N | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량명 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”] | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL_REAL | 치수 불량명 전체 기입 (현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량명 | Ex) TAB_WIDTH_A1 | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN_REAL | 치수 대표 불량명(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표 검사값 | 소수점 3자리 | 

## Slide 74
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | DIMENSION_INFO | Y | DIMENSION_NAME | 치수 Name | Ex) TAB_A1 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_NAME_REAL | 치수 Name (현업부서 사용) | Ex) TAB_A1 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | NG, OK | Y
 |  |  |  | DIMENSION_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무 | IN, OUT | Y
 |  |  |  | DIMENSION_GL | ROI 별 Gray Level | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | 소수점 3자리 | Y
Notice | 1. VALUE 값 ARRAY 처리 항목 : DIMENSION_REASON_ALL, APPEARANCE_REASON_ALL 2. 2장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우 IQ 정보 : 각 Image 별 생성, 치수 좌표정보 : 1번 Image 는 START 정보만, 2번 Image는 END 정보만 기입한다. “ INSP MSG Format Sample “ 참조 |  |  |  |  |  | 

## Slide 75
3-3. INSPECTION(외관)
조립 NTC,LAM,FOL,STK, PKG 공정의 치수,외관 검사정보 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset(송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT, MEAS | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Ex) ACHP2005I-A1 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG배출 Cell 대상 여부 (PLC에서 받아서 기입) | Y,N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  | PROCESS_DIRECTION | 물류방향 | LEFT, RIGHT | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | Y
 |  |  |  | IQ_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | Y
 |  |  |  | IQ_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X | 카메라 취득영상의 X Size [pxl] | Ex) 30 | Y
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y | 카메라 취득영상의 Y Size [pxl] | Ex) 40 | Y
 |  |  |  | IQ_FOCUS_VALUE | Cell Image Focus 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_BRIGHT_VALUE | Cell Image Bright 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_RESOL_X_VALUE | Cell Image 해상도 x축 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_RESOL_Y_VALUE | Cell Image 해상도 y축 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_CAM_ANGLE_VALUE | Cell Image 직진도 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_CAMERA_GAIN | 카메라 Gain 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IQ_EXPOSURE_TIME | Exposure Time 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | OK,NG | Y
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | Original Image 파일명 | “4.Image 참조” | Y
 |  | TAPE_INFO | N | LEAD_FILM_SX_SY_VALUE_PXL | Lead Film 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) | PKG 전용 | N
 |  |  |  | LEAD_FILM_EX_EY_VALUE_PXL | Lead Film 끝 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_SX_SY_VALUE_PXL | Tape 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | TAPE_EX_EY_VALUE_PXL | Tape 끝 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_SX_SY_VALUE_PXL | Sepa 시작 기준점 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | SEPA_EX_EY_VALUE_PXL | Sepa 끝 기준점의 X, Y좌표(pxl) |  | 
 |  | - | N | APPEARANCE_JUDGE_RESULT | 외관 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK | Y
 |  |  |  | TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT | 해당 Cell의 외관 NG 개수 | 0,1,2…N | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL_REAL | 외관 불량명 전체 기입(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN | 외관 대표 불량명 | Ex) ISLAND | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN_REAL | 외관 대표 불량명(현업부서 사용) | Ex) ISLAND | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL_REAL | 외관 불량명 전체 기입(현업부서 사용) | 상동 | 

## Slide 76
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL |  |  | DEFECT_INDEX | 총 Defect 중 해당 Defect의 순서 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_DL_CLASS | Deep Learning Class | Ex) 99 | N
 |  | DEFECT_INFO | Y | DEFECT_DL_SCORE | Deep Learning 매칭률 점수 | 소수점 3자리 | N
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME | Deep Learning Base 불량명 | Ex) PARTICLE | N
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME | Rule Base 불량명 | Ex) CRATER… | Y
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME_REAL | Deep Learning Base 불량명 (현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL | Rule Base 불량명 (현업부서 사용) | 상동 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_TYPE | 카메라 종류 | Ex) AREA, LINE | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP, BTM, SIDE | Y
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | DEFECT_INSP_POSITION | 외관불량 측정위치 | 0-7 참조 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_X | 외관검사 기준 좌표 X축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_Y | 외관검사 기준 좌표 Y축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_R_PX | 불량 발생위치와 기준좌표간 거리 R [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_ANGLE | 불량 발생 위치와 기준좌표간 각도 [°] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X | Image 기준 불량 발생 위치 X [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y | Image 기준 불량 발생 위치 Y [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_IMG_WIDTH | Image 기준 Width [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_IMG_LENGTH | Image 기준 Length [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_AREA_PIXELS | Image 기준 불량 발생 면적 [pxl] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_AVG | 불량 검사 영역 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MAX | 불량 검사 영역 최고 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MIN | 불량 검사 영역 최저 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_RANGE | 불량 검사 영역 내 Gray Level 범위 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_STDDEV | 불량 검사 영역 폭:길이 비율 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH | 불량 장축의 기울기[°] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ANGLE | 불량 각도[°] | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ELONGATION | 불량의 휨 정도 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH | Defect 윤곽 둘레 길이 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MAX | ROI 내 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_AVG | ROI 내 최대 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MIN | ROI 내 최소 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MEDIAN | ROI 내 중앙값 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_STDDEV | ROI 내 표준편차 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | DEFECT_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | DEFECT_INOUT | 외관 판정 유무 | OUT, IN | N
 |  |  |  | DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME | 외관 불량 Crop 이미지 | “4.Image 참조” | Y
Notice | 1. VALUE 값 ARRAY 처리 항목 : DIMENSION_REASON_ALL, APPEARANCE_REASON_ALL 2. 2장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우 IQ 정보 : 각 Image 별 생성, 치수 좌표정보 : 1번 Image 는 START 정보만, 2번 Image는 END 정보만 기입한다. “ INSP MSG Format Sample “ 참조 3. CELL_COUNT_NO는 자정을 기준으로 초기화한다. 4. 7. DEFECT_INOUT: 외관 판정 유무(OUT or IN) IN=Bypass, OUT=배출/Marking |  |  |  |  |  | 

## Slide 77
3-4. INSPECTION(ALIGN)
조립 LAM,STK 공정의 ALIGN 검사정보 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset(송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT, MEAS | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG배출 Cell 대상 여부 (PLC에서 받아서 기입) | Y,N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  | PROCESS_DIRECTION | 물류방향 | LEFT, RIGHT | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 | DETAIL | - | N | ALIGN_JUDGE_RESULT | 얼라인 판정 결과 OK/NG 여부 | OK, NG | Y
 |  |  |  | ALIGN_REASON_ALL | 측정실패 Align Name 전체 | Ex) ["PRE-ALIGN","ALIGN“] | 
 |  | ALIGN_INFO | Y | ALIGN_NAME | Align 명칭 | ALIGN/PRE-ALIGN | Y
 |  |  |  | ALIGN_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | 
 |  |  |  | ALIGN_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | ALIGN_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | ALIGN_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | ALIGN_POINT_JUDGE | 좌표 판정값 | OK, NG | Y
 |  |  |  | ALIGN_POINT_NAME | 이미지 기준 좌표명 | Ex) CELL_LT | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_X_PXL | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 X (pxl) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_Y_PXL | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 Y (pxl) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_X_MM | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 X (mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_Y_MM | 이미지 좌상단 기준 좌표 위치 Y (mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_POINT_T | 좌표 위치 T (˚) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_X | 좌표의 Offset X(mm) | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_Y | 좌표의 Offset Y(mm), | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ALIGN_OFFSET_T | 좌표의 Offset T(˚) | 소수점 3자리 | 
 | Notice | ※ INSP MSG Format Sample(ALIGN) 참조 |  |  |  |  | 

## Slide 78
INSP MSG Format Sample(치수/외관)
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂: “”, “actID＂: “INSPECTION＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “INSP”, "VISION_INPUT_TIME":"20201221015933333", "VISION_OUTPUT_TIME":"20201221015983333", "INSP_PROCESSING_TIME":"1.5" "INSP_TACTTIME":"4.84", "RECIPE_ID":"ACF1015I-B1", "NG_OUT": “Y”, "EQP_ID":"A1ALAM031", "EQP_INSP_ID":"ABCDE", "PROCESS_GROUP":“ASSEMBLY", "PROCESS_NAME":"LAM", "LINE_NUMBER":"10", "MACHINE_NUMBER":"1", "LANE_NUMBER"1", "VISION_TYPE":"LAM_FINAL", “PROCESS_DIRECTION”:”LEFT”, "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_ID":"RTELDA8255", “CELL_COUNT_NO” : “100”, "VIRTUAL_CELL_ID":"RTELDA8255", "CELL_FINAL_JUDGE":"OK", "SEQ_METER": "0110", "PRE_LOT_ID": "DCAG1112", "PRE_LOT_SEQ_METER": "2083", "TAPE_INFO": { "LEAD_FILM_SX_SY_VALUE_PXL":"", "LEAD_FILM_EX_EY_VALUE_PXL":"", "TAPE_SX_SY_VALUE_PXL":"", "TAPE_EX_EY_VALUE_PXL":"", "SEPA_SX_SY_VALUE_PXL":"", "SEPA_EX_EY_VALUE_PXL":"" }, "IQ_INFO": //2장 Image 당 1개 Cell 생성하는 경우 예시 [ { "IQ_CAMERA_LOCATION":"TOP", "IQ_CAMERA_NUMBER":"1", "IQ_SCREEN_NUMBER":"1", “IQ_CELL_POSITION”:”FRONT”, "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X":"100", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y":"200", "IQ_FOCUS_VALUE":"23", "IQ_BRIGHT_VALUE":"45", "IQ_RESOL_X_VALUE":"47.23", "IQ_RESOL_Y_VALUE":"47.65", "IQ_CAM_ANGLE_VALUE":"0.12", "IQ_CAMERA_GAIN":"100", "IQ_EXPOSURE_TIME":"100", “IMAGE_JUDGE”:”OK”,

## Slide 79
“IMAGE_FILE_NAME”:” LAM-FINAL_2020081311365080_A1ALAM01_ABJEDBD123_R TELDA8255_TOP_1_2_OK_NG.jpg”}, { "IQ_CAMERA_LOCATION":“TOP", "IQ_CAMERA_NUMBER":"1", "IQ_SCREEN_NUMBER":"1", “IQ_CELL_POSITION”:”FRONT”, "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X":"100", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y":"200", "IQ_FOCUS_VALUE":"23", "IQ_BRIGHT_VALUE":"45", "IQ_RESOL_X_VALUE":"47.23", "IQ_RESOL_Y_VALUE":"47.65", "IQ_CAM_ANGLE_VALUE":"0.13", "IQ_CAMERA_GAIN":"100", "IQ_EXPOSURE_TIME":"100“, “IMAGE_JUDGE”:”NG”, “IMAGE_FILE_NAME”:”LAM-FINAL_2020081311365080_ A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8255_TOP_1_2_NG_NG.jpg”}, { (가변)… }], "DIMENSION_JUDGE_RESULT":"OK", "TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT":"5", "DIMENSION_REASON_ALL":["A1U","A2U","TAB_WIDTH_A1"], “DIMENSION_REASON_ALL_REAL:” ["A1U","A2U","TAB_WIDTH_A1"], "DIMENSION_REASON_MAIN":"TAB_WIDTH_A1", "DIMENSION_REASON_MAIN_REAL":"TAB_WIDTH_A1", "DIMENSION_MAIN_NG_VALUE":"2.532", "DIMENSION_DETECTION_AREA":"TAB", "DIMENSION_INFO": [ { "DIMENSION_NAME":"TAB-WIDTH_A1", "DIMENSION_NAME_REAL":"TAB-WIDTH_A1", "DIMENSION_CAMERA_LOCATION":"TOP", "DIMENSION_CAMERA_NUMBER":"1", "DIMENSION_SCREEN_NUMBER":"1", "DIMENSION_VALUE":"45.021", "DIMENSION_START_POINT_X ":“0“, // 1번 카메라 START "DIMENSION_END_POINT_X":"", "DIMENSION_START_POINT_Y":“100", // 1번 카메라 START "DIMENSION_END_POINT_Y":"", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "DIMENSION_CELL_POSITION":"FRONT", "DIMENSION_INOUT":“OUT“, "DIMENSION_GL":"", "DIMENSION_OFFSET":"0.112“}, { "DIMENSION_NAME":"TAB-WIDTH_A1", "DIMENSION_CAMERA_LOCATION":”BTM", "DIMENSION_CAMERA_NUMBER":“2", "DIMENSION_SCREEN_NUMBER":"1", "DIMENSION_VALUE":"45.021", "DIMENSION_START_POINT_X ":"", "DIMENSION_END_POINT_X":“150", // 2번 카메라 END

## Slide 80
"DIMENSION_START_POINT_Y":"200", "DIMENSION_END_POINT_Y":"400", // 2번 카메라 END "DIMENSION_JUDGE":"OK", "DIMENSION_CELL_UNIT_NUMBER":“FRONT", "DIMENSION_INOUT":“OUT", "DIMENSION_GL":"80", "DIMENSION_OFFSET":"0.112“}, { (가변)… } ], "APPEARANCE_JUDGE_RESULT":"NG", "TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT":"5", "APPEARANCE_REASON_ALL":"[Pinhole,Dent]", "APPEARANCE_REASON_ALL_REAL":"[Pinhole,Dent]", "APPEARANCE_REASON_MAIN":"Pinhole", "APPEARANCE_REASON_MAIN_REAL":"Pinhole", "DEFECT_INFO": [ { "DEFECT_INDEX":"0001", "DEFECT_DL_CLASS":"99", "DEFECT_DL_SCORE":"99", "DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME":"PARTICLE", "DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME":"FALSE", "DEFECT_CAMERA_TYPE":"MONOAREA", "DEFECT_CAMERA_LOCATION":"TOP", "DEFECT_CAMERA_NUMBER":"1", "DEFECT_SCREEN_NUMBER":"2", "DEFECT_INSP_POSITION":"TERRACE", "DEFECT_CRITERIA_POINT_X":"100", "DEFECT_CRITERIA_POINT_Y":"80", "DEFECT_RELATIVE_POINT_R_PX":"6", "DEFECT_RELATIVE_POINT_R_ANGLE":"6", "DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X":"121", "DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y":"423", "DEFECT_IMG_WIDTH":"10", "DEFECT_IMG_LENGTH":"14", "DEFECT_AREA_PIXELS":"140", "DEFECT_GRAY_LV_AVG":"24", "DEFECT_GRAY_LV_MAX":"54", "DEFECT_GRAY_LV_MIN":"12", "DEFECT_GRAY_LV_RANGE":"60", "DEFECT_GRAY_LV_STDDEV":"23", "DEFECT_RATIO_WID_LENGTH":"1.3", "DEFECT_ANGLE":"0.3", "DEFECT_ELONGATION":"45", "DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH":"30", "DEFECT_ROI_GRAY_LV_MAX":"", "DEFECT_ROI_GRAY_LV_AVG":"", "DEFECT_ROI_GRAY_LV_MIN":"", "DEFECT_ROI_GRAY_LV_MEDIAN":"", "DEFECT_ROI_GRAY_LV_STDDEV":"", "DEFECT_CELL_POSITION":"", “DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME”:” LAM- FINAL_2020081311365080_A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8 255_TOP_1_2_TAB-A_NG_CRACK_121_423.jpg” }, { (가변)… } ] }]} }

## Slide 81
INSP MSG Format Sample(ALIGN)
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂: “”, “actID＂: “INSPECTION＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “INSP”, "VISION_IUTPUT_TIME":"20201221015983333", "VISION_OUTPUT_TIME":"20201221015983333", "NG_OUT": “Y”, "EQP_ID":"A1ALAM031", "EQP_INSP_ID":"ABCDE", “PROCESS_DIRECTION”:”LEFT”, "INSP_TACTTIME":"4.84", "PROCESS_GROUP":“ASSEMBLY", "PROCESS_NAME":“STK", "LINE_NUMBER":"10", "MACHINE_NUMBER":"1", "LANE_NUMBER"1“, "VISION_TYPE":“MONO-ALIGN", “PROCESS_DIRECTION”:”LEFT”, "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_ID":"RTELDA8255", “CELL_COUNT_NO” : “5”, "VIRTUAL_CELL_ID":"RTELDA8255", "CELL_FINAL_JUDGE":“NG", "ALIGN_JUDGE_RESULT": "NG", "ALIGN_REASON_ALL": "["PRE-ALIGN", "ALIGN“], “ALIGN_INFO” : // ALIGN 7POINT, PRE-ALIGN 7POINT 총 14POINT생성 [ { ＂ALIGN_NAME＂: ＂PRE-ALIGN＂, ＂ALIGN_CAMERA_LOCATION＂: ＂TOP＂, ＂ALIGN_CAMERA_NUMBER＂: ＂1＂, ＂ALIGN_SCREEN_NUMBER＂: ＂1＂, ＂ALIGN_CELL_POSITION＂: ＂REAR＂, ＂ALIGN_POINT_JUDGE＂: ＂＂, //판정값이 없는 경우 NULL 작성 ＂ALIGN_POINT_NAME＂: ＂CELL_LT＂, ＂ALIGN_POINT_X_PXL＂: ＂25.000“, // Long Cell은 NULL로 작성 "ALIGN_POINT_Y_PXL": "67.000, //Long Cell은 NULL로 작성 "ALIGN_POINT_X_MM": "32.020", "ALIGN_POINT_Y_MM": "120.101", "ALIGN_POINT_T": "“, "ALIGN_OFFSET_X": "", "ALIGN_OFFSET_Y": "", "ALIGN_OFFSET_T": "", }, ….(가변) { "ALIGN_NAME": "ALIGN", "ALIGN_CAMERA_LOCATION": "TOP", "ALIGN_CAMERA_NUMBER": "1", "ALIGN_SCREEN_NUMBER": "1", "ALIGN_CELL_POSITION": "FRONT", "ALIGN_POINT_JUDGE": "", "ALIGN_POINT_NAME": "ALIGN_POSITION", "ALIGN_POINT_X_PXL": "25.000" "ALIGN_POINT_Y_PXL": "25.000", "ALIGN_POINT_X_MM": "32.020",

## Slide 82
INSP MSG Format Sample(ALIGN)
"ALIGN_POINT_Y_MM": "120.101", "ALIGN_POINT_T": "5.020", "ALIGN_OFFSET_X": "", "ALIGN_OFFSET_Y": "", "ALIGN_OFFSET_T": "", }, ... ] } ] } }

## Slide 83
3-4. Virtual CT
1) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 치수 검사정보 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
VCT |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | Ex) 4.5 | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Ex) ACHP2005I-A1 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG 배출(Marking) 여부 | Y, N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 비젼종류 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 11-1 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 |  |  |  | SUB_DATA_CODE | 하위 검사 Data 존재 유무 | 0,1 | 
 |  |  |  | SUB_VISION_TYPE | 하위 검사기 Data 종류 | EX) SHOULDER | 
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | N
 |  |  |  | IQ_CAMERA_NUMBER | 카메라 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | IQ_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3...N | 
 |  |  |  | IQ_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | N
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X | 카메라 취득영상의 X Size [pxl] | Ex) 30 | 
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y | 카메라 취득영상의 Y Size [pxl] | Ex) 40 | 
 |  |  |  | IQ_FOCUS_VALUE | Cell Image Focus 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_BRIGHT_VALUE | Cell Image Bright 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_X_VALUE | Cell Image 해상도 x축 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_Y_VALUE | Cell Image 해상도 y축 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_CAM_ANGLE_VALUE | Cell Image 직진도 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_CAMERA_GAIN | 카메라 Gain 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IQ_EXPOSURE_TIME | Exposure Time 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | OK,NG | 
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | Image 파일명 | “4.Image 참조” | 
 |  | - | N | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK | N
 |  |  |  | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 해당 Cell의 치수 NG 개수 | 0,1,2…N | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량명 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”…] | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량명 | Ex) TAB_WIDTH_A1 | 
 |  |  |  | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표 검사값 | 소수점 3자리 | 

## Slide 84
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | DIMENSION_INFO | Y | DIMENSION_NAME | 치수 Name | Ex) TAB_A1 | N
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP,BTM | 
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | NG, OK | 
 |  |  |  | DIMENSION_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | 
 |  |  |  | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무 | IN, OUT | 
 |  |  |  | DIMENSION_GL | ROI 별 Gray Level | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | 소수점 3자리 | 
 |  | SUB_DIMENSION_INFO | Y | SUB_DIMENSION_NAME | 어깨선 검사기 치수측정 위치의 명칭 | Ex) AC_A1 | Y
 |  |  |  | SUB_DIMENSION_VALUE | 어깨선 검사기 치수측정 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | SUB_FLAG | 어깨선 검사기 데이터 연동여부 | 1(OK)/8,9(NG) | Y
 |  | - | N | APPEARANCE_JUDGE_RESULT | 외관 판정 결과 OK/NG 여부 | NG, OK | N
 |  |  |  | TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT | 해당 Cell의 외관 NG 개수 | 0,1,2…N | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL | 외관 불량명 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”…] | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN | 외관 대표 불량명 | Ex) ISLAND | 
 |  | DEFECT_INFO | Y | DEFECT_INDEX | 총 Defect 중 해당 Defect의 순서 | 1,2,3…N | N
 |  |  |  | DEFECT_DL_CLASS | Deep Learning Class | Ex) 99 | 
 |  |  |  | DEFECT_DL_SCORE | Deep Learning 매칭률 점수 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME | Deep Learning Base 불량명 | Ex) PARTICLE | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME | Rule Base 불량명 | Ex) CRATER… | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_TYPE | 카메라 종류 | Ex)AREA, LINE | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치 | TOP, BTM, SIDE | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | 카메라 내 스크린 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | DEFECT_INSP_POSITION | 외관불량 측정위치 | Ex) PLAIN | 
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_X | 외관검사 기준 좌표 X축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_CRITERIA_POINT_Y | 외관검사 기준 좌표 Y축 값 [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_R_PX | 불량 발생위치와 기준좌표간 거리 R [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_POINT_ANGLE | 불량 발생 위치와 기준좌표간 각도 [°] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X | Image 기준 불량 발생 위치 X [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y | Image 기준 불량 발생 위치 Y [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_IMG_WIDTH | Image 기준 Width [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_IMG_LENGTH | Image 기준 Length [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_AREA_PIXELS | Image 기준 불량 발생 면적 [pxl] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_AVG | 불량 검사 영역 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MAX | 불량 검사 영역 최고 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MIN | 불량 검사 영역 최저 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_RANGE | 불량 검사 영역 내 Gray Level 범위 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_STDDEV | 불량 검사 영역 폭:길이 비율 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH | 불량 장축의 기울기[°] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ANGLE | 불량 각도[°] | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ELONGATION | 불량의 휨 정도 | 소수점 3자리 | 

## Slide 85
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | DEFECT_INFO | Y | DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH | Defect 윤곽 둘레 길이 | 소수점 3자리 | N
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MAX | ROI 내 평균 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_AVG | ROI 내 최대 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MIN | ROI 내 최소 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_MEDIAN | ROI 내 중앙값 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_ROI_GRAY_LV_STDDEV | ROI 내 표준편차 Gray Level 값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | DEFECT_CELL_POSITION | Cell 위치 구분 | FRONT, REAR | 
 |  |  |  | DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME | 외관 불량 Crop 이미지 | “4.Image 참조” | 
Notice | 1. VALUE 값 ARRAY 처리 항목 : DIMENSION_REASON_ALL, APPEARANCE_REASON_ALL 2. 2장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우 IQ 정보 : 각 Image 별 생성, 치수 좌표정보 : 1번 Image 는 START 정보만, 2번 Image는 END 정보만 기입한다. “ INSP MSG Format Sample “ 참조 |  |  |  |  |  | 

## Slide 86
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:＂＂, “actID＂: “INSPECTION＂, “refDS":"{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “VCT”, "VISION_INPUT_TIME":"20201221015933333", "VISION_OUTPUT_TIME":"20201221015983333", "INSP_PROCESSING_TIME":"1.5" "INSP_TACTTIME":"4.84", "RECIPE_ID":"ACF1015I-B1", "NG_OUT": “Y”, "EQP_ID":"A1ALAM031", "EQP_INSP_ID":"ABCDE", "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_ID":"RTELDA8255", "VIRTUAL_CELL_ID":"RTELDA8255", "CELL_FINAL_JUDGE":"OK", "SUB_DATA_CODE":"1", "SUB_VISION_TYPE":"SHOULDER", "IQ_INFO": [ { "IQ_CAMERA_LOCATION":"TOP", "IQ_CAMERA_NUMBER":"1", "IQ_SCREEN_NUMBER":"1", “IQ_CELL_POSITION”:”FRONT”, "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X":"100", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y":"200", "IQ_FOCUS_VALUE":"23", "IQ_BRIGHT_VALUE":"45", "IQ_RESOL_X_VALUE":"47.23", "IQ_RESOL_Y_VALUE":"47.65", "IQ_CAM_ANGLE_VALUE":"0.12", "IQ_CAMERA_GAIN":"100", "IQ_EXPOSURE_TIME":"100“, “IMAGE_JUDGE”:”OK”, “IMAGE_FILE_NAME”:””}, { "IQ_CAMERA_LOCATION":"BTM", "IQ_CAMERA_NUMBER":"1", "IQ_SCREEN_NUMBER":"1", “IQ_CELL_POSITION”:”FRONT”, "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X":"100", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y":"200", "IQ_FOCUS_VALUE":"23", "IQ_BRIGHT_VALUE":"45", "IQ_RESOL_X_VALUE":"47.23", "IQ_RESOL_Y_VALUE":"47.65",

## Slide 87
"IQ_CAM_ANGLE_VALUE":"0.13", "IQ_CAMERA_GAIN":"100", "IQ_EXPOSURE_TIME":"100", “IMAGE_FILE_NAME”:””}, { (가변)… }], "DIMENSION_JUDGE_RESULT":"OK", "TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT":"5", "DIMENSION_REASON_ALL":["A1U","A2U","TAB_WIDTH_A1"], "DIMENSION_REASON_MAIN":"TAB-WIDTH-A1", "DIMENSION_MAIN_NG_VALUE":"2.532", "DIMENSION_INFO": [ { "DIMENSION_NAME":"TAB-WIDTH_A1", "DIMENSION_CAMERA_LOCATION":"TOP", "DIMENSION_CAMERA_NUMBER":"1", "DIMENSION_SCREEN_NUMBER":"1", "DIMENSION_VALUE":"45.021", "DIMENSION_START_POINT_X ":"300", "DIMENSION_END_POINT_X":"500", "DIMENSION_START_POINT_Y":"200", "DIMENSION_END_POINT_Y":"400", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "DIMENSION_CELL_POSITION":"FRONT", "DIMENSION_INOUT":“IN", "DIMENSION_GL":"", "DIMENSION_OFFSET":"0.112", }, { "DIMENSION_NAME":"TAB-WIDTH_A1", "DIMENSION_CAMERA_LOCATION":"BTM", "DIMENSION_CAMERA_NUMBER":"1", "DIMENSION_SCREEN_NUMBER":"1", "DIMENSION_VALUE":"45.021", "DIMENSION_START_POINT_X ":"300", "DIMENSION_END_POINT_X":"500", "DIMENSION_START_POINT_Y":"200", "DIMENSION_END_POINT_Y":"400", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "DIMENSION_CELL_POSITION":"REAR", "DIMENSION_INOUT":“OUT", "DIMENSION_GL":"80", "DIMENSION_OFFSET":"0.112", },

## Slide 88
{ (가변)… } ], "SUB_DIMENSION_INFO": [ { "SUB_DIMENSION_NAME":"OWT_A2", "SUB_DIMENSION_VALUE":"44.121“ “SUB_FLAG”:”1” }, { "SUB_DIMENSION_NAME":"OWT_A1", "SUB_DIMENSION_VALUE":"43.121“ “SUB_FLAG”:”8” }, { "SUB_DIMENSION_NAME":“SHB _1", "SUB_DIMENSION_VALUE":"43.121“, “ACB_SH1”:”0.800”, “SUB_FLAG”:”1” }, { "SUB_DIMENSION_NAME":“SHB_2", "SUB_DIMENSION_VALUE":"43.121“ “ACB_SH2”:”0.800”, “SUB_FLAG”:”9” }, { (가변)… } ] }]} }

## Slide 89
2) 조립 LAM공정의 Virtual CT SHORT NG 검사정보 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
VCT |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | LAM | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | LAM_SHORT_NG | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | Ex) 4.5 | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Ex) ACHP2005I-A1 | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG 배출(Marking) 여부 | Y, N | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부 공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | LANE_NUMBER | Stack Unit Table 번호 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 비젼종류 | Ex) SHORT_NG | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 11-1 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 | DETAIL | SHORT_INFO | Y | SHORT_NG_JUDGE | SHORT NG 판정 | NG, OK | Y

## Slide 90
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:＂＂, “actID＂: “LAM_SHORT_NG＂, “refDS":"{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “VCT”, "VISION_INPUT_TIME":"20201221015933333", "VISION_OUTPUT_TIME":"20201221015983333", "INSP_PROCESSING_TIME":"1.5" "INSP_TACTTIME":"4.84", "RECIPE_ID":"ACF1015I-B1", "NG_OUT": “Y”, "EQP_ID":"A1ALAM031", "EQP_INSP_ID":"ABCDE", "VISION_TYPE":"LAM-SHORT", "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_ID":"RTELDA8255", "VIRTUAL_CELL_ID":"RTELDA8255", “CELL_COUNT_NO”:”3”, "CELL_FINAL_JUDGE":"OK", “ SHORT_INFO”: [ { " SHORT_NG_JUDGE“":"NG“ } ] }]} }

## Slide 91
3) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 검사정보 요청 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP_INFO_REQ |  |  |  | Event 발생 시 | VCT  SPC+ | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSP_INFO_REQ | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEQ_ID | Request 번호 |  | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID 기입 |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 대공정 명 |  | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line |  | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 |  | 
 | DETAIL | N | N | CELL_ID | Cell ID |  | Y
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 92
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “INSP_INFO_REQ＂, ; "refDS":{"IN_DATA":[{ "SEQ_ID": “202105210924542340001", "EQUIPMENT_ID":"A1ASTK031", "CELL_ID": [“CellID01”,”CellID02”,….] }] }

## Slide 93
4) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 검사정보 응답 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP_INFO_REP |  |  |  | Event 발생 시 | SPC+  VCT | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSP_INFO_REP | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEQ_ID | Request 번호 |  | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID 기입 |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 대공정명 |  | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line |  | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 비젼 종류 |  | 
 | DETAIL | LAMI_INSP_INFO | Y | CELL_ID | CELL ID |  | 
 |  | DIMENSION_INFO |  | DIMENSION_NAME | 치수 명칭 |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 치수 측정값 |  | 
 |  | SUB_DIMENSION_INFO | Y | SUB_DIMENSION_NAME | 치수 명칭 |  | 
 |  |  |  | SUB_DIMENSION_VALUE | 치수 측정값 | 소수점 3자리 | 
 |  |  |  | ERROR_CODE | VCT Request 시, 검사정보에 대한 오류코드 전송 |  | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 94
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":"", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:” ＂, ＂actID＂: “INSP_INFO_REP＂, ; "refDS":{"IN_DATA":[{ "SEQ_ID": “202105210924542340001", “EQP_INSP_ID:”ABCDE”, "EQP_ID":"A1ASTK031", "ERROR_CODE":"0” "LAMI_INSP_INFO": [ { "CELL_ID":"EAAHJ1L101", "DIMENSION_INFO": [ { "DIMENSION_NAME":"AC_A2", "DIMENSION_VALUE":"48.021", "DIMENSION_GL":"70", "LAMI_IMAGE_FILE_NAME":“ " },………..(가변) { "DIMENSION_NAME":"AC_C1", “DIMENSION_VALUE":"50.441", "DIMENSION_GL":"70", "LAMI_IMAGE_FILE_NAME":"" } ], " SUB_DIMENSION_INFO": [ { "SUB_DIMENSION_NAME":"CM_C1", "SUB_DIMENSION_VALUE":"44.121", },………..(가변) { "SUB_DIMENSION_NAME":"CM_A2", "SUB_DIMENSION_VALUE":"48.783", } ] } ] }]} }

## Slide 95
5) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 판정결과 전송 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
VIRTUAL_CT_RST |  |  |  | Event 발생 시 | VCT  SPC+ | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | VIRTUAL_CT_RST | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | INSP_TIME | 검사시간 |  | Y
 |  |  |  | SEQ_ID | Request 번호 | yyyyMMddhhmmssddd | 
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 대공정 명 |  | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 설비 Line |  | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 비젼 종류 | VIRTUAL_CT | 
 |  |  |  | LOT_ID | LOT ID |  | 
 |  |  |  | VT_STACKED_CELL_ID | STACK 대표 CELL ID (가상) |  | 
 |  |  |  | VCT_JUDGE | VCT 판정결과 | Ex. RTELDA8255 | 
 |  |  |  | STACK_TABLE_NUMBER | STACK UNIT NUMBER |  | 
 | DETAIL | VCT_INSP_INFO | Y | CELL_NO | STACKED 된 MONO CELL 번호 (발번기준 : 하부부터 1번) |  | 
 |  |  |  | CELL_ID | MONO CELL ID |  | 
 |  |  |  | CELL_JUDGE | 개별 MONO CELL 판정결과 |  | 
 |  |  |  | TRACKING_CELL_ID | LAM Tracking CELL ID |  | 
 |  |  |  | SUB_FLAG | 어깨선 검사기 데이터 연동여부 | 0(OK)/8,9(NG) | 
 |  | VCT_VALUE_INFO | Y | VCT_VALUE_INFO | VCT 판정값 정보 Array명 |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_NAME | 치수측정 위치의 명칭 |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 치수측정 위치별 판정 |  | 
 |  |  |  | CA | 상/하단 MONO CELL 간 AC Gap |  | 
 |  |  |  | AC | 상단 MONO CELL의 AC Gap |  | 
 |  |  |  | CPOS_B | 하단 MONO CELL의 양극 치수 |  | 
 |  |  |  | CPOS_T | 상단 MONO CELL의 양극 치수 |  | 
 |  |  |  | OWT | 어깨선 치수 Data (TOP 양/음극 오버레이 폭) |  | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 96
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:“＂, ＂actID＂: “INSP_INFO_RST＂, "refDS":{"IN_DATA":[{ "INSP_TIME“:”20210521092454234", "SEQ_ID": “202105210924542340001", "EQP_ID":"A1ASTK031", “EQP_INSP_ID:”ABCDE” "LOT_ID": “", "VT_STACKED_CELL_ID":"EAAHJ1L101", "VCT_JUDGE":"NG", "STACK_TABLE_NUMBER":"01", "VCT_INSP_INFO": [ { "CELL_NO":"2", "CELL_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_JUDGE":"OK", “TRACKING_CELL_ID”:”EAAHJ1L10X”, “SUB_FLAG”:”9” "VCT_VALUE_INFO": [ { "DIMENSION_NAME":"AC_A2", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "CA":"11.333", "AC":"2.456", "CPOS_B":"12.456", //(하단) "CPOS_T:"22.456", //(상단) "OWT":"1.123" }, ………..(가변) { "DIMENSION_NAME":"AC_4", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "CA":"11.333", "AC":"2.456", "CPOS_B":"12.456", //(하단) "CPOS_T:"22.456“//(상단) } ] }, ………..(가변) ] }] } }

## Slide 97
6) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 셀ID 복원 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
RESTORE_CELL_INFO |  |  |  | 실시간 | VCT  SPC+ | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | RESTORE_CELL_INFO | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEQ_ID | Request 번호 |  | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | PROCESS_NAME | 대 공정명 |  | 
 |  |  |  | LINE_NUMBER | 호기 번호 |  | 
 |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 |  | 
 | DETAIL | CELL_ID | Y | CELL_ID | CELL ID Array명 |  | 
 |  |  |  | ORG_CELL_ID | CELL ID(원본 수신 CELL ID) |  | 
 |  |  |  | RESTORE_CELL_ID | CELL ID(복원된 CELL ID) |  | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 98
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “RESTORE_CELL_INFO＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEQ_ID": “202105210924542340001", "EQP_ID":"A1ASTK031", "VISION_TYPE":"VIRTUAL_CT", "CELL_ID": [ { "ORG_CELL_ID":"ORGCellID01", "RESTORE_CELL_ID":"RESCellID01" },………..(가변) { "ORG_CELL_ID":"ORGCellID02", "RESTORE_CELL_ID":"RESCellID02" }, ………..(가변) ] } ] } } }

## Slide 99
7) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 판정로직 요청 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
JUDGE_LOGIC_REQ |  |  |  | Event 발생시 | VCT  SPC+ | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | JUDGE_LOGIC_REQ | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEND_TIME | 전송 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | TYPE | 판정 로직 Type No | 자연수 | 
 |  |  |  | VERSION | 판정 로직 Type의 Version 정보 | 자연수 | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 100
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “JUDGE_LOGIC_REQ＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEND_TIME": “20210521092454"", "EQP_ID":"A1ASTK031", “EQP_INSP_ID:”ABCDE” "TYPE":"1", "VERSION":"2" }] } }

## Slide 101
8) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 판정로직 응답 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
JUDGE_LOGIC_REP |  |  |  | Event 발생 시 | SPC+  VCT | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | JUDGE_LOGIC_REP | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEND_TIME | 전송 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | TYPE | 판정 로직 Type No | 자연수 | 
 |  |  |  | VERSION | 판정 로직 Type의 Version 정보 | 자연수 | 
 | DETAIL | N | Y | JUDGE_LOGIC_INFO | 측정위치별 판정 로직 |  | N
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 102
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “JUDGE_LOGIC_REP＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEND_TIME": “20210521092454"", "EQP_ID":"A1ASTK031", “EQP_INSP_ID:”ABCDE” "TYPE":"1", "VERSION":"2“, "JUDGE_LOGIC_INFO": [ { "POSITION_NAME":"A1", "JUDGE_ITEM_NAME":"CA_A1", "CALC_LOGIC":"AC_A1+CPOS_B–CPOS_T", "USL":"1.3", "LSL":"0.4" }, ………..(가변) ] }] } }

## Slide 103
9) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 판정로직 수시 전송 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
JUDGE_LOGIC_SEND |  |  |  | Event 발생 시 | SPC+  VCT | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | JUDGE_LOGIC_SEND | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEND_TIME | 전송 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | TYPE | 판정 로직 Type No | 자연수 | 
 |  |  |  | VERSION | 판정 로직 Type의 Version 정보 | 자연수 | 
 | DETAIL | N | Y | JUDGE_LOGIC_INFO | 측정위치별 판정 로직 |  | N
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 104
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “JUDGE_LOGIC_REP＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEND_TIME": “20210830162705"", "EQP_ID":"A1ASTK031", “EQP_INSP_ID:”ABCDE” "TYPE":"1", "VERSION":"2“, "JUDGE_LOGIC_INFO": [ { "POSITION_NAME":"A1", "JUDGE_ITEM_NAME":"CA_A1", "CALC_LOGIC":"AC_A1+CPOS_B–CPOS_T", "USL":"1.3", "LSL":"0.4" }, ………..(가변) ] }] } }

## Slide 105
10) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT 판정로직 전송응답 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
JUDGE_LOGIC_ACK |  |  |  | Event 발생 시 | SPC+  VCT | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | JUDGE_LOGIC_ACK | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEND_TIME | 전송 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | TYPE | 판정 로직 Type No | 자연수 | 
 |  |  |  | VERSION | 판정 로직 Type의 Version 정보 | 자연수 | 
 |  |  |  | ACK_TIME | ACK 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  | ACK_CODE | 판정 로직 전송에 대한 응답 코드 | 0~4 (Code 테이블 참조) | 
 | DETAIL | N | Y | JUDGE_LOGIC_INFO | 측정위치별 판정 로직 |  | N
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 106
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “JUDGE_LOGIC_REP＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEND_TIME": “20210521092454"", "EQP_ID":"A1ASTK031", “EQP_INSP_ID:”ABCDE” "TYPE":"1", "VERSION":"2“, "JUDGE_LOGIC_INFO": [ { "POSITION_NAME":"A1", "JUDGE_ITEM_NAME":"CA_A1", "CALC_LOGIC":"AC_A1+CPOS_B–CPOS_T", "USL":"1.3", "LSL":"0.4" }, ………..(가변) ], “ACK_TIME":"20210830162710", “ACK_CODE":“0“ }] } }

## Slide 107
11) 조립 LAM,STK 공정의 Virtual CT PC 상태정보 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
VCT_STATE_INFO |  |  |  | 10s 주기 생성 | VCT  SPC+ | LAM/STK | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | VCT_STATE_INFO | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | SEND_TIME | 전송 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 공정설비ID |  | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | TYPE | 판정 로직 Type No | 자연수 | 
 |  |  |  | VERSION | 판정 로직 Type의 Version 정보 | 자연수 | 
 |  |  |  | VCT_STATE | VCT 상태 | RUN/DOWN ( RUN만 사용예정 ) | 
 |  |  |  | PLC_STATE | PLC 상태 | CONNECT, DISCONNECT | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 108
VCT MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", ＂inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:”＂, ＂actID＂: “JUDGE_LOGIC_REP＂, "refDS": {"IN_DATA":[{ "SEND_TIME": “20210521092454"", "EQP_ID":"A1ASTK031", "TYPE":"1", "VERSION":"2“ ”VCT_STATE”:”RUN”, ”PLC_STATE”: ”CONNECT” }] } }

## Slide 109
Category |  |  | 생성 주기 |  |  | Direction | 대상 공정 | 
SPEC_PARA |  |  | Event 발생 시 |  |  | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group |  | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - |  | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | SPEC_PARA | Y
 |  |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA |  | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | SPEC_PARA | Y
 |  |  |  |  | RECIPE_ID | 검사PC에 저장된 모델 정보 |  | 
 |  |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID |  | 
 |  |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정 명 |  | 
 |  |  |  |  | PROCESS_NAME | 조립공정(노칭, 라미, 스택, 폴딩, 패키지) |  | 
 |  |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 Type 정보 | Ex) LAM_FINAL | 
 |  |  |  |  | EQP_ID | 장비ID |  | 
 |  |  |  |  | MAKER | 검사기 업체명 |  | 
 |  |  |  |  | MODIFY_TIME | 검사Para FILE 변경시간 |  | 
 |  |  |  |  | MODIFIER | 변경자 이름, Gportal ID |  | 
 |  |  |  |  | MODIFY_REASON | 변경 사유 |  | 
 |  |  |  |  | TRANSMISSION_MODEL | TRANSMISSION_MODEL |  | N
 |  |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 S/W Version | Ex) 1.01 | Y
 | DETAIL | PARA_INFO |  | Y | PARA_INSP_TYPE | 검사유형 | DIMENSION/DEFECT/ALIGN | Y
 |  |  |  |  | PARA_NO | PARA 기입 순서 (KEY Value) | 1, 2, 3 …. N | 
 |  |  |  |  | PARA_CAM_POSITION | 카메라 위치정보 | TOP/BTM | 
 |  |  |  |  | PARA_CELL_POSITION | 셀 위치 | FRONT/REAR/NULL | N
 |  |  |  |  | PARA_DETECTION_NAME | 측정항목명칭 | - | Y
 |  |  |  |  | PARA_1 | PARA_1 | - | N
 |  |  |  |  | PARA_2 | PARA_2 | - | 
 |  | SPEC_INFO |  | Y | SPEC_INSP_TYPE | 검사유형 | DIMENSION/DEFECT/ALIGN | Y
 |  |  |  |  | SPEC_CAM_POSITION | 카메라 위치정보 | TOP/BTM | 
 |  |  |  |  | SPEC_CELL_POSITION | 셀 위치 | FRONT/REAR/NULL | N
 |  |  |  |  | SPEC_DETECTION_NAME | 측정항목명칭 | - | Y
 |  |  |  |  | SPEC_1 | SPEC_1 | - | N
 |  | SYSTEM_PARA_INFO |  | Y | SYSTEM_CLASIFICATION | 업체별 해당 검사진행간 사용하는 Spec 기입 | Ex) TOP_1 | Y
 |  |  |  |  | SYSTEM_PARA_1 | SYSTEM_PARA_1 | - | N
Notice | 1. Para별 세부 항목 작성에 대해서는 LGES 담당자에게 확인한다. |  |  |  |  |  |  | 
3-5. SPEC_PARA
검사기 SPEC 및 Parameter 정보에 대한 MSG이다.

## Slide 110
SPEC_PARA MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, ＂outDTName＂:＂＂, “actID＂: “SPEC_PARA＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “SPEC_PARA” "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "RECIPE_ID":"ACF1015I-B1", "EQP_INSP_ID":"ABCDE", "EQP_ID":"A1ALAM031", “MODIFY_TIME":"20201221091030300", "MODIFIER":"ABCD", "MODIFIER_REASON":"DENT", "TRANSMISSION_MODEL":"Y", “INSP_SW_VERSION” : “1.01”, "PARA_INFO": [ { { "PARA_INSP_TYPE": "DIMENSION", “PARA_NO”:”1”, “PARA_CAM_POSITION":"TOP" “PARA_CELL_POSITION”:”FRONT" “PARA_DETECT_NAME": "TCSS", { "ROI_SX":"", "ROI_SY":"", "ROI_EX":"", "ROI_EY":"", "INSP_KIND":"", "USE_MULTI_ROI":"", "MIN_GV_1_A":"", "MAX_GV_1_A":"", "SLOPE_1_A":"", "SEARCHING_DIRECTION_1_A":"", "SLOPE_DIRECTION_1_A":"", "MIN_GV_1_B":"", "MAX_GV_1_B":"", “SLOPE_1_B“:””, “SEARCHING_DIRECTION_1_B”:““, “SLOPE_DIRECTION_1_B”:””, “MIN_GV_1_C”:””, “MAX_GV_1_C”:””, “SLOPE_1_C”:””, “SEARCHING_DIRECTION_1_C”:””, “SLOPE_DIRECTION_1_C”:””, “MIN_GV_2_A”:””, “MAX_GV_2_A”:””,

## Slide 111
SPEC_PARA MSG Format Sample
“MIN_GV_2_B”:””, “MAX_GV_2_B“:””, “SLOPE_2_B”:””, “SEARCHING_DIRECTION_2_B“:““, “SLOPE_DIRECTION_2_B“:““, “MIN_GV_2_C“:““, “MAX_GV_2_C”:””, “SLOPE_2_C“:““, “SEARCHING_DIRECTION_2_C“:““, “SLOPE_DIRECTION_2_C“:““, “MIN_GV_3_A“:““, “MAX_GV_3_A“:““, “SLOPE_3_A“:““, “SEARCHING_DIRECTION_3_A“:““, “SLOPE_DIRECTION_3_A“:““, “MIN_GV_3_B“:““, “MAX_GV_3_B“:““, “SLOPE_3_B“:““, “SEARCHING_DIRECTION_3_B“:““, “SLOPE_DIRECTION_3_B“:““, “MIN_GV_3_C“:““, “MAX_GV_3_C“:““ “SLOPE_3_C“:““, “SEARCHING_DIRECTION_3_C“:““, “SLOPE_DIRECTION_3_C“:““, “USE_MULTI_ROI”:”” }, ….(가변) //8항목 가변생성 { "PARA_INSP_TYPE": "DIMENSION", “PARA_NO”:”2”, “PARA_CAM_POSITION":"TOP" “PARA_CELL_POSITION”:”FRONT" “PARA_DETECT_NAME": "TCSS", } ….(증략) } } ] "SPEC_INFO": [ { "SPEC_INSP_TYPE":“DIMENSION", "SPEC_CAM_POSITION": “BTM ”, "SPEC_CELL_POSITION":“REAR", "SPEC_DETECTION_NAME":”TCS },……………(가변) //20항목 가변생성 ] “SYSTEM_PARA”: [ { “SYSTEM_CLASIFICATION”:”TOP_1”, “CAMERA_NAME”:””, “CAMERA_SERIAL_NO”:””, “DATA RETENTION PERIOD”:””, “DEBUG_IMG_MODE”:””, “GUIDE_LINE_LOWER”:””, “GUIDE_LINE_UPPER”:””, “LIGHT_BAUD_RATE”:””, ] }] } }

## Slide 112
SPEC_PARA MSG Format Sample
“LIGHT_PORT_NO”:””, “LOG_WRITE_LEVEL”:””, “ORIGIN_NG”:””, “ORIGIN_OK”:””, “PLC_STATION_NO”:””, “RESULT_IMG_NG”:””, “RESULT_IMG_OK”:””, “RESULT_QUALITY”:””, “RESULT_RESIZE”:””, “SIMULATION_MODE”:””, “USE_BARCODE_LOGIN”:””, “USE_DECIMAL_2POINT”:””, “USE_INSPECT”:””, “USE_JUDGEMENT”:””, “USE_PLC_API”:””, “USE_SPC++”:”” } ] ] } } }

## Slide 113
Category |  |  | 생성 주기 |  |  | Direction | 대상 공정 | 
ALARM |  |  | 알람 발생 시 |  |  | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group |  | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - |  | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | ALARM | Y
 |  |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA |  | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | ALARM | Y
 |  |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID |  | 
 |  |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부공정명 | 10-2 참조 | 
 |  |  |  |  | MACHINE_NUMBER | 설비 호기 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  |  | LINE_NUMBER | 검사 호기 Line | 1,2,3…N | 
 |  |  |  |  | LANE_NUMBER | Lane 정보 | 1,2,3…N | 
 |  |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 Type 정보 | EX) LAM_FINAL | 
 |  |  |  |  | EQP_ID | 장비ID | 10-4 참조 | 
 |  |  |  |  | ALARM_FLAG | 알람 발생 or 해제 MSG Flag | TRUE(알람 발생) | 
 |  |  |  |  | ALARM_INTO_DATE | 알람 발생 시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  |  | ALARM_HOST | 알람 발생 위치 | PLC, VISION | 
 |  |  |  |  | ALARM_LEVEL | 알람 구분 (경알람, 중알람) | LIGHT, HEAVY | 
 |  |  |  |  | ALARM_CODE | 알람 코드 | 0 ~ 9999 (알람 History 조회 時 사용) | 
 |  |  |  |  | ALARM_NAME | 알람 명 | Ex) [M22151] 배출 반전 Axis_X 부하율 알람 | 
 |  |  |  |  | ALARM_ALL_RESET_FLAG | 모든 알람 해제 신호(검사기 OffOn) | TRUE, FALSE | 
 |  |  |  |  | ALARM_OUTTO_DATE | 알람 해제 시간 | ALARM_FLAG 1.FALSE : NULL 2.TRUE : 10-5 참고 | 
Notice | 1. ALARM FLAG & ALARA_ALL_RESET_FLAG 값 규칙 |  |  |  |  |  |  | 
3-6.ALARM
검사기 알람에 대한 MSG이다.
Case | ALARM FLAG | ALARA_ALL_RESET_FLAG | ALARM_OUTTO_DATE
알람 발생 | TRUE | FALSE | FALSE(NULL)
알람 해제 (알람 코드 인식) | FALSE | FALSE | TRUE(시간대 표시)
알람 해제 (알람 코드 미인식) | FALSE | TRUE | TRUE(시간대 표시)

## Slide 114
ALARM MSG Format Sample
{ “TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, “outDTName＂:＂＂, “actID＂: “ALARM＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “ALARM” "EQP_INSP_ID":"", "EQP_ID":"A1ALAM101", "ALARM_FLAG":“TRUE", "ALARM_INTO_DATE":"20210707162720 ", "ALARM_HOST":"VISION", "ALARM_LEVEL":"HEAVY", "ALARM_CODE":"4000", "ALARM_NAME":"DEFECT ALARM", "ALARM_ALL_RESET_FLAG":“NULL", "ALARM_OUTTO_DATE":“NULL " }]} }

## Slide 115
Category |  |  | 생성 주기 |  |  | Direction | 대상 공정 | 
STATUS |  |  | 10초 |  |  | E  H | NTC/LAM/FOL/STK/PKG | 
Description | 구분 | Group |  | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - |  | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | STATUS | Y
 |  |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA |  | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | STATUS | Y
 |  |  |  |  | TRANSFER_TIME | 발생시간 | 10-5 참조 | 
 |  |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | 추후 생성 | 
 |  |  |  |  | PROCESS_GROUP | 대공정명 | ASSEMBLY | 
 |  |  |  |  | PROCESS_NAME | 세부공정명 | 10-1 참조 | 
 |  |  |  |  | EQP_ID | 설비ID (MMD 설비ID 기준) | 10-4 참조 | 
 |  |  |  |  | AGENT_SW_VERSION | AGENT_SW_VERSION | Ex) 1.01 | 
 |  |  |  |  | VISION_TYPE | 검사기 종류 | Ex) GAP | 
 |  |  |  |  | INSP_STATUS | 검사 On/Off | 0,1 | 
Notice |  |  |  |  |  |  |  | 
3-7 STATUS
검사기 상태 정보에 대한 MSG이다.

## Slide 116
STATUS MSG Format Sample
{ “TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, “outDTName＂:＂＂, “actID＂: “STATUS＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “STATUS” "EQP_INSP_ID":“ABCDE", "TRANSFER_TIME":"20211005142103223", "EQP_ID":"A1ALAM101", "INSP_TYPE":"GAP", "INSP_STATUS":"1" }]} }

## Slide 117
4. Image
4-1. 파일명 형식
파일명을 구성하는 항목에 대한 Value는 공백 및 “_” 사용을 금지하여 아래 형식에 따른다.
(“_”는 시스템에서 항목 구분 용도)
Image |  | 형식 |  | 
전체 Image |  | ①검사기종류_②파일생성시간_③설비ID_④LOT_ID_⑤Cell ID_⑥카메라 위치_⑦카메라 번호_⑧스크린 번호_⑩이미지판정결과_⑪ 최종판정결과_⑮시뮬레이션용 가상ID.jpg [1장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우] Ex) LAM-FINAL_20200813113650180_A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8255_TOP_1_2_OK_NG_ABCDEFGH.jpg [1장 Image 당 2개 Cell 정보 생성할 경우] Ex) LAM-FINAL_20200813113650180_A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8255,RTELDA8256_ TOP_1_2_OK,NG_OK,NG.jpg ※ 고속 라미공정에 카메라가 2개소 있는 라인에 해당 ※ 중복 발생되는 항목은 Front, Rear 순으로 기입된다. [2장 Image 당 1개 Cell 정보 생성할 경우] IQ 정보 : 각 Image 별 생성, 치수 좌표정보 : 1번 Image 는 START 정보만, 2번 Image는 END 정보만 기입한다. (Long Cell) Ex) LAM-FINAL_20200213113650180_A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8255_TOP_1_1_OK _NG.jpg [PKG Welding Vision 1장 Image 치수판정 OK, 외관판정 DLNG일 경우] ⑮ 이미지판정결과에 DLNG 기입 Ex) LAMI-FINAL_20200813113650800_A1ALAM001_ABJEDBD123_RTELDA8255_TOP_1_1_DLNG_NG.JPG |  | 
Crop Image |  | ①검사기종류_②파일생성시간_③설비ID_④LOT_ID_⑤Cell ID_⑥카메라 위치_⑦카메라 번호_⑧스크린 번호_⑨검사위치_⑪최종판정결과_⑫불량명_⑬불량좌표X_⑭불량좌표Y_⑮시뮬레이션용 가상ID.jpg Ex)LAM-FINAL_2020081311365080_A1ALAM01_ABJEDBD123_RTELDA8255_TOP_1_2_TAB-A_NG_CRACK_121_423_ABCDEFGH.jpg |  | 
구성 항목 설명 |  |  |  | 
구성 항목 |  |  | INSPECTION MSG 내 Data 항목 | 비고
 | ① 검사기 종류 |  | VISION_TYPE | 10-3. 내용 참고 Ex) LAM_FINAL
 | ② 파일생성시간 |  | IMG 생성시간 (IMG생성 후 MSG생성) | Ex) 20200813113650123
 | ③ 설비 ID |  | EQP_ID | Ex) A1ALAM01
 | ④ LOT ID |  | LOT_ID | Ex) ABJEDBD123
 | ⑤ CELL ID |  | CELL_ID | Ex) RTELDA8255
 | ⑥ 카메라 위치 |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | Ex) TOP
 | ⑦ 카메라 번호 |  | DEFECT_CAMARA_NUMBER | Ex) 1
 | ⑧ 스크린 번호 |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | Ex) 2
 | ⑨ 검사위치 |  | DEFECT_INSP_POSITION | Ex) TAB
 | ⑩ 이미지판정결과 |  | IMAGE_JUDGE | Ex) NG
 | ⑪ 최종판정결과 |  | CELL_FINAL_JUDGE | Ex) NG
 | ⑫ 불량명 |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME | Ex) CRACK
 | ⑬ 불량좌표 X |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X | Ex) 121.000
 | ⑭ 불량좌표 Y |  | DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y | Ex) 423.000
 | ⑮ 시뮬레이션용 가상ID |  | 검사기 자체 생성(SPC+ 통신과 무관) | Ex) ABCDEFGH
[표 4-1]

## Slide 118
4-2 Image 전송 경로
“6-1 공정별 폴더 생성 및 File 전송” 가이드 참고하여 지정된 경로에 Image를 전송한다.
[표 4-1]

## Slide 119
5. 셀추적 API 개발 Guide
- Vision PC 통신 프로토콜은 LGES 담당자에게 확인한다.
5-1. 프로그램 구성도 (C# 우선)
5-2. 프로그램 기능별 구분
SPCTransUtil.dll
SocketCommDll_4CSharp.dll
C# 응용 프로그램
C++ 응용 프로그램
SPCTransUtil.dll
C# 응용 프로그램
1. C# 기반 dll 프로그램 사용
2. 통신 Receive/Send code 적용
3. 통신 연결 상태 함수 code 적용
SocketCommDll_4CSharp.dll
1. C++ 기반 Dll 프로그램 사용
2. C++함수를 C#에서 사용하는 기능
SPCTransUtil.dll
1. Server/Client 기능 구현
2. IP 설정 기능 GUI 구현

## Slide 120
5-3. Dll Socket C# 프로그램 적용 방법(Visual Studio 2019)
1) Dll 파일 복사
    - 실행파일 폴더에 2개의 dll 파일 복사
    .SocketCommDll_4CSharp.dll
    .SPCTransUtil.dll
      2) 참조 추가
    - Visual Studio “솔루션 탐색기참조” 창에 “SocketCommDll_4CSharp.dll” 추가
3) Name space 정의

## Slide 121
4) Dll Socket 초기화
- 메모리 할당 및 통신 수신과 통신 연결 상태가 변경되면 호출하는 대리자 처리 코드
/// <summary>
/// DllSocket 초기화
/// </summary>
/// <param name="dllConnectStatus">DllSocket 연결상태 대리자</param>
/// <param name="dllReceive">DllSocket 통신 수신 대라자</param>
/// <returns>정상적으로 초기화 되면 true 반환</returns>
private bool DllSocket_Initialize(DllConnectStatus dllConnectStatus, DllReceiveDataBuffer dllReceive)
{
lock (m_Locking)
{
if(null== DllSocket)
{
DllSocket = new LoadDllTool();
}
if (null != DllSocket)
{
if (DllSocket.Initialize())
{
if (null == LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate && null != dllConnectStatus)
{
LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate += new DllConnectStatus(dllConnectStatus);
}
if (null == LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate && null != dllReceive)
{
LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate += new DllReceiveDataBuffer(dllReceive);
}
}
else
{
DllSocket.UnloadingDll();
return false;
}
}
return (null != DllSocket &&
null != LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate &&
null != LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate);
}
}

## Slide 122
- Dll Socket 연결 상태가 변경되면 호출되는 대리자(Delgate) 예제
. nStatus 값에 대한 정의는 아래 5-7 통신 연결 상태 값 정의 참조
- Dll Socket 통신 수신이 되면 호출하는 대리자(Delgate) 예제
/// <summary>
/// 통신 수신 상태 호출 함수
/// </summary>
/// <param name="strEventContents">통신 수신 상태 설명 문자열</param>
/// <param name="nStatus">상태값</param>
/// <param name="nErrorCode">오류 코드번호(Socket 오류 코드 참조)
/// "https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/winsock/windows-sockets-error-codes-2"</param>
public void DllSocket_ConnectStatus(string strEventContents, int nStatus, int nErrorCode)
{
if (LABEL_DLL_CONNECTED.InvokeRequired)
{
// 작업쓰레드인 경우
LABEL_DLL_CONNECTED.BeginInvoke(
new Action(() => LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}"));
}
else
{
// UI 쓰레드인 경우
LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}";
}
}
/// <summary>
/// 통신 수신 상태 호출 함수
/// </summary>
/// <param name="strEventContents">통신 수신 상태 설명 문자열</param>
/// <param name="nStatus">상태값</param>
/// <param name="nErrorCode">오류 코드번호(Socket 오류 코드 참조)
/// "https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/winsock/windows-sockets-error-codes-2"</param>
public void DllSocket_ConnectStatus(string strEventContents, int nStatus, int nErrorCode)
{
if (LABEL_DLL_CONNECTED.InvokeRequired)
{
// 작업쓰레드인 경우
LABEL_DLL_CONNECTED.BeginInvoke(
new Action(() => LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}"));
}
else
{
// UI 쓰레드인 경우
LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}";
}
}

## Slide 123
5) Dll Socket 통신 송신
6) Dll 종료
/// <summary>
/// 통신 송신 함수(ASCII Type)
/// </summary>
/// <param name="strSend">보내려는 문자열</param>
/// <returns>송신 성공이면 true</returns>
public bool DllSocket_Send(string strSend)
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.Send(strSend);
}
return false;
}
}
/// <summary>
/// 통신 송신 함수(BINARY Type)
/// </summary>
/// <param name="byteSend">보내려는 바이너리 타입</param>
/// <returns>송신 성공이면 true</returns>
public bool DllSocket_Send(byte[] byteSend)
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.Send(byteSend);
}
return false;
} }
/// <summary>
/// 종료자
/// </summary>
~DllSocketExample()
{
DllSocket_Unitialize();
}
/// <summary>
/// DllSocket 종료 처리
/// </summary>
/// <returns></returns>
public bool DllSocket_Unitialize()
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.UnloadingDll();
}
return true;
} }

## Slide 124
7) 기타 : IP 주소 설정 Dialog window show/hide
/// <summary>
/// Dll Socket의 IP Config 설정창 Show/Hide
/// </summary>
/// <param name="bShowHide">show와 hide는 true와 false, 단, bToggleModeOnIstrue값이 false이면 적용됩니다.</param>
/// <param name="bToggleModeOnIstrue">show hide toggle 모드</param>
/// <returns>정상처리되면 true</returns>
public bool DllSocket_IPConfigToggleShow(bool bShowHide, bool bToggleModeOnIstrue)
{
lock(m_Locking)
{
if(null!=DllSocket)
{
return DllSocket.ToggleViewHideIPConfigDll(bShowHide, bToggleModeOnIstrue);
}
return false;
}
}

## Slide 125
5-4. IP 주소 설정 파일과 로그 저장 파일 위치
1) 설정 정보 파일
- SPCTransUtil.dll 파일이 있는 폴더의 “DllIni”에 존재
2) 로그 파일
1)SPCTransUtil.dll 파일이 있는 폴더의 “DllIni”에 존재
3) 로그 파일 내용

## Slide 126
5-5. Dll Socket 예제 코드
//dll 통신 제어 tool
using SocketCommDll_4CSharp.LoadControl;
namespace DemoUseDLL.DllSocket_Example
{
public class DllSocketExample
{
/// <summary>
/// dll socket 제어변수
/// </summary>
private LoadDllTool DllSocket = null;
/// <summary>
/// 인터럽터 처리(DllSocket)
/// </summary>
private static object m_Locking = null;
/// <summary>
/// 생성자
/// </summary>
/// <param name="dllConnectStatus">연결 상태 정보 호출 대리자 함수</param>
/// <param name="dllReceive">수신 정보 호출 대리자 함수</param>
public DllSocketExample(DllConnectStatus dllConnectStatus = null, DllReceiveDataBuffer dllReceive = null)
{
m_Locking = new object();
DllSocket_Initialize(dllConnectStatus, dllReceive);
}
/// <summary>
/// 종료자
/// </summary>
~DllSocketExample()
{
DllSocket_Unitialize();
}
/// <summary>
/// DllSocket 종료 처리
/// </summary>
/// <returns></returns>
public bool DllSocket_Unitialize()
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.UnloadingDll();
}
return true;
}
}

## Slide 127
/// <summary>
/// DllSocket 초기화
/// </summary>
/// <param name="dllConnectStatus">DllSocket 연결상태 대리자</param>
/// <param name="dllReceive">DllSocket 통신 수신 대라자</param>
/// <returns>정상적으로 초기화 되면 true 반환</returns>
private bool DllSocket_Initialize(DllConnectStatus dllConnectStatus, DllReceiveDataBuffer dllReceive)
{
lock (m_Locking)
{
if(null== DllSocket)
{
DllSocket = new LoadDllTool();
}
if (null != DllSocket)
{
if (DllSocket.Initialize())
{
if (null == LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate && null != dllConnectStatus)
{
LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate += new DllConnectStatus(dllConnectStatus);
}
if (null == LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate && null != dllReceive)
{
LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate += new DllReceiveDataBuffer(dllReceive);
}
}
else
{
DllSocket.UnloadingDll();
return false;
}
}
return (null != DllSocket &&
null != LoadDllTool.DllConnectStatus_Delegate &&
null != LoadDllTool.DllReceiveDataBuffer_Delegate);
}
}
/// <summary>
/// DllSocket 초기화 여부 확인 함수
/// </summary>
/// <returns></returns>
public bool DllSocket_IsIntialized()
{
lock (m_Locking)
{
if (null == DllSocket)
{
return false;
}
return DllSocket.GetDllStatus();
}
}

## Slide 128
/// <summary>
/// DllSocket ASCII Type, Binary Type, Invalid Type 반환
/// </summary>
/// <returns>ASCII Type(1), Binary Type(0), Invalid Type(-1)</returns>
public enASCIIBinaryType DllSocket_IsASCIITypeDll()
{
lock (m_Locking)
{
if (null == DllSocket)
{
return enASCIIBinaryType.InvalidType;
}
return DllSocket.IsASCIITypeDll();
}
}
/// <summary>
/// DllSocket 연결 상태 반환
/// </summary>
/// <returns>연결이면 true</returns>
public bool DllSocket_IsConnected()
{
lock(m_Locking)
{
return DllSocket.IsConnectedDll();
}
}
/// <summary>
/// Dll Socket의 IP Config 설정창 Show/Hide
/// </summary>
/// <param name="bShowHide">show와 hide는 true와 false, 단, bToggleModeOnIstrue값이 false이면 적용됩니다.</param>
/// <param name="bToggleModeOnIstrue">show hide toggle 모드</param>
/// <returns>정상처리되면 true</returns>
public bool DllSocket_IPConfigToggleShow(bool bShowHide, bool bToggleModeOnIstrue)
{
lock(m_Locking)
{
if(null!=DllSocket)
{
return DllSocket.ToggleViewHideIPConfigDll(bShowHide, bToggleModeOnIstrue);
}
return false;
}
}
/// <summary>
/// 통신 송신 함수(ASCII Type)
/// </summary>
/// <param name="strSend">보내려는 문자열</param>
/// <returns>송신 성공이면 true</returns>
public bool DllSocket_Send(string strSend)
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.Send(strSend);
}
return false;
} }

## Slide 129
5-6. 대리자(Delegate) 함수 예제 코드
/// <summary>
/// 통신 송신 함수(ASCII Type)
/// </summary>
/// <param name="strSend">보내려는 문자열</param>
/// <returns>송신 성공이면 true</returns>
public bool DllSocket_Send(string strSend)
{
lock (m_Locking)
{
if (null != DllSocket)
{
return DllSocket.Send(strSend);
}
return false;
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// End Class Functions
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// End namespace
}
/// <summary>
/// 통신 수신 처리 함수
/// </summary>
/// <param name="ReceiveBuffer">수신받은 데이터 버퍼 배열</param>
/// <returns>정상 처리되면 true</returns>
public bool DllSocket_ReceiveDataBuffer(byte[] ReceiveBuffer)
{
if (null != ReceiveBuffer && ReceiveBuffer.Length > 0)
{
switch(m_ASCIIType)
{
case enASCIIBinaryType.ASCIITypeDll:
Trace.WriteLine($"Receive [{Encoding.Default.GetString(ReceiveBuffer)}]");
break;
case enASCIIBinaryType.BinaryTypeDll:
{
m_WaitReceive.Set();
}
break;
default:
Trace.WriteLine("Error[Unknown Type] in ReceiveDataBuffer");
break;
}
}
return true;
}

## Slide 130
/// <summary>
/// 통신 수신 상태 호출 함수
/// </summary>
/// <param name="strEventContents">통신 수신 상태 설명 문자열</param>
/// <param name="nStatus">상태값</param>
/// <param name="nErrorCode">오류 코드번호(Socket 오류 코드 참조)
/// "https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/win32/winsock/windows-sockets-error-codes-2"</param>
public void DllSocket_ConnectStatus(string strEventContents, int nStatus, int nErrorCode)
{
if (LABEL_DLL_CONNECTED.InvokeRequired)
{
LABEL_DLL_CONNECTED.BeginInvoke(
new Action(() => LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}"));
}
else
{
LABEL_DLL_CONNECTED.Text = $"{strEventContents} :{nStatus}, {nErrorCode}";
}
}
5-7. Dll Socket 통신 기타 정의
1) 통신 연결 상태 값 정의
2) 통신 데이터 형식 정의
/// <summary>
/// 통신 이벤트 정의
/// </summary>
public enum enConnectEvent : int
{
OnError = -1,
OnInvalid,
OnStart_CreateSocketMemory, //소켓 메모리 생성하려고 시작
OnReady, //서버 타입인 경우 client에서 통신 접속을 기다리는 상태
OnConnected, //통신 연결상태
OnConnectFail, //통신 연결 실패 상태
OnDisConnected, //통신 연결 해제 상태
OnTerminated, //통신 연결 제어 이벤트 처리부 해제 상태
OnCloseComm //통신 control close 상태
}
/// <summary>
/// 통신 데이터 방식
/// </summary>
public enum enASCIIBinaryType : int
{
InvalidType = -1, //통신 연결 제어기나 기타 이유로 dll 함수가 할당되어 있지 않을 겨우
BinaryTypeDll, //Binary 통신 타입
ASCIITypeDll //ASCII 통신 타입
}

## Slide 131
6. 계측기
6-1. LAM 공초점 두께측정기
조립 LAM 공정 공초점 두께측정기 통합 MSG이다.
Category |  |  |  | 생성주기 | Direction | 대상 공정 | 
MEAS |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | LAM | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset(송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | Message 종류 | INSP, VCT, MEAS | Y
 |  |  |  | VISION_INPUT_TIME | Trigger 받은 시간 | Null | N
 |  |  |  | VISION_OUTPUT_TIME | 판정결과 PLC로 전달하는 시간 | 10-5 참조 | Y
 |  |  |  | INSP_TACTTIME | Trigger 받은 시간부터 PLC로 검사결과를 전달하는 시간 | Null | N
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사기 검사 시간 | Null | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe | Null | 
 |  |  |  | NG_OUT | NG배출 Cell 대상 여부 (PLC에서 받아서 기입) | Y,N | Y
 |  |  |  | EQP_ID | MMD기준 설비ID 기입 | 10-4 참조 | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기ID | 추후 정의 | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 Lot ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_ID | Cell ID | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | CELL_COUNT_NO | 검사기 생성 셀 카운트 번호 | 0-2 참조 | 
 |  |  |  | VIRTUAL_CELL_ID | 가상 Cell ID | 0-3 참조 | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG, OK | 
 | DETAIL | MEASURE_INFO | Y | MEASURE_NAME | 계측 명칭 | Ex) THICKNESS | Y
 |  |  |  | MEASURE_JUDGE | 계측 판정 | NG, OK | Y
 |  |  |  | MEASURE_MAX | 두께 측정 센서 Max 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_MIN | 두께 측정 센서 Min 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_AVG | 두께 측정 센서 평균 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_STDDEV | 두께 측정 센서 Raw Data 표준편차 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_DATA_TOTAL_COUNT | 두께 측정 센서 Raw Data 측정수 값 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | MEASURE_DATA_NG_COUNT | 두께 측정 센서 Raw Data NG 데이터 측정값 | 1,2,3…N | Y
 |  |  |  | MEASURE_DATA | 두께 측정 센서 Raw Data 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_MASTER_OFFSET | 두께 측정 센서 Zero Reset 셀 두께 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_MASTER_MIN | 두께 측정 센서 불량 신호가 발생하는 두께의 MIN 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | MEASURE_MASTER_MAX | 두께 측정 센서 불량 신호가 발생하는 두께의 MAX 값 | 소수점 3자리 | Y
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 두께 측정기 SW 버전 정보 | - | Y
Notice |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 132
MEAS MSG Format Sample
{ “ TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, “outDTName＂: “”, “actID＂: “INSPECTION＂, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY” : “MEAS”, “VISION_INPUT_TIME” : “20201221015983333” "VISION_OUTPUT_TIME":"20201221015983333", "RECIPE_ID":"ACF1015I-B1", "NG_OUT": “Y”, "EQP_ID":"A1ALAM031", “INSP_TACTTIME” : “0.018” "EQP_INSP_ID":"ABCDE", "LOT_ID":"EAAHJ1L101", "CELL_ID":"RTELDA8255", "VIRTUAL_CELL_ID":"RTELDA8255", “CELL_COUNT_NO” : “100”, "CELL_FINAL_JUDGE":"OK", “MEASURE_INFO": { "MEASURE_NAME": "THICKNESS“ “MEASURE_JUDGE”: “NG”, "MEASURE_MAX": "1.340", "MEASURE_MIN": "1.100", "MEASURE_AVG": "1.187", “MEASURE_STDDEV”:”0.111”, "MEASURE_DATA_TOTAL_COUNT": "3", "MEASURE_DATA_NG_COUNT":"1", "MEASURE_DATA": ["1.340", "1.100", "1.123"], // MAX 200개 반복 “MEASURE_MASTER_OFFSET”:”1.141” “MEASURE_MASTER_MIN”: “1.142” “INSP_SW_VERSION”:”1..1.2” } }]} }

## Slide 133
4.활성화

## Slide 134
0. 활성화 공정 용어 정의
0-1. EOL
(1) CAMERA_LOCATION
(2) INPUT_DIRECTION
(3) Contact Map 좌표/위치
- 위치 : TOP, BTM, TOP_LONG_SIDE, BTM_LONG_SIDE
상부 진입 시 좌표 | 
REF_TOP_CELL_LT_X | 2번 X 좌표
REF_TOP_CELL_LT_Y | 2번 Y 좌표
REF_TOP_CELL_RT_X | 4번 X 좌표
REF_TOP_CELL_RT_Y | 4번 Y 좌표
REF_TOP_CELL_LB_X | 24번 X 좌표
REF_TOP_CELL_LB_Y | 24번 Y 좌표
REF_TOP_CELL_RB_X | 26번 X 좌표
REF_TOP_CELL_RB_Y | 26번 Y 좌표
하부 진입 시 좌표 | 
REF_BTM_CELL_LT_X | 2번 X 좌표
REF_BTM_CELL_LT_Y | 2번 Y 좌표
REF_BTM_CELL_RT_X | 4번 X 좌표
REF_BTM_CELL_RT_Y | 4번 Y 좌표
REF_BTM_CELL_LB_X | 24번 X 좌표
REF_BTM_CELL_LB_Y | 24번 Y 좌표
REF_BTM_CELL_RB_X | 26번 X 좌표
REF_BTM_CELL_RB_Y | 26번 Y 좌표
1
2
3
4
5
19
21
7
8
22
20
6
24
26
29
41
43
31
30
42
40
28
25
27
검사기 위치 원점(0,0)
X축
Y축
Value | Description
0 | 상부 양극 로딩 / 하부 양극 로딩
1 | 상부 양극 로딩 / 하부 음극 로딩
2 | 상부 음극 로딩 / 하부 양극 로딩
3 | 상부 음극 로딩 / 하부 음극 로딩
4 | 상부 양음극 / 하부 양음극
5 | 상부 양음극 / 하부 바디
6 | 상부 바디 / 하부 양음극
7 | 상부 바디 / 하부 바디
Value | Description
TOP | 상부
BTM | 하부
TOPSIDE1,2 | 상부 측면1,2
BTMSIDE1,2 | 하부 측면1,2
[표 0-1]
[표 0-2]
[표 0-3]

## Slide 135
(4) DIMENSION POSITION
순번 | 세부 Code | 자리수 | 상세 내용
➊ | 검사항목 명 | 1~2자리 | LGES 담당자 문의
➋ | 측정 위치 | 1~2자리 | 측정 영역 구분자 (M,O,A,C,T,N,P,D 및 아라비아 숫자) M : Machine / O : Opposite A : Anode / C : Cathode T : Uni. Cell Tab / N : Uni. Cell Non-tab P : P: PKG공정 PKG방향 / D : PKG공정 Degas 방향
➌ | 측정 위치 | 1자리 | Vision 검사기 상/하부 카메라 구분자 (상부 : U, 하부 : L)
➍ | 측정 위치 | 1자리 | 동일 측정영역에서 Multi Point 측정 시 위치 구분자
S
M
1
U
1
검사항목 명
언더 바
(under bar)
측정위치
➋
➌
➍
A
➊
Ex)
[표 0-4]

## Slide 136
0-2. 치수 측정 FAIL CASE
- 검사기/제품 상태에 따라 치수 측정 FAIL 된 경우, 아래 정의에 따라 데이터를 전송한다.
구분 | 항목 | 항목 설명 | DATA FORMAT
치수 | DIMENSION_NAME | 치수 Name | -
치수 | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | 카메라 위치_Top, Bottom | -
치수 | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | Camera Number | -
치수 | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 1개 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자 | -
치수 | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | -9999
치수 | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 Value | Fail된 위치의 좌표는 X : -9999 Y : -9999
치수 | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 Value | 
치수 | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | FAIL
치수 | DIMENSION_CELL_POSITION | Front/ Rear (1장 Image에 Cell 2EA 있을 경우 생성) | -
치수 | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무(OUT or IN) | -
치수 | DIMENSION_GL | ROI 별 Gray Level | -
치수 | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | -
치수 공통 | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 OK/NG 여부 | NG(=FAIL) > OK 측정항목이 -.OK,FAIL인 경우 : NG -.OK,NG,FAIL인 경우 : NG -.NG,FAIL인 경우 : NG
치수 공통 | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 해당 Cell의 치수 NG 개수 | NG된 항목수만 COUNT(FAIL항목은 제외)
치수 공통 | TOTAL_DIMENSION_FAIL_COUNT | 해당 Cell의 치수 FAIL 개수 | FAIL된 항목수만 COUNT
치수 공통 | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량명 전체 기입 | NG+FAIL항목 전부 나열
치수 공통 | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량명 | NG > FAIL
치수 공통 | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표불량의 NG된 치수의 값 | NG or FAIL REASON_MAIN값
IQ | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | NG(=FAIL) > OK Image내 측정항목이 -.OK,FAIL인 경우 : NG -.OK,NG,FAIL인 경우 : NG -.NG,FAIL인 경우 : NG
공통 | CELL_FINAL_JUDGE | 판정 결과 | NG(=FAIL) > OK 치수공통판정,외관공통판정이 -.OK,NG인 경우 : NG

## Slide 137
1. 검사기 종류 및 위치 별 수집 Data/Image
공정 별 검사기 종류, 타입, 위치 및 Data/Image 수집 대상은 [표 1-1]를 참고한다.
2. Message List
활성화 공정의 MSG는 수집 Data에 따라 총 4가지로 분류하며, [표 2-1]를 참고한다.
검사기 |  |  |  | Data |  |  |  |  |  | Image | 
공정 | 종류 | 타입 | 위치 | 검사 |  |  | Spec.Para | Alarm | 검사기 상태 | 외관 | 불량
 |  |  |  | 치수 | IQ | 불량 |  |  |  |  | 
EOL | EVI | VISUAL | EOL (End of Line) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
NO | MSG | 수집 Data | Category | 연계 Image
1 | INSPECTION | 치수 | INSP | 외관
 |  | IQ(Image Quality) |  | 
 |  | 불량 |  | 불량
2 | SPEC_PARA | 검사기 설정 및 검사 Spec 정보 | SPEC_PARA | -
3 | ALARM | 검사기 알람 정보 | ALARM | -
4 | STATUS | 검사기 상태 | STATUS | -
[표 1-1]
[표 2-1]

## Slide 138
Category |  |  |  | 생성 주기 | Direction | 대상 공정 | 
INSP |  |  |  | 한 개 Cell 기준 | E  H | EOL | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | INSPECTION | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “INSP” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | “설비ID” Ex) “W1FWRP101” | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” Ex) “ABCDEFG” | 
 |  |  |  | LOT_ID | 검사 LOT ID | “RTELDA8255” | 
 |  |  |  | CELL_ID | 검사 Cell ID | “RTELDA8255” | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 Recipe ID | “E78-LINE10-2” | 
 | Detail | CELL_INFO | N | 1ST_VISION_INPUT_TIME | 상부 검사 시작 시간 | 10-5 참고 | 
 |  |  |  | 2ND_VISION_INPUT_TIME | 하부 검사 시작 시간 |  | 
 |  |  |  | BCR_READ_TIME | BCR에서 Cell ID Read Time |  | 
 |  |  |  | JUDGE_TIME | 최종판정시간 |  | 
 |  |  |  | INPUT_DIRECTION | 셀 투입 방향 | 활성화 0-1 참고 (0~7) | 
 |  |  |  | INSP_PROCESSING_TIME | 검사 소요 시간(이미지촬영~결과판정) | 소수점 2자리 Ex) “4.53” | 
 |  |  |  | REVIEWER_JUDGE_TIME | Reviewer 판정 소요시간(초) |  | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_JUDGE | 치수검사 & 외관검사 대표 판정 결과 | “OK” or “NG” | 
 |  |  |  | CELL_FINAL_NG_REASON | 외관/치수 포함 대표 불량명 | NULL or “대표 불량명” | 
 |  |  |  | REVIEW_JUDGE_RESULT | Reviewer 외관 판정 결과 | “OK”, “NG”, “OK(UNUSED)”, “NG(UNUSED)” AUTONG, NA | 
 |  |  |  | APPEARANCE_JUDGE_RESULT | 외관 판정 결과 |  | 
 |  |  |  | APPEARANCE_ORIGIN_JUDGE_RESULT | Reviewer 보내기 전 외관 판정 결과 |  | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN | 외관 대표 불량 명 | “대표 불량명” Ex) “BODY_DENT” | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_MAIN_REAL | 외관 대표 불량 명 (현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL | 외관 불량 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”…] | 
 |  |  |  | APPEARANCE_REASON_ALL_REAL | 외관 불량 전체 기입(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT | 외관 불량 검출 총 수량 | “정수” Ex) “100” (0~99999) | 
 |  |  |  | TOTAL_APPEARANCE_ORIGIN_NG_COUNT | Reviewer 보내기 전 외관 불량 검출 총 수량 |  | 
3. Message
3-1 EOL EVI
활성화 EOL 공정의 EVI 검사기 MSG 형식은 아래 가이드를 따른다.
1)INSPECTION
치수, 불량, IQ(Image Quality)등 외관 검사 정보를 포함하는 MSG이다.

## Slide 139
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | HEAD | CELL_INFO | N | DIMENSION_JUDGE_RESULT | 치수 판정 결과 | “OK” or “NG” | Y
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN | 치수 대표 불량 명 | NULL or “대표 불량명” | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_MAIN_REAL | 치수 대표 불량 명(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DIMENSION_MAIN_NG_VALUE | 치수 대표 불량 값 | “소수점 2자리” Ex) “4.53” (0~99999) | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL | 치수 불량 전체 기입 | [“불량명1”,”불량명2”…] | 
 |  |  |  | DIMENSION_REASON_ALL_REAL | 치수 불량 전체 기입(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT | 치수 불량 검출 총 수량 | “정수” Ex) “100” | 
 |  |  |  | CRACK_JUDGE_RESULT | Crack 판정 결과 | “OK” or “NG”, Null 값 | 
 |  |  |  | REVIEWER_ID_TOTAL | 해당 Cell ID 판정한 Reviewer ID 기록(전부) | [“리뷰어1”, “리뷰어2”, “리뷰어3”..] (소문자 허용) | 
 |  |  |  | REWORK_COUNT | 해당 Cell의 재작업 수 | “정수” Ex) “100” (0~99999) | 
 |  |  |  | SCRAP_REASON | Cell 폐기 사유(1세대만 해당) | NULL or “검사 결과 명” | 
 |  |  |  | TOTAL_VISION_DPU | Cell 외관 Defect 개수 | “0” ~ “9999” | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_LT_X | Contact Map 기준 좌표 | “정수” Ex) “100” 활성화 0-1 참고 (0~99999) | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_LT_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_RT_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_RT_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_LB_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_LB_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_RB_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_TOP_CELL_RB_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_LT_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_LT_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_RT_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_RT_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_LB_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_LB_Y |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_RB_X |  |  | 
 |  |  |  | REF_BTM_CELL_RB_Y |  |  | 
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_LOCATION | Camera 위치 | 활성화 0-1 참고 | 
 |  |  |  | IQ_CAMERA_NUMBER | Camera Number (상부 또는 하부 카메라 n개인 경우) | “자연수” Ex) “0”, “1” (0~100) | 
 |  |  |  | IQ_SCREEN_NUMBER | 1개 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자. |  | 
 |  |  |  | IQ_FOCUS_VALUE | 해당 Cell의 Image Focus Value (1~n: Camera No 정보 기입) | “소수점 2자리” Ex) “9999.00” (0~99999) | 
 |  |  |  | IQ_BRIGHT_VALUE | 해당 Cell의 기준 Image Bright Value (1개 Camera에서 2장 Image생성시 2번째 1~n 정보에 screen No 기입) |  | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_X_VALUE | 해당 Cell의 Image 해상도 x축 Value |  | 
 |  |  |  | IQ_RESOL_Y_VALUE | 해당 Cell의 Image 해상도 y축 Value |  | 
 |  |  |  | IQ_CAM_ANGLE_VALUE | 해당 Cell의 Image 직진도 Value |  | 
기간 이내, Rework 진행, 라인이 바뀌지 않을 경우
올리는데 정확하지 않음 (폴란드 활용하고 있음)
1세대만 있음 (폐기, 리페어도 필요 없다)
샤프니스 값
1개 Pixel에 대한 X,Y축 값

## Slide 140
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | IQ_INFO | Y | IQ_CAMERA_GAIN | 카메라 Gain value | “소수점 2자리” Ex) “47.23” (0~99999) | Y
 |  |  |  | IQ_EXPOSURE_TIME | 카메라 셔터스피드 시간 |  | 
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X | 카메라 취득 영상의 X Size[pxl] | “자연수” Ex) “2048” (0~99999) | 
 |  |  |  | IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y | 카메라 취득 영상의 Y Size[pxl] |  | 
 |  |  |  | IMAGE_JUDGE | Image 판정결과 | “OK” or ”NG” | 
 |  |  |  | IMAGE_FILE_NAME | 외관 이미지 파일명 | 활성화 4-1 참고 | 
 |  | DIMENSION_INFO | Y | DIMENSION_CAMERA_LOCATION | Camera 위치 | 활성화 0-1 참고 | 
 |  |  |  | DIMENSION_NAME | 치수 명 | “치수명” Ex)”CELL_WIDTH_W1” | 
 |  |  |  | DIMENSION_NAME_REAL | 치수 명(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DIMENSION_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | “자연수” Ex) “1” or“2”..”n” (0~100) | 
 |  |  |  | DIMENSION_SCREEN_NUMBER | 1개 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자 |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_VALUE | 치수 항목 측정 값 | “소수점 2자리” Ex) “47.23” (0~99999) | 
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_X | 치수 측정 Start Point X 좌표 Value | “정수”, Ex) “100” (0~99999) * 이미지 압축비율 대로 축소변환 | 
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_X | 치수 측정 End Point X 좌표 Value |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_START_POINT_Y | 치수 측정 Start Point Y 좌표 Value |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_END_POINT_Y | 치수 측정 End Point Y 좌표 Value |  | 
 |  |  |  | DIMENSION_JUDGE | 치수 항목 판정 | “OK” or “NG” | 
 |  |  |  | DIMENSION_INOUT | 치수 판정 유무(OUT or IN) IN=Bypass, OUT=배출/판정 배출 | “IN” or “OUT” | 
 |  |  |  | DIMENSION_OFFSET | 치수 항목 Offset | “소수점 2자리” Ex) “1.21” (-99999~99999) | 
 |  | DEFECT_ INFO | Y | DEFECT_INDEX | 총 Defect 중 해당 Defect의 순서 | “자연수” Ex) “1”-”1000” | 
 |  |  |  | DEFECT_REVIEWER_ID | Defect을 판정한 Reviewer ID | “Reviewer ID” Ex) “JAKUB_123” (소문자 허용) | 
 |  |  |  | DEFECT_REVIEWER_JUDGE_RESULT | Defect에 대한 Reviewer 판정 결과 | “OK” or “NG” | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_TYPE | 카메라 종류 | “카메라 종류” | 
 |  |  |  | DEFECT_CONTACT_MAP_LOCATION | Contact Map 위치 | 활성화 0-1 참고 | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | Camera 위치 | 활성화 0-1 참고 | 
 |  |  |  | DEFECT_CAMERA_NUMBER | 카메라 위치별 번호 | “자연수” Ex) “1” or“2”..”n” (0~100) | 
 |  |  |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | 1개 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_FRAME | 불량 검출 Frame 위치 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_INSP_POSITION | 검사 위치(ROI 기반) | “검사 위치” Ex) “TERRACE” | 
 |  |  |  | DEFECT_DL_APPLICATION | Deep Learning 적용 여부 | “TRUE” or “FALSE” | 
 |  |  |  | DEFECT_DL_CLASS | Deep Learning Class | “정수”, Ex) “100” (0~100) | N
 |  |  |  | DEFECT_DL_SCORE | Deep Learning 매칭률 점수 | “소수점 2자리” Ex) “1.00” Max 값 1.00 | 
밝기를 높이고 싶다
셔터스피드, 조리개를 열거나 했는데도 안된다
디지털 적으로 높여 주인다
값이 높을 수록 노이즈가 생긴다
셔터스피드
IN 이면 NG,OK 결과 상관없이 양품
OUT 이면 판정결과에 따라 처리
Spec 기준 검사 결과값에 대한 양품 보정값

## Slide 141
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | DEFECT_ INFO | Y | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME | Deep Learning Base 불량명 | “불량명”,”정수” Ex)“BODY_SCRATCH” | N
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME | Rule Base 불량명 |  | Y
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME_REAL | Deep Learning Base 불량명(현업부서 사용) |  | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL | Rule Base 불량명(현업부서 사용) |  | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_NAME | 불량명 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_NAME_REAL | 불량명(현업부서 사용) | 상동 | 
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_IMG_X | Image 기준 불량 발생 위치 X 좌표(pxl) | “픽셀값”,”정수” Ex) 55555 (0~“99999) | 
 |  |  |  | DEFECT_RELATIVE_IMG_Y | Image 기준 불량 발생 위치 Y 좌표(pxl) |  | 
 |  |  |  | DEFECT_CONTACT_MAP_X | ContactMap 기준 X 좌표 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_CONTACT_MAP_Y | ContactMap 기준 Y 좌표 (원본 이미지 좌상단 0,0 기준 Y 좌표 계산) |  | 
 |  |  |  | INSP_ALGO_TYPE | 검사방법 유형 추가 0 - Threshold 일 경우 1- Grid 일 경우 2 - Measure 일 경우 | 자연수 (0~2) | 
 |  |  |  | DEFECT_IMG_WIDTH | Image 기준 Width(pxl) | “픽셀값” “정수＂ EX) 999” “0-99999” | 
 |  |  |  | DEFECT_IMG_LENGTH | Image 기준 Length(pxl) |  | 
 |  |  |  | DEFECT_AREA_PIXELS | Image 기준 불량 발생 면적(pxl) |  | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_AVG | 불량 검출 영역 평균 Gray Level 값 | “소수점 2자리” (음수허용) Ex) “1.00” (-1~99999) | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MAX | 불량 검출 영역 최고 Gray Level 값 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_MIN | 불량 검출 영역 최저 Gray Level 값 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_RANGE | 불량 검출 영역 내 Gray Level 범위 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH | 불량 검출 영역 폭:길이 비율 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_ANGLE | 불량 장축의 기울기 | “소수점 2자리” (음수 허용) Ex) “1.00” (-100~99999) | 
 |  |  |  | DEFECT_GRAY_LV_STDDEV | 불량 Gray Level의 표준편차 | “소수점 2자리” (음수 허용) Ex) “1.00” (-1~99999) | 
 |  |  |  | DEFECT_ELONGATION | 불량의 휨 정도 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH | Defect 윤곽 둘레 길이 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME | 불량 Image 파일명 | 활성화 4-1 참고 | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_INDEX | Index 정의한 불량 타입 | “숫자” or“문자” Ex)”TERRACE_DENT” | 
 |  |  |  | DEFECT_TYPE_CLASSIFIER | Classifier 정의한 불량 타입 | “불량 타입” Ex) “DENT” | N
 |  |  |  | DEFECT_CLASSIFIER_CODE_NAME | Classifier 정의한 코드명 (Auto NG / Auto OK / Deep Learning / Direct Reviewer) | “코드명”” Ex)“4Auto NG” | 
 |  |  |  | DEFECT_ACIRCULARITY | 불량픽셀의 원형도 | “소수점 2자리” (음수값 허용) Ex) “1.00” (-1~99999) | Y
 |  |  |  | DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MIN | 불량 2픽셀 Dilation 후 최소밝기 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MAX | 불량 2픽셀 Dilation 후 최대밝기 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MEAN | 불량 2픽셀 Dilation 후 평균밝기 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_STD | 불량 2픽셀 Dilation후 밝기 표준편차 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_CURROUNDINGS_GV_FEATURE_MIN_AREA | 불량픽셀의 최소밝기 나누기 면적 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_CURROUNDINGS_GV_FEATURE_MAX_MIN_GAP | 불량픽셀의 최대밝기-최소밝기 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_FREF_IMAGE_POS_AVG | 불량 픽셀의 참조영상 밝기 평균 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_FREF_IMAGE_POS_MIN | 불량 픽셀의 참조영상 최소 밝기 |  | 
 |  |  |  | DEFECT_FREF_IMAGE_POS_MAX | 불량 픽셀의 참조영상 최대 밝기 |  | 
BODY, BODY EDGE 등등
Deep Learning Class 분류 번호
Deep Learning(AI 학습 기반)
Rule Base(검사기 기준)

## Slide 142
{ “TXN_ID":“", “inDTName”:“IN_DATA”, “outDTName”:””, “actID”: “INSPECTION”, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY":“INSP", "EQP_INSP_ID":“ABCDE", "LOT_ID":"", "CELL_ID":"RTELDA8255", "RECIPE_ID":"E78-LINE10-2", "CELL_INFO":{ "1ST_VISION_INPUT_TIME":"20200618093045", "2ND_VISION_INPUT_TIME":"20200618093105", "BCR_READ_TIME":"20200828165714", "JUDGE_TIME":"20200618093150", "INPUT_DIRECTION":"3", "INSP_PROCESSING_TIME":"4.53", "REVIEWER_JUDGE_TIME":"1.37", "CELL_FINAL_JUDGE":"NG", "CELL_FINAL_NG_REASON":"APP_NG", "REVIEW_JUDGE_RESULT":"OK", "APPEARANCE_JUDGE_RESULT":"NG", "APPEARANCE_ORIGIN_JUDGE_RESULT":"NG", "APPERANCE_REASON_MAIN":"BODY_DENT_NG", "APPERANCE_REASON_MAIN_REAL":"BODY_DENT_NG", "APPERANCE_REASON_ALL":["DENT", "SCRATCH"], "APPERANCE_REASON_ALL_REAL":["DENT", "SCRATCH"], "TOTAL_APPEARANCE_NG_COUNT":"20", "TOTAL_APPEARANCE_ORIGIN_NG_COUNT":"20", "DIMENSION_JUDGE_RESULT":"NG", "DIMENSION_REASON_MAIN":"LEAD_FILM", "DIMENSION_REASON_MAIN_REAL":"LEAD_FILM", "DIMENSION_MAIN_NG_VALUE":"3.56", "DIMENSION_REASON_ALL":["WIDTH3", "LENGTH", "LEAD_FILM"], "DIMENSION_REASON_ALL_MAIN":["WIDTH3", "LENGTH", "LEAD_FILM"], "TOTAL_DIMENSION_NG_COUNT":"10", "CRACK_JUDGE_RESULT":"OK", "REVIEWER_ID_TOTAL":["JAKUB", "ANNA", "DARIA"], "REWORK_COUNT":"2", "SCRAP_REASON":"MULTI_DPU", "TOTAL_VISION_DPU":"26", "REF_TOP_CELL_LT_X":"10", "REF_TOP_CELL_LT_Y":"10", "REF_TOP_CELL_RT_X":"50", "REF_TOP_CELL_RT_Y":"50", "REF_TOP_CELL_LB_X":"10", "REF_TOP_CELL_LB_Y":"60", "REF_TOP_CELL_RB_X":"50",
INSP MSG Format Sample

## Slide 143
"REF_TOP_CELL_RB_Y":"60", "REF_BTM_CELL_LT_X":"50", "REF_BTM_CELL_LT_Y":"10", "REF_BTM_CELL_RT_X":"20", "REF_BTM_CELL_LB_X":"40", "REF_BTM_CELL_LB_Y":"40", "REF_BTM_CELL_RB_X":"50", "REF_BTM_CELL_RB_Y":"50“ }, "IQ_INFO":[ { "IQ_CAMERA_LOCATION":"TOP", "IQ_CAMERA_NUMBER":"1", "IQ_SCREEN_NUMBER":"1", "IQ_FOCUS_VALUE":"23", "IQ_BRIGHT_VALUE":"45", "IQ_RESOL_X_VALUE":"47.23", "IQ_RESOL_Y_VALUE":"47.65", "IQ_CAM_ANGLE_VALUE":"0.12", "IQ_CAMERA_GAIN":"100", "IQ_EXPOSURE_TIME":"100", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_X":"2048", "IQ_SCREEN_IMAGE_SIZE_Y":"4096“, “IMAGE_JUDGE":“OK“, “IMAGE_FILE_NAME":” EVI_20200813113650800_ EOL1-1_W1FWRP201_RTELDA8255_TOP_1_1_OK_NG.jpg" }, . .(가변) . { }], "DIMENSION_INFO":[ { "DIMENSION_NAME":"CELL_WIDTH_W1", "DIMENSION_NAME_REAL":"CELL_WIDTH_W1", "DIMENSION_CAMERA_LOCATION":"TOP", "DIMENSION_CAMERA_NUMBER":"1", "DIMENSION_SCREEN_NUMBER":"1", "DIMENSION_VALUE":"99.419", "DIMENSION_START_POINT_X":"100", "DIMENSION_END_POINT_X":"2000", "DIMENSION_START_POINT_Y":"300", "DIMENSION_END_POINT_Y":"300", "DIMENSION_JUDGE":"OK", "DIMENSION_INOUT":“IN", "DIMENSION_OFFSET":“0.2“ }, . .(가변) . { }],
INSP MSG Format Sample

## Slide 144
"DEFECT_INFO":[ { "DEFECT_INDEX":"1", "DEFECT_REVIEWER_ID":“JAKUB_123", "DEFECT_REVIEWER_JUDGE_RESULT":"OK", "DEFECT_CAMERA_TYPE":"LINESCAN", "DEFECT_CAMERA_LOCATION":"TOP", "DEFECT_CAMERA_NUMBER":"1", "DEFECT_SCREEN_NUMBER":"1", "DEFECT_FRAME":"2", "DEFECT_INSP_POSITION":"TERRACE", "DEFECT_DL_APPLICATION":"TRUE", "DEFECT_DL_CLASS":"4", "DEFECT_DL_SCORE":"89", "DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME":"TERRACE_DENT", "DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME":"TERRACE_DENT", "DEFECT_TYPE_NAME":"TERRACE_DENT", "DEFECT_TYPE_DL_BASE_NAME_REAL":"TERRACE_DENT", "DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL":"TERRACE_DENT", "DEFECT_TYPE_NAME_REAL":"TERRACE_DENT", "DEFECT_RELATIVE_IMG_X":“1445", "DEFECT_RELATIVE_IMG_Y":“13445", "DEFECT_CONTACT_MAP_X":"3445", "DEFECT_CONTACT_MAP_Y":"23445", “INSP_ALGO_TYPE”:”0”, "DEFECT_WIDTH":"0.5", "DEFECT_LENGTH":"0.8", "DEFECT_IMG_WIDTH":"10", "DEFECT_IMG_LENGTH":"14", "DEFECT_AREA_PIXELS":"140", "DEFECT_GRAY_LV_AVG":"24", "DEFECT_GRAY_LV_MAX":"54", "DEFECT_GRAY_LV_MIN":"12", "DEFECT_GRAY_LV_RANGE":"60", "DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH":"1.3", "DEFECT_ANGLE":"0.3", "DEFECT_GRAY_LV_STDDEV":"23", "DEFECT_ELONGATION":"45", "DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH":"30", "DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME":"EVI_20200813113650800_EOL4_W1FWRP201_ RTELDA8255_1_DENT_121_423_TOP_1_1_OK_NG“, "DEFECT_TYPE_INDEX ":"11", "DEFECT_TYPE_CLASSIFIER":"DENT", "DEFECT_CLASSIFIER_CODE_NAME":"AUTO_NG", "DEFECT_ACIRCULARITY":"90", "DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MIN":"100", "DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MAX":"150", "DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_MEAN":"126", "DEFECT_SURROUNDINGS_GV_FEATURE_STD":"8.4", "DEFECT_CURROUNDINGS_GV_FEATURE_MIN_AREA":"10", "DEFECT_CURROUNDINGS_GV_FEATURE_MAX_MIN_GAP":"20", "DEFECT_FREF_IMAGE_POS_AVG":"128", "DEFECT_FREF_IMAGE_POS_MIN":"100", "DEFECT_FREF_IMAGE_POS_MAX":"128" }, { (가변)…. }] }]}}
INSP MSG Format Sample

## Slide 145
Category |  |  |  | 생성 주기 | Direction | 대상 공정 | 
SPEC_PARA |  |  |  | Event 발생 시 | E  H | EOL | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | SPEC_PARA | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “SPEC_PARA” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | “설비ID” Ex) “W1FWRP101” | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” Ex) “ABCDEFG” | 
 |  |  |  | RECIPE_ID | 검사 레시피 정보 | “레시피명” Ex) “E63A” | 
 |  |  |  | MODEL_ID | 검사 모델 정보 |  | 
 |  |  |  | MODIFY_TIME | 검사 Para File 변경 시간 | 10-5 참고 | 
 |  |  |  | MODIFIER | 변경자 이름(Gportal ID) | “Gportal ID” Ex) “LGENSOL” | 
 |  |  |  | MODIFY_REASON | 변경 사유 | “변경 사유” | 
 |  |  |  | RECIPE_VERSION | 레시피 버전 정보 | “버전정보” Ex) “1” | 
 |  |  |  | INSP_SW_VERSION | 검사기 SW 버전 | “1.01” | 
 | DETAIL | PARA_ INFO1) | Y | PARA_1 | PARA 1 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_2 | PARA 2 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_3 | PARA 3 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_4 | PARA 4 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_5 | PARA 5 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_6 | PARA 6 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_7 | PARA 7 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_8 | PARA 8 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_9 | PARA 9 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_10 | PARA 10 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_11 | PARA 11 항목 값 | - | 
 |  |  |  | PARA_12 | PARA 12 항목 값 | - | 
 |  | SUB_PARA_INFO2) (PARA_INFO 하위) |  | SUB_PARA_1 | SUB_PARA 1 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_2 | SUB_PARA 2 항목 값 | - | 
2)SPEC_PARA
검사기 SPEC 및 Parameter 정보에 대한 MSG이다.

## Slide 146
Description` | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | DETAIL | SUB_PARA_INFO2) (PARA_INFO 하위) | Y | SUB_PARA_3 | SUB_PARA 3 항목 값 | - | Y
 |  |  |  | SUB_PARA_4 | SUB_PARA 4 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_5 | SUB_PARA 5 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_6 | SUB_PARA 6 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_7 | SUB_PARA 7 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_8 | SUB_PARA 8 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_9 | SUB_PARA 9 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_10 | SUB_PARA 10 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_11 | SUB_PARA 11 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_12 | SUB_PARA 12 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_13 | SUB_PARA 13 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_14 | SUB_PARA 14 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_15 | SUB_PARA 15 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_16 | SUB_PARA 16 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_17 | SUB_PARA 17 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_18 | SUB_PARA 18 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_19 | SUB_PARA 19 항목 값 | - | 
 |  |  |  | SUB_PARA_20 | SUB_PARA 20 항목 값 | - | 
 |  | SPEC_INFO | Y | SPEC_INSP_TYPE | 검사 유형 | “검사유형” Ex) “DIMENSION” | 
 |  |  |  | SPEC_NAME | Spec. 명 | “SPEC 명” Ex)“LEAD_WIDTH” | 
 |  |  |  | SPEC_LSL | Spec. 하한값 | “정수”,”소수점3자리까지 허용＂ Ex) “5” | 
 |  |  |  | SPEC_USL | Spec. 상한값 |  | 
 |  |  |  | SPEC_OFFSET | 보정 값 | “소수점 3자리까지 허용” Ex) “0.1” | 
Notice | 1)PARA_INFO, 2)SUB_PARA_INFO Para별 세부 항목 작성에 대해서는 LGES 담당자에게 확인한다. 2) Value 음수값 발생 Case - IQ Value : 비젼이 셀 경계선을 못찾을 경우 음수 값 발생 - DIMENSION IN_OUT : IN으로 된경우, NG배출을 하지않아 음수 값 발생함 3) 판정값 Null 발생 Case - 검사기의 판정상태 있는 그대로 화면상 구현함 Ex) 2세대 검사기는 CRACK_JUDGE를 하지않으므로 Null임 |  |  |  |  |  | 

## Slide 147
{ “TXN_ID":“", “inDTName”:“IN_DATA”, “outDTName”:””, “actID”: “SPEC_PARA”, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY":“SPEC_PARA", "PROCESS_GROUP":"FORMATION", "PROCESS_NAME":"EOL", "EQP_ID":"W1FWRP101", "EQP_INSP_ID":“ABCDE", "RECIPE_ID":"E63A", "MODEL_ID":"E63A", “MODIFY_TIME":"20191220053820800 ", "MODIFIER":"LGENSOL", "MODIFY_REASON":"", "RECIPE_VERSION":"1", “INSP_SW_VERSION”:”1.01”, "PARA_INFO":[{ "PARA_INDEX_KEY":“1", "BLOCK_NO":"0", "REGION_TYPE":"BODY", "DEFECT_TYPE":"DENT", "PARA_INSP_LOCATION":”TOP", "ROI_SX":"3766", "ROI_EX":"4646", "ROI_SY":"250", "ROI_EY":"650", "ALGO_NO":"1", "ALGO_NAME":"AREA_TOP_BODY_OUTLINE", "PREPROCESSING_IMAGE_NO":"10", "SUB_PARA_INFO":[{ "PARA_NAME":"SEARCH_RANGE", "PARA_VALUE":"50" “DETECTION_MODE":"WD", "DEFECT_MODE":"1", "FIXED_THRESHOLD":"125", "RELATIVE_THRESHOLD":"50", "HIGH_TAIL_FOR_RELATIVE_THRESHOLD":"2000", "DEFECT_SIZE":"5", "PRINCIPAL_WIDTH_MAX_VALUE":"5", "PRINCIPAL_HEIGHT_MAX_VALUE":"10", "STD_DEVIATION_LIMITS":"0", "F_STD_DEVIATION_LIMITS":"0", "R_STD_DEVIATION_LIMTS":"0", "D_STD_DEVIATION_LIMITS":"0", "ENABLE_CRITICAL_THRESHOLD":"FALSE", "CRITICAL_THRESHOLD_VALUE":"125", "CRITICAL_DEFECT_SIZE":"2000", "CRITICAL_PRINCIPAL_WIDTH_MAX_VALUE":"5", "CRITICAL_PRINCIPAL_HEIGHT_MAX_VALUE":"5", "CRITICAL_STD_DEVIATION_LIMITS":"0“ },,,,,(가변)], }, …. (가변) { }],
SPEC_PARA MSG Format Sample

## Slide 148
"SPEC_INFO":[{ "SPEC_INSP_TYPE":"DIMENSION", "SPEC_NAME":"LEAD_WIDTH", "SPEC_LSL":"50", "SPEC_USL":"52", "SPEC_OFFSET":"0.1" }, . .(가변) . { }] }]} }
SPEC_PARA MSG Format Sample

## Slide 149
Category |  |  |  | 생성 주기 | Direction | 대상 공정 | 
ALARM |  |  |  | 알람 발생 시 | E  H | EOL | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | ALARM | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “ALARM” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | “W1FWRP101” | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” Ex) “ABCDEFG” | 
 |  |  |  | ALARM_FLAG | 알람 발생(TRUE) or 해제(FALSE) | “TRUE” or “FALSE” | 
 |  |  |  | ALARM_INTO_DATE | 알람 발생 시간 | 10-5 참고 | 
 |  |  |  | ALARM_HOST | 알람 발생 주최 (PLC, VISION) | “PLC” or “VISION” | 
 |  |  |  | ALARM_LEVEL | 알람 구분 (경알람-”LIGHT”, 중알람-”HEAVY”) | “LIGHT” or “HEAVY” | 
 |  |  |  | ALARM_CODE | 알람 코드 | “코드명” | 
 |  |  |  | ALARM_NAME | 알람 명 | “알람명” | 
 |  |  |  | ALARM_ALL_RESET_FLAG | 모든 알람 해제 신호(검사기 OffON) | “TRUE” or “FALSE” | 
 |  |  |  | ALARM_OUTTO_DATE | 알람 해제 시간 | ALARM_FLAG 1.FALSE : NULL 2.TRUE : 10-5 참고 | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 
3) ALARM
검사기 알람에 대한 MSG이다.

## Slide 150
{ “TXN_ID":“", “inDTName”:“IN_DATA”, “outDTName”:””, “actID＂: “ALARM”, “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY":“ALARM", "EQP_ID":"W1FWRP101", "EQP_INSP_ID":“ABCDE", "ALARM_FLAG":"FALSE", "ALARM_INTO_DATE":"20210707162720123 ", "ALARM_HOST":"VISION", "ALARM_LEVEL":"HEAVY", "ALARM_CODE":"4000", "ALARM_NAME":“DEFECT_ALRAM", "ALARM_ALL_RESET_FLAG":"FALSE", "ALARM_OUTTO_DATE":"20210707162720456" }]} }
ALARM MSG Format Sample

## Slide 151
Category |  |  |  | 생성 주기 | Direction | 대상 공정 | 
STATUS |  |  |  | 10초 | E  H | EOL | 
Description | 구분 | Group | 배열 | 항목 | Description | Format | 필수
 | SYS | - | N | TXN_ID | Message 고유 번호 |  | N
 |  |  |  | inDTName | In Dataset (송신메시지) | IN_DATA | Y
 |  |  |  | outDTName | Out Dataset (응답메시지) |  | N
 |  |  |  | actID | Action ID (Message Name) | STATUS | Y
 |  |  | Y | refDS | Reference Dataset: - IN_DATA_HEADER/DETAIL KEY:VALUE |  | Y
 | HEAD | IN_DATA | N | CATEGORY | 세부 수집 항목 | “STATUS” | Y
 |  |  |  | EQP_ID | 설비ID | “설비명” Ex) “W1FWRP101” | 
 |  |  |  | EQP_INSP_ID | 검사기 ID | “검사기 ID” Ex) “ABCDEFG” | 
 |  |  |  | TRANSFER_TIME | 전송 시간 | 10-5 참고 | 
 |  |  |  | AGENT_SW_VERSION | 전송프로그램 S/W Version | “SW버전” Ex) “1.01” | 
 |  |  |  | INSP_STATUS | 검사 On (1) / Off(0) | “0” or “1” | 
Notice |  |  |  |  |  |  | 
4) STATUS
검사기 상태 정보에 대한 MSG이다.

## Slide 152
{ “TXN_ID":“", “inDTName＂:“IN_DATA＂, “outDTName＂: “”, “actID＂: “STATUS", “refDS":{"IN_DATA":[{ “CATEGORY":"STATUS", "EQP_ID":"W1FWRP101", "EQP_INSP_ID":“ABCDE", "TRANSFER_TIME":"20200423055006100", "AGENT_SW_VERSION":"1.01", "INSP_STATUS":"0" }]} }
STATUS MSG Format Sample

## Slide 153
4. Image
4-1. 파일명 형식
파일명을 구성하는 항목에 대한 Value는 공백 및 “_” 사용을 금지하여 아래 형식에 따른다.
(“_”는 시스템에서 항목 구분 용도)
4-2 Image 전송 경로
“6-1 공정별 폴더 생성 및 File 전송” 가이드 참고하여 지정된 경로에 Image를 전송한다.
Image |  | 형식 |  | 
외관 |  | ①검사기종류_②파일생성시간_③EOL호기번호_④설비ID_⑤Cell ID_⑩카메라위치_⑪카메라번호_⑫스크린번호_⑬이미지판정결과_⑭최종판정결과.jpg Ex) EVI_20200813113650800_EOL1-1_W1FWRP201_RTELDA8255_TOP_1_1_OK_NG.jpg |  | 
불량 |  | ①검사기종류_②파일생성시간_③EOL호기번호_④설비ID_⑤Cell ID_⑥불량번호_⑦불량명_⑧불량좌표X_⑨불량좌표Y_⑩카메라위치_⑪카메라번호_⑫스크린번호_⑬이미지판정결과_⑭최종판정결과.jpg Ex) EVI_20200813113650800_EOL4_W1FWRP201_RTELDA8255_1_DENT_121_423_TOP_1_1_OK_NG.jpg |  | 
구성 항목 설명 |  |  |  | 
구성 항목 |  |  | INSPECTION MSG 내 데이터 항목 | 비고
 | ① 검사기 종류 |  | VISION_TYPE | 10-3. 참고 Ex) EVI
 | ② 파일생성시간 |  | IMG생성시간 | Ex) 2020081311365080
 | ③ EOL 호기번호 |  | LINE_NUMBER/MACHINE_NUMBER | Ex) Single 라인  EOL12 Dual 라인  EOL1-1
 | ④ 설비 ID |  | EQP_ID | Ex) W1FWRP101
 | ⑤ Cell ID |  | CELL_ID | Ex) RTELDA8255
 | ⑥ 불량 번호 |  | DEFECT_INDEX | Ex) 1
 | ⑦ 불량명 |  | DEFECT_TYPE_NAME | Ex) DENT
 | ⑧ 불량좌표 X |  | DEFECT_RELATIVE_IMG_X | Ex) 121
 | ⑨ 불량좌표 Y |  | DEFECT_RELATIVE_IMG_Y | Ex) 423
 | ⑩ 카메라 위치 |  | DEFECT_CAMERA_LOCATION | Ex) TOP
 | ⑪ 카메라 번호 |  | DEFECT_CAMARA_NUMBER | Ex) 1
 | ⑫ 스크린 번호 |  | DEFECT_SCREEN_NUMBER | Ex) 2
 | ⑬ 이미지판정결과 |  | IMAGE_JUDGE | Ex) OK
 | ⑭ 최종 판정 결과 |  | CELL_FINAL_JUDGE | Ex) NG
[표 4-1]