## Slide 1: 검사 데이터 설정
이현무 부장

## Slide 2: 순서
Ⅰ. 저장 경로
Ⅱ. 파일명 생성 Rule
Ⅲ. Data I/F(Interface) 방안

## Slide 3: Ⅰ. 저장 경로
1. Image
가. OK Image : D:\DAT\Vision Type\IMG\INSP\OK\yyyymm\dd\hh\LotID\
나. NG Image : D:\DAT\Vision Type\IMG\INSP\NG\yyyymm\dd\hh\LotID\
2. JSON 파일
가. INSP 파일 : D:\DAT\Vision Type\JSON\INSP\yyyymm\dd\hh\LotID\
나. SPEC_PARA 파일 : D:\DAT\Vision Type\JSON\PARAM\
다. ALARM 파일 : D:\DAT\Vision Type\JSON\ALARM\yyyymm\
라. STATUS 파일 : D:\DAT\Vision Type\JSON\STATUS\yyyymm\
3. 추가 정보
가. LOT_ID 정보가 없을 경우 : NA
나. 시간대 : 00~23

## Slide 4: Ⅱ. 파일명 생성 Rule
1. 원본 Image
가. CELL 판정 Image
나. IQ(Image Quality) 판정 Image
다. 명명 규칙 : ①검사기종류_②파일생성시간_③설비ID_⑤LOT_ID_⑥Cell ID_⑦카메라 위치_⑧카메라 번호_⑨스크린 번호_⑪ 이미지판정결과_⑫ 최종판정결과.JPG
라. 삭제된 Rule : ④RECIPE_ID, ⑩검사위치
2. Crop Image
가. 명명 규칙 : ①검사기종류_②파일생성시간_③설비ID_⑤LOT_ID_⑥Cell ID_⑦카메라 위치_⑧카메라 번호_⑨스크린 번호_⑩검사위치_⑪최종판정결과_⑫불량명_⑬불량좌표X_⑭불량좌표Y.JPG
나. 삭제된 Rule : ④RECIPE_ID
3. JSON 파일
가. INSP 파일 : 검사기종류_검사시간_LineNumber-MachineNumber_EqpID_LotID_CellID_판정결과(OK/NG).JSON
나. SPEC_PARA 파일 : yyyymmddhhmmsssss_PARAM.JSON
다. ALARM 파일 : yyyymmddhhmmssss_ALARM.JSON
라. STATUS 파일 : yyyymmddhhmmsssss_STATUS.JSON

## Slide 5: Ⅲ. Data I/F(Interface) 방안
1. 전송방안
가. 검사기 직접전송 : 검사PC 직접 DFS(Defect File Server)로 Direct I/F
나. IoT Agent : IoT 플랫폼 구축되어 있을 시 IoT Agent로 I/F
다. Agent 개발 : 별도 개발된 Agent로 I/F
2. 전송 주기 : Event 발생 시
3. 전송 시점
가. 검사완료
나. 전송 실패 시 임시보관