## Slide 1: 초기 설정값
이현무부장

## Slide 2: 순서
Ⅰ. 초기값 운용방식 설명
Ⅱ. 장비설치 정보
Ⅲ. 장비운영 정보
Ⅳ. 카메라 세팅정보
Ⅴ. IQ 이미지 취득정보
Ⅵ. Defect(결함) 정보
Ⅶ. 소프트웨어 버전
Ⅷ. JSON파일 생성 경로

## Slide 3: Ⅰ. 초기값 운용방식 설명
가. 프로그램 실행 시 파일에서 읽어서 사용
나. 파일명 : SpcPlusInfo.ini
다. 경로 : .\Data\ (실행파일 경로\Data 폴더)
라. 초기값 운용목록
1) 장비설지 정보
2) 장비운용 정보
3) 카메라 세팅정보
4) IQ 이미지 취득정보
5) Defect 정보
6) 소프트웨어버전
7) JSON 파일 생성 경로

## Slide 4: Ⅱ. 장비설치 정보
가. 설비ID (MMD 설비ID 기준)
1) 정의명 : EQP_ID
2) Defaule : NA
나. 검사기 ID(명)
1) 정의명 : EQP_INSP_ID
2) Defaule : NA
다. Lot ID
1) 정의명 : LOT_ID
2) Defaule : NA
라. 설비 Line
1) 정의명 : LINE_NUMBER
2) Defaule : 1
마. 검사 호기 정보
1) 정의명 : MACHINE_NUMBER
2) Defaule : 1
바. 검사 Lane 정보
1) 정의명 : LANE_NUMBER
2) Defaule : 1
바. VISION TYPE
1) 정의명 : VISION_TYPE
2) Defaule : FOIL

## Slide 5: Ⅲ. 장비운영 정보
가. 공정 구분
1) 정의명 : PROCESS_GROUP
2) Defaule : ASSEMBLY
나. 공정 명
1) 정의명 : PROCESS_NAME
2) Defaule : NTC
다. 공정 진행방향
1) 정의명 : PROCESS_DIRECTION
2) Defaule : RIGHT
라. 공검사 Recipe Id
1) 정의명 : RECIPE_ID
2) Defaule : default

## Slide 6: Ⅳ. 카메라 세팅정보
가. Camera 위치
1) 정의명 : IQ_CAMERA_LOCATION, DEFECT_CAMERA_LOCATION
2) Defaule : TOP
나. 카메라 Gain(카메라 센서의 신호 증폭을 제어)
1) 정의명 : IQ_CAMERA_GAIN
2) Defaule : 1.000
다. 카메라 노출 시간
1) 정의명 : IQ_EXPOSURE_TIME
2) Defaule : 0.100
라. 카메라 종류
1) 정의명 : DEFECT_CAMERA_TYPE
2) Defaule : LineScan
마. Image 직진도 Value
1) 정의명 : IQ_CAM_ANGLE_VALUE
2) Defaule : 0.000

## Slide 7: Ⅴ. IQ 이미지 취득정보
가. Image Focus Value
1) 정의명 : IQ_FOCUS_VALUE
2) Defaule : 0.000
나. Image Bright Value
1) 정의명 : IQ_BRIGHT_VALUE
2) Defaule : 0.000
다. Image 해상도 x축 Value[um]
1) 정의명 : IQ_RESOL_X_VALUE
2) Defaule : 1920.000
라. Image 해상도 y축 Value
1) 정의명 : IQ_RESOL_Y_VALUE
2) Defaule : 1080.000

## Slide 8: Ⅵ. Defect(결함) 정보
가. 외관 불량명
1) 정의명 : DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME
2) Defaule : FOIL-EXPOSURE
나. 불량의 실제 명칭
1) 정의명 : DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL
2) Defaule : FOIL-EXPOSURE

## Slide 9: Ⅶ. 소프트웨어 버전
가. 소프트웨어 버전정보
1) 정의명 : AGENT_SW_VERSION
2) Defaule : 1.0

## Slide 10: Ⅷ. JSON파일 생성 경로
가. INSP JSON파일 경로
1) Defaule : D:\DAT\FOIL\JSON\INSP\
나. SPEC_PARA JSON파일 경로
1) Defaule : D:\DAT\FOIL\JSON\PARAM\
가. ALARM JSON파일 경로
1) Defaule : D:\DAT\FOIL\JSON\ALARM\
가. STATUS JSON파일 경로
1) Defaule : D:\DAT\FOIL\JSON\STATUS\