## Slide 1: INSP Defect
이현무부장

## Slide 2: Defect 개요
가. FOIL(전극)을 가공 시 검사 상태를 기록하는 INSP JSON 파일에 발생하는 불량(Defect)을 기록한다.
나. FOIL 검사기와 호환이 안 되는 JSON 파일의 정의 항목 정리한다.
다. 정의명은 JSON 파일에서 사용하는 텍스트
1) 예 : JSON 파일에서 결함의 순서를 나타내는 정의명은 DEFECT_INDEX 임

## Slide 3: 순서
Ⅰ. Defect 공통 정의항목
Ⅱ. Camera 정의항목
Ⅲ. 외관 정의항목
Ⅳ. Image 정의항목
Ⅴ. 불량 검출 정의항목
Ⅵ. ROI 정의항목

## Slide 4: Ⅰ. Defect 공통 정의항목
가. 결함의 순서
1) 정의명 : DEFECT_INDEX
2) Camera 상부에 2대로 Tab 있는 부분과 없는 부분을 각각 찍어서 검사 진행
3) 결함 순서는 1로 고정되어야 함
4) 정의항목 DEFECT_CAMERA_NUMBER 에서 Tab 있는 카메라 1, 없으면 2
나. 통일화된 외관 불량명
1) 정의명 : DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME
2) 검사 내용이 FOIL(전극) EXPOSURE(노출)를 검사한다.
3) Tab 부분과 Tab 없는 부분을 컷팅할 때 전극의 코팅이 노출되었는가 검사
4) 불량명 : FOIL-EXPOSURE
5) 호환되는 불량명 필요
다. 불량의 실제 명칭
1) 정의명 : DEFECT_TYPE_RULE_BASE_NAME_REAL
2) 검사 내용이 FOIL(전극) EXPOSURE(노출)를 검사한다.
3) Tab 부분과 Tab 없는 부분을 컷팅할 때 전극의 코팅이 노출되었는가 검사
4) 불량명 : FOIL-EXPOSURE
5) 호환되는 불량명 필요
라. 외관 판정 유무
1) 정의명 : DEFECT_INOUT
2) PLC를 통한 Marking 함
3) 디폴트 값 : OUT
마. 외관 불량 Crop 이미지 파일명
1) 정의명 : DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME
2) 정의된 형식의 Crop 이미지 파일명 사용

## Slide 5: Ⅱ. Camera 정의항목
가. 카메라 종류
1) 정의명 : DEFECT_CAMERA_TYPE
2) 카메라 종류 예 : _BarType, LineScan, Mono Area, Color Area
3) 디폴트 값 : LineScan 사용
나. 카메라 위치
1) 정의명 : DEFECT_CAMERA_LOCATION
2) TOP에 2대의 카메라 설치
3) 디폴트 값 : TOP 사용
다. Camera Number
1) 정의명 : DEFECT_CAMERA_NUMBER
2) 값은 정의명 DEFECT_CROP_IMAGE_FILE_NAME 항목(불량 Crop 이미지 파일명)이 Tab 있는 이미지 이면 1, 없으면 2 사용
라. Camera Screen Number
1) 정의명 : DEFECT_SCREEN_NUMBER
2) 한 Camera에서 2장 Image 생성시 구분 인자
3) 디폴트 값 : 1 사용

## Slide 6: Ⅲ. 외관 정의항목
가. 외관불량 측정위치
1) 정의명 : DEFECT_INSP_POSITION
2) DEFECT_INSP_POSITION 정의 그림에서 Tab 있는 경우 2 또는 3, 전극 코팅을 검사하기에 5, 6 Tab 없는 경우 5, 6
3) 디폴트 값 : Tab 있는 경우 TAB-A, Tab 없는 경우 SEPA
나. 외관검사 기준 좌표의 X
1) 정의명 : DEFECT_CRITERIA_POINT_X
2) 이미지 좌상단 (0,0)으로 잡고 계산
다. 외관검사 기준 좌표의 Y
1) 정의명 : DEFECT_CRITERIA_POINT_Y
2) 이미지 좌상단 (0,0)으로 잡고 계산
라. 불량 발생위치와 기준좌표간 거리
1) 정의명 : DEFECT_RELATIVE_POINT_R_PX
2) 기준좌표로 부터의 거리 : 기준좌표 정의 필요
마. 불량 발생위치와 기준좌표간 각도
1) 정의명 : DEFECT_RELATIVE_POINT_ANGLE
2) 기준좌표로 부터의 거리 : 기준좌표 정의 필요

## Slide 7: Ⅳ. Image 정의항목
가. Image 기준 불량 발생 위치 X
1) 정의명 : DEFECT_ABSOLUTE_IMG_X
2) 이미지 좌상단 (0,0)으로 잡고 계산
나. Image 기준 불량 발생 위치 Y
1) 정의명 : DEFECT_ABSOLUTE_IMG_Y
2) 이미지 좌상단 (0,0)으로 잡고 계산
다. Image 기준 Defect의 Width
1) 정의명 : DEFECT_IMG_WIDTH
2) Defect의 넓이
라. Image 기준 Defect의 Length
1) 정의명 : DEFECT_IMG_LENGTH
2) Defect의 길이
마. Image 기준 불량 발생 면적
1) 정의명 : DEFECT_AREA_PIXELS
2) Defect의 면적

## Slide 8: Ⅴ. 불량 검출 정의항목(1)
가. 불량 검출 영역 평균 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_GRAY_LV_AVG
2) 평균 Gray Level 값 계산
나. 불량 검출 영역 최고 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_GRAY_LV_MAX
2) 최고 Gray Level 값을 찾기
다. 불량 검출 영역 최저 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_GRAY_LV_MIN
2) 최저 Gray Level 값을 찾기
라. 불량 검출 영역 내 Gray Level 범위
1) 정의명 : DEFECT_GRAY_LV_RANGE
2) 값 계산 방식 : DEFECT_GRAY_LV_MAX, DEFECT_GRAY_LV_MIN의 차이값을 계산
마. 불량 검출 영역 표준편차
1) 정의명 : DEFECT_GRAY_LV_STDDEV
2) 표준편차 계산
바. 불량 장축의 기울기
1) 정의명 : DEFECT_RATIO_WIDTH_LENGTH
2) 기울기 계산(필요한 값을 변수로 만들어야 함

## Slide 9: Ⅴ. 불량 검출 정의항목(2)
사. 불량 각도
1) 정의명 : DEFECT_ANGLE
2) 각도에 필요한 직선 정의 필요
아. 불량의 휨 정도
1) 정의명 : DEFECT_ELONGATION
2) 계산에 필요한 값 정의 필요
자. 윤곽 둘레 길이
1) 정의명 : DEFECT_BOUNDARY_PIXEL_LENGTH
2) Boundary 계산

## Slide 10: Ⅵ. ROI 정의항목
가. ROI 내 최대 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_ROI_GRAY_LV_MAX
2) ROI : 코팅부, 미코팅부(Tab), 절연부 => 최대 Gray Level 값
나. ROI 내 평균 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_ROI_GRAY_LV_AVG
2) ROI : 코팅부, 미코팅부(Tab), 절연부 => 평균 Gray Level 값을 구함
다. ROI 내 최소 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_ROI_GRAY_LV_MIN
2) ROI : 코팅부, 미코팅부(Tab), 절연부 => 최소 Gray Level 값
라. ROI 내 중앙값 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_ROI_GRAY_LV_MEDIAN
2) ROI : 코팅부, 미코팅부(Tab), 절연부 => 중앙값 Gray Level 값
라. ROI 내 표준편차 Gray Level 값
1) 정의명 : DEFECT_ROI_GRAY_LV_STDDEV
2) ROI : 코팅부, 미코팅부(Tab), 절연부 => 표준편차 Gray Level 값을 구함